# 农村供水工程设计的相关问题探讨论文_高锋

高锋

汉中东源建筑工程有限公司 陕西汉中 723000

摘要：随着城镇化步伐的加快，我国农村在供水工程的建设方面也得到了快速的发展。但是与城市供水工程有所不同，由于农村经济条件的限制，其供水工程方面的建设还处于起步阶段，现阶段仍然存在许多的问题。本文从农村供水工程中存在的问题进行分析探讨，并提出相应的解决措施，以供业内人士参考借鉴。

关键词：农村供水工程；管理模式；水源；净水构筑物

一、农村供水工程的特点

1.1农村的供水形式多样

在我国水利发展过程中，供水是长期存在的问题之一。在我国城市中，由于供水工程经过长期的发展，其模式已发展成熟。但是在我国农村，其供水形式有集中以及分散供水两种形式，还有一部分地区在供水方式方面利用自然条件来进行。因此，从农村的供水方式来看，我国农村公式方式呈现树状的形式。

1.2农村供水工程点分散、规模很小

与城市居民不同，农村人口居住分散，且有很多农村地处地形复杂的地区，导致农村供水工程规模小，数量多且分散的局面。在一些经济条件不好的农村，以及人口稀少的农村，分散式供水就成为主要的供水方式。在农村中，生活用水以及灌溉用水成为农村地区的主要用水所在。农村地区的建筑用水量，要比城市少很多。

1.3农村供水工程的管理模式多样性

在农村，国家投资以及社会资金是其供水工程建设的主要资金来源。随着生活水平的提高，农村对于水利工程的质量要求也越来越高。在对供水工程进行管理的时候，农村所采取的多数都是水利工程直接的管理模式，设置专门的管理机构进行管理。

二、农村供水工程设计中存在的问题

2.1原有与现有供水工程标准有冲突

现阶段，在我国农村，很多在把八九十年代建立的供水工程仍然使用到现在，由于年代太过久远，对于用水标准是很难保证的，与现代的供水工程设施是不能相比较的，并且用水安全也无法保证。很多过去建立的供水工程设施都无法正常运转，满足不了农村居民的用水需求。

2.2工程的建设与管理相脱节

在农村，尽管与之前相比，供水工程建设数量逐步增多，但是在对水利工程管理方面却不够重视。在供水工程建设完工之后，管理工作就由各个乡镇政府来负责。但是由于管理不严格，经常出现违规的用水操作方法，以至于经常出现不能够正常供水的现象。因此，对于农村供水工程设施的管理，需要各个乡镇对此进行负责。

2.3供水管网压力大，容易发生爆管等破坏现象

很多农村地区地形复杂多变，在供水管网经过的时候，其管道铺设就会高低不平。日后在供水过程中，受到地形的形象，容易产生气阻不稳的现象，再加上受水区域面积过大，导致管网首端以及末端的压力相差过大，水压也不够稳定，对于管内的压力难以进行分配和控制，因此，在压力保护设施无法起到作用的时候，就容易产生管道爆裂等现象。因此，在供水工程中，亟待解决的问题就是使得管网安全有效的运行。

三、农村供水工程设计的措施

3.1合理确定供水规模

供水规模的确定要结合区域实际科学考察，是供水工程设计的重要环节。根据水利部发布的《村镇供水工程技术规范》的要求，供水规模的量定要根据当地实际用水需求列项，按最高日用水量进行计算。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而其中的供水列项应包括居民生活用水量、公共建筑用水量、饲养畜禽用水量、企业用水量、消防用水量、浇洒道路和绿地用水量、管网漏失水量和其他未预见用水量。要分区域按类确定供水规模。学校学生人口数要加入集中供水人数测算标准，也要同时加入居民用水人数中测定生活用水量。对于城镇居民有洗涤池或部分拥有卫生设施的应用更高的用水量做参照标准。总而言之，在对农村地区供水规模进行确定的时候，需要综合对

居民的供水现状、规划区内的社会经济状况和人口分布状况、用水需求、区域水资源分布条件、自然条件、供水现状等各项因素，综合分析，统筹规划。要与当地的总体规划相协调，以近期为主，同时要具备长远目标与打算，兼顾远期发展。

3.2取水水源的设计

井水、河水、水库水以及溪流是农村供水的主要水源来源，如果要用溪水作为农村供水水源的时候，可以利用水坝进行取水，这里需要对农村低于的集雨面积进行计算；在利用水库水作为供水水源的时候，要计算水量的平衡，对于灌溉、防洪以及饮用要合理的调配；在利用井水作为供水水源的时候，要调查好水量；在利用河水作为供水水源的时候，取水方式要采用岸边式泵房的取水方式。

3.3供水方式的合理选取

在农村地区，从供水方式来看，农村供水工程可以划分为集中供水工程以及分散供水工程两种类型。在集中式供水工程中，取水由工厂统一进行，在进行处理净化之后，再分配给农户使用。但是据调查统计，在我国农村，分散式供水系统仍然占据了极其重要的地位。分散式供水系统通常是农村居民自行进行挖井或者由几户共同来进行大口井、水窖以及手压机井等小规模的供水工程。

在集中供水工程中，与分散式供水工程相比，供水规模更大，供水成本更低，其供水净化装置更加高级，能够很好的保证供水质量以及供水稳定性。但是，在集中供水模式下，需要成本较高的用户输水管网的建设，在供水工程前期需要投入大量的人力、物力、财力。而分散供水工程模式，投入的人均工程成本更高，且供水规模不高，难以配备齐全净化设备，无法很好的保证供水质量以及供水数量。尤其是在干旱的季节，很多分散供水工程用户会受到水源的限制，导致储水设备无法储存到足够的水量，容易出现断水的现象。

因此，若要提高农村供水工程的质量，需要合理的搭配集中供水模式以及分散供水模式。在进行水利工程建设的时候，需要以水利部的《村镇供水工程技术规范》为依据，充分分析水源水量，对比地形管理以及投资、制水成本等，选择规模合适的联片集中供水。如果是与城镇、郊区等供水管网较近的农村地区，在条件满足的情况下，可以采取管网延伸的供水方式。如果是水源水量或者其他条件不足的地区，需要采用分散供水的方式。

3.4净水构筑物设计

絮凝池、沉淀池和澄清池的类型很多，各种池子有其各自的适应范围，选择正确与否对出水水质、工程造价和运行管理均有较大的影响。根据笔者经验，对于规模小于5000t/d的选用穿孔旋流式反应池，在水质较差的情况下在穿孔反应沉淀池下增加格栅，将穿孔旋流式反应池改装为网格旋流式反应池。对规模超过5000t/d净水厂，折板絮凝池、波纹板絮凝池，不然，因为供水规模过小，折板和波纹板池子尺寸过小施工困难，难以安装。对于澄清池，因为它的排泥的工作原理，澄清池的工作时间必须采用24小时要作才能采用。对于农村供水工程规模小，小于5000t/d的滤池一般采用重力式无阀滤池进行设计，大于5000t/d的可采用虹吸滤池。

四、结束语

综上所述，在社会经济不断发展的情况下，农村地区的供水工程也成为人们关心的问题。合理的选择供水工程类型，不但能够保证农村住户的用水质量，还能够保证用户用水的稳定性，提高农村地区的生活水平质量。

参考文献：

[1]水利部农村水利司.农村供水工程规划[M].北京：水利水电出版社，2010.

[2]阎治宇，李建萍.农村供水工程相关问题分析与探讨[J].科技资讯，2011.7.

[3]曲炳良，林爱文.浅谈农村供水工程的特点与发展建议[J].陕西水利，2009.6.

论文作者:高锋

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69303f4ecb2b5334756bb99a.html