# 浅谈新型支付方式在地铁中的应用论文_刘昕凡,杨斌

无锡地铁云智慧便民服务有限公司；无锡地铁集团有限公司建设分公司

摘要：通过分析当前地铁中的常见支付方式及发展趋势，介绍无锡地铁电子票务的应用，ACC系统改造和线路AFC系统的改造。最后，阐述了各地地铁中目前已经实现的新型支付手段和未来支付技术在地铁中的发展动态。

关键词：地铁、二维码技术、ACC系统、AFC系统

0引言

随着国家政策、社会经济的蓬勃发展，在这个时代背景下，国家提倡优先发展公共交通领域发展移动支付。而随着城市人口的密集快速增长，也为新兴的支付方式在交通领域的发展创造了巨大的空间与丰厚的条件。与此同时，成熟的支付技术也为公共交通领域的实现打造了坚实的基础。另外，消费者对移动支付的需求也是日趋显著，使用手机支付乘车费用将不必在到线下网点充值，减少了充值排队的时间成本，提高了个人的生活效率。并且，使用新兴的支付方式就可以避免传统的实体卡使用中的许多风险，如：盗刷、丢失等等。

1.当前地铁中常见的支付方式及发展趋势

随着现代技术的突飞猛进，智能终端也普及在千千万万的普通大众中，作为最普及的智能终端—手机，开始在城市轨道交通的产业中作为另外一种载体，扮演着传统IC卡的角色。而一些基础技术的成熟发展让用户使用手机快速而便捷的进行买票、进站检票、出站检票，成为当今时下最流行的出行方式之一。与此同时，在人工智能和大数据应运发展、智能算法和深度学习的飞速发展，人脸识别技术也奠定了夯实的基础，开始初步在上海、深圳等城市开始试水。

2.无锡地铁的电子票务的介绍

2.1.电子票的生成

二维码技术的主要特色：技术完善、使用易操作、支付快捷、成本较低。随着智能手机和4g网络的快速发展，信息的交互和传输更加及时与快捷。通过现在的成熟的信息加密技术，将传统车票的内容与用户信息进行加密并编码后，生成一个二维码图像，呈现在用户的智能手机app中。并通过在传统闸机内部接入嵌入式的二维码扫描模块（扫码设备），充分发挥其条码识别、采集和数据传输的高性能，并与移动支付系统相对接，以此拓展手机“扫码进闸”、“扫码检票”的增值服务。

无锡地铁的虚拟电子票信息由ACC通过互联网票务平台发送至手机APP，由手机内置的APP模拟生成， 并通过APP生成的二维码读取，虚拟电子票具有唯一性。手机APP将通过二维码在规定的时间内，以不同的方式提供虚拟电子票相关信息，以便afc系统对虚拟电子票的合法性，有效性及唯一性进行判断，二维码在地铁线网afc系统中循环使用。

2.2.ACC系统互联网票务改造

ACC系统需要与互联网票务平台连接，按照互联网票务平台发售的虚拟票，电子票的票务规则，正确处理与虚拟电子票相关的业务及相关的虚拟电子票对账数据。AFC系统将记录虚拟电子票在AFC系统中的使用系使用记录信息，并将记录信息通过SC/LC等设备传送至ACC系统。在乘客离开付费区后，由ACC互联网票务平台及手机APP根据一定的规则，对乘客手机中的虚拟电子票进行虚拟回收。平台内所需要的密钥直接从ACC清分系统中获得，ACC负责提供虚拟电子票发行所需要的密钥信息。

2.3.线路AFC系统设备改造

AFC系统改造主要为实现电子支付二维码，在地铁中的应用。对已有的线路及今后将要开通的线路的TVM， BOM，AG等终端进行改造。

自动售票机设置与非付费区，配备模拟显示线路的触摸屏和乘客显示屏，方便乘客操作，显示票价和投币等信息。自动售票机可根据二维码生成规则产生支付二维码，二维码可被地铁APP及其他第三方支付APP成功识别并完成支付，系统及设备可根据支付订单发售单程票。

自动检票机布置于非付费区与非付费区的交界处，自动检票机改造主要为软件改造，实现二维码的检票计费功能，支持地铁APP生成电子票卡使用。读写卡采用备扫二维码通信方式，支持二维码在线认证功能，实现防盗刷，防复制，防破解安全要求，支持冲突检测，有效保证二维码，实体票卡等各类票卡读写正常互补干扰。

3.其他地铁中新型支付的应用情况

城市轨道交通一直是一个半封闭状态的大流量应用场景，无论是对资本市场的互联网巨头而言，还是对各地的地铁公司而言都是一个巨大的金矿。如今，随着各种技术的成熟慢慢应用在城市轨道交通中，它终于向互联网世界打开了，正是“秦失其鹿，天下共逐”的好时候。于是，互联网巨头不断开始跑马圈地，不断开通新城市，试图将尽可能多的用户交易数据掌握在自己手中，完善商业版图的一个角色。而占据地利优势的各地地铁公司也借助互联网工具，开发自家的APP工具，另辟自己的商业化布局道路。下表1为各地地铁中新型支付状况的统计。

表1 各地地铁新型支付状况

除了互联网巨头和各地的地铁运营商之外，手机生产厂商也逐步进入轨道交通支付的竞争中。小米目前手机型号从小米6开始就推出NFC刷公交地铁的功能，目前已支持开通了北京、上海、广州、深圳、武汉、苏州、杭州、重庆、吉林、广西和京津冀互通卡。利用手机自带的全功能NFC模拟出一张甚至多张虚拟的卡片，同样享受当地的乘车优惠政策。其他的安卓手机厂商如：华为、三星、一加等等都是用类似的方法提供了手机刷卡坐车的功能。

另外，除了二维码技术和NFC技术已经成功的应用于各大城市地铁，人脸识别技术也开始在一些一线城市开始了尝试。

4.结论

新型支付技术的兴起为传统的城市轨道交通售检票系统提供一次更新换代的机遇，大大缓解了传统的地铁运输压力和运营压力。通过新兴的互联网技术，建立车、路、人之间的网络，为乘客提供更人性化的服务，从而促进城市轨道交通变得更加智能、精细和便民。

参考文献

[1]杨政军.二维码电子车票在自动售检票系统中的应用[J].城市轨道交通研究，2016（4）：78-82

[2]赵时旻.轨道交通自动售检票系统[M].上海：同济大学出版社，2007.

论文作者:刘昕凡,杨斌

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69399ea0f6d843766035aa86.html