# 水泥工厂电气施工调试过程中的问题浅析论文_邓修强

（邯郸中材建设有限责任公司）

摘要：伴随着我国现代化进程的不断深入发展，我国基础设施建设如火如荼开展，为了确保高质量的设施建设，水泥必须发挥其应有的作用。但是，我国传统的水泥生产体系不健全，生产环境不稳定，尤其是电压供给不稳定，电压波动直接限制设备运行的安全系数，进而严重的影响水泥的生产质量。所以，在水泥生产体系中必须通过多种途径强化生产工艺的优化升级，尤其要重视调试阶段，在调试过程中实现资源的最佳利用率。本文从水泥生产领域出发，探析了调试阶段电气系统中可能存在的问题以及可以采取的优化途径，希望能为生产高质量水泥提供一定的借鉴作用。

关键词：水泥工厂；电气施工调试；问题

实现中华民族伟大复兴，必须以强大的基础设施为依据，尤其是在我国城镇化建设发展过程中，建筑和交通设施质量都必须以水泥为基础，因为水泥不合格而导致的“豆腐渣”工程在新闻报道中时有发生，水泥不合格导致的工程质量问题不仅导致了资金的巨大浪费，而且还有可能会危及群众的生命财产安全，直接影响着我国社会的和谐稳定。调试阶段对水泥生产工艺具有举足轻重的作用，高质量、高稳定性的调试可以及时排查设备未来运行过程中的故障，避免造成巨大的危害[1]。但是传统的生产工艺忽略调试阶段的电气供给，同一批次的水泥生产质量也有差距，必须通过多种途径解决这些问题。以下主要围绕着水泥生产过程中电气设备故障出现的原因展开简单的分析与探讨：

一、水泥生产过程中电气设备故障的原因分析

（一）数字信号故障

随着计算机技术的深入发展，智能技术让众多领域突破传统发展瓶颈，实现了质的飞跃，为了提高水泥生产质量，智能技术也进入水泥生产工艺。在数字信息帮助下，水泥生产的各个环节都有详细的参数作为依据，避免了人工生产造成误差的出现。数字信息成为水泥调试过程中的核心内容，一旦数字信息传输发生故障，整个水泥生产工艺将会停滞。在设备运行过程中，调试阶段要着重考察数字信息传输是否顺畅，一旦发生信息传输方面的故障，技术人员要及时的查看电力供应是否稳定，电器设备连接过程是否科学正确，尤其是各触点是否出现接触不良的现象。如果出现核心部件损坏的状况，相关工作人员一定要及时更换，保证电气设备的正常运行。

（二）模拟信号故障

模拟信号是观察设备调试能否符合日常生产需要的重要信号，一旦模拟信号出现传输故障，技术人员无从得知设备调试是否符合未来生产需求。因此，当模拟信号出现故障时，技术人员要重点检查电气设备仪表等零部件的安装是否符合标准，尤其是核心部位仪表的插接能否达到既定需求。如果电气设备安装符合技术标准，再检查变送器的各项参数是否符合技术规范[2]。此外，电气仪表会受到地理环境的影响，尤其是电磁场的干扰，如果设备安置过程中会有强大的电磁干扰，也可能产生模拟信号错误的现象发生。设备在调试过程中要避免其它电源信号对于设备运行的干扰，电缆要进行屏蔽处理。

（三）维护不科学

异步电动机是水泥生产工艺中的核心部件，在现有生产条件下，异步电动机是使用频率最高的水泥生产电气设备，该设备在耗电量和生产效率等方面具有得天独厚的优势，但是，该电动机正常运行需要较高的数据精准参数，否则便会产生极大的安全隐患。例如，水泥生产工艺涉及众多的轴承传送，电动机直接与各种轴承联接，电动机于各类轴承必须在轴突上保持高度的一致，一旦出现轴度偏差，不仅会造成电动机运行的无用功，摩察还有可能损害设备的正常运行，一旦电动机摩擦生热超过安全限定，不仅会直接影响设备的安全，而且还对现场工人的安全造成较大的威胁。因此，在电气设备调试阶段，必须要做到电动机和轴承的精准对接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（四）总线型设备安装错误

水泥生产传统的工艺主要依赖于人工，因此，电器设备主要采取点对点的信号传输模式。但是，伴随着智能技术的深入提升，传统的电气设备已经无法满足现代化水泥生产设备的需求，必须通过升级总线型设备，确保水泥生产工艺有稳定的电气供给。总线型设备在工作量和工作效率层面远远优于传统点对点设备，而且灵活性较高，在节能层面还有一定的功能发挥。但是，总线型电气装置也有许多缺点，最核心的问题在于总线电缆抗干扰能力较差，环境中一旦存在较大的干扰源便会出现信号丢失的问题。总线电缆最大的干扰源在于变频电缆产生的信号干扰，因此，在进行多种电缆铺设时要做好屏蔽措施、科学规划位置。

二、水泥生产过程中优化电气设备的施工调试途径分析

（一）健全机制

稳定的设备运行必须以严格的操作标准为基础。水泥生产企业必须从自身的业务发现需求出发，制定符合生产需求的操作标准，以标准化的操作确保设备施工符合技术规范。首先，对于施工人员进行严格规定，尤其是工作人员的操作水平和操作资质。其次，在施工过程中通过记台账的形式对施工的各个环节进行详细记录。设备的生产企业要做好售后服务工作，要安排专业技术人员定期对设备进行检修。设备使用企业要做好故障的记录工作，在水泥生产过程中，设备出现的任何故障都要及时记录在案，根据设备故障记录总结设备常易出现故障及产生的原因，为后期的维修与故障处理提供必要的参考数据。

（二）强化安全管理

水泥生产企业往往具备较大的面积，为了给众多厂房提供足够的电力供应，会设置多个电气室，并且会配置较多的高压电气设备。一旦因为操作失误而导致的电气设备故障，不仅会造成设备的损坏，而且还有可能造成现场工作人员的安全危险。为了防止出现类似危险问题，水泥生产企业要严格规定进入权限，只有专业人员才可接近电气设备场所[3]。此外，专业工作人员还要严格按照规定定期对电气设备进行维修和保养，一旦设备发生安全隐患，要及时上报和抢修。

（三）建立科学维护程序

科学的维护程序能够为维修人员提供具体的工作标准，按照规范工作，还可以降低维修成本、减少工作量。对于不同设备，不同环节的维修责任落实到每个工作人员，还可以强化工作人员的工作积极性以及责任心，确保工作人员以高质量的态度对待检修工作。为了强化水泥生产企业工作人员在电气施工过程中的责任心，企业应当通过奖惩机制确保每个工作人员都能够按照程序和操作标准使用设备。对于设备发生的故障进行原因分析，一旦确定是人为操作失误导致了设备故障，要把相关原因及责任人员纳入电气设备管理数据库，必要的时候可以追究相关工作人员的责任。

结语

综合上文所述可以知道，通过开展科学的施工与调试，能够为水泥厂安全、经济、稳定运行提供保证。因此，水泥厂生产企业必须要重视施工调试阶段的工作，尤其要强化电气设备的施工调试，通过多种措施，确保施工调试的科学性。由于工期、人员、元器件性能不稳定性等多方面原因，可能会留下一些隐性调试隐患，影响生产和产品质量，因此，水泥工厂企业必须从自身情况出发，深入分析电气设备可能产生的故障原因，通过个性化措施解决相关问题，从而为电气设备的正常运行提供重要保障。

参考文献：

[1]刘春卉，沈崇文，孙宇宁，于钢，计雄飞.我国水泥窑余热发电成套技术出口事实标准形成方法探析[J].标准科学，2018，02：23-27.

[2]王瑞蕴，尹靖宇，武庆涛，李晋梅，张晋，李保金，曹元辉.水泥企业绿色工厂创建要点分析[J].中国水泥，2017，11：112-115.

[3].创建水泥绿色工厂推动行业绿色发展——写在召开“推动水泥工厂绿色发展大会”之前[J].中国水泥，2017，11：20-21.

论文作者:邓修强

论文发表刊物:《电力设备》2019年第5期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/693b9b15888e45ede562e465.html