# 关于变电运维故障及日常维修探讨论文_屈晗炜

（国网江苏省电力有限公司扬中市供电分公司 江苏扬中 212200）

摘要：近年来，随着我国经济的持续发展以及社会的繁荣，使得我国社会的生产、生活对于电力的消耗日益上升。在这样的背景之下，为了更好的推动我国电力事业的发展，以及社会民众的用电安全，需要相关部门在实际的电力管理的过程中加强对于变电运维的故障分析，并在基础之上推动相关故障的解决。基于此，本文分析了变电运维的故障及日常维修。

关键词：变电运维；故障；维修

变电运维工作直接影响着整个供电系统的供电稳定性和供电企业的经济效益，同时影响着用电用户的切身利益。但是在实际变电运维工作中，经常会出现一些故障问题。因此，开展变电运维工作，将供电系统运行的存在的故障及安全问题降到最低，需要严格要求变电运维工作，及时发现供电系统故障或潜在安全隐患并及时解决，使供电系统更加安全稳定地运行，保证人们正常的生产生活。

1加强变电运行的重要性

近年来，随着我国经济实力的迅猛发展与城市化工业化进程的显著加快，国家社会的各个领域对电能的需求量也与日俱增，电能的使用被广泛地应用到人民群众生产生活中。变电运行作为电能传输的中间节点，其每一个阶段都应该引起足够的重视，电力系统具有系统性强、涉及面广泛与不易操控的特点，必须通过稳定的变电运行方式来满足社会工业经济、人民群众生活的电能供给，从而稳定的发展进步。另外，变电操作在电力系统日常运行中或多或少的都会存在故障问题，如果不对其进行及时有效的纠正，对电力设备及运维人员生命财产都是严重隐患，因此必须要认真仔细地对变电运行线路及设备进行定期的认真检查与维护。

2变电运维故障及产生原因分析

2.1设备检验问题

在变电运维过程中，做好设备检验工作可以保障电气设备运行的安全性和可靠性。但是在设备检验过程中还存在着一些问题。1）随着变电设备带电检修技术的进步，一些工作人员还没有全面熟练地掌握检测技术，无法精准检测变电设备的运行状况，无法发现潜在故障和风险，影响电网中变电设备运行的稳定性和安全性。我国应用最广泛的检测技术有3种：①局部放电检测技术。②接地电流检测技术。③油色谱分析法。2）设备验收时存在的问题。对一些刚投入的设备，验收时没有严格把关，对一些故障检修后设备的验收没有严格把关，电气设备在有问题的情况下投入运行，导致设备运行中存在一定的安全隐患，加大了设备运行维护的工作量及成本，影响供电企业的经济效益。因此要严格按照相关标准进行检测和验收，进一步提升设备的运行质量。

2.2载荷的分布存在不均衡现象

在变电运维工作的过程中，最为常见的现象是电路负载功率存在不平衡。由于电力企业在变电规划设计中仍然使用传统的规划设计方式，且我国地区经济发展水平存在较大差距，导致电力企业无法合理划分无载荷区域与载荷区域。当部分地区经济发展速度较快时，其供电效率难以满足该地区的电力资源需求，将会使其长期处于满负荷或超负荷状态，从而大幅度提升电网的功率损耗。若电力企业无法及时处理，将会使变电系统遭到严重损耗。

2.3外部环境因素

电力系统的分布范围十分广泛，而且分布点也很多，有些设备直接暴露在自然环境中，所以，自然环境的变化也会对变电运维工作产生影响。比如，冬季因为气温的突然降低，可能会出现渗油漏气的现象；夏季多雷雨，可能会出现设备接地故障等。自然灾害的发生和恶劣天气的出现较难预测，所以，变电运维中很难做出预防方案，但可以根据天气预报，采取一些有效的预防措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变电运维的日常维修处理技术分析

3.1规范变电运维工作的流程

在变电运维工作过程中往往由于变电人员在指挥过程中出现错误指令而导致变电运维工作失误。因此电力企业应该对变电运维人员展开相关培训，使其熟悉规章制度，严格按照规定操作，减少由于不良习惯引发安全事故发生的概率，减少损失。首先需要严格审查工作票，在变电运维工作中对作业时间，作业内容等进行的纸质档案记录。为了保证变电运维作业指令符合相关要求，必须对工作票进行严格的审查，当票面内容与变电运维制度相符时执行，当两者不相符时应该拒绝执行，并且所有的指令必须经过工作票来发送或执行，不能未经过工作票就直接发送指令。其次当指令票经过审核符合规定时变电运维工作可提前完成，并预先发放下去。当预先发放时相关工作人员需要对票面上显示的预发时间和操作内容进行严格核对，避免出现发放错误现象的发生。

3.2完善检修维护工作

检修是变电运维工作的一部分，表面看可有可无，实际上检修对变电运维工作有非常重要的影响。解决故障问题最优的办法就是在问题发生之前将其找出，并根据故障问题产生的原因，采取相应的措施，将故障问题除去。这样既可以保证电力系统运行的安全与稳定，又可以为企业减少故障问题造成的损失。要想在故障问题发生之前就可以发现并规避问题，检修维护工作是必不可少的一个环节。企业可以完善检修维护工作的内容，制定科学合理的检修计划，使变电运维人员在进行检修工作时更有针对性，更容易识别出问题，既能提高变电运维人员的工作效率，也可以降低故障问题的发生几率，从而保证电网安全稳定地运行。

3.3提升变电设备检验质量

变电运维中的故障大多是设备出现问题，所以加强设备质量管理，提升变电设备的检测和验收是非常关键的环节。尤其是在设备验收阶段，确保设备质量是供电系统得以安全、稳定运行的前提。工作人员要掌握设备的验收技术，严格按照设备验收流程进行，确保设备投入运行时不会出现质量问题。设备验收主要包含工厂监造、各种调试、交接安装等。另外，还要加强定期巡视检修，加强带电检测工作，发现设备运行中的隐患风险或故障应及时处理，确保变电设备的运行保持稳定状态。此外还要设置应急预案，出现突发状况可以及时启动应急预案，避免突发故障造成的影响进一步扩大。

3.4要不断加大经费投入

随着科学技术不断发展，电力企业要利用先进的科学技术，有效规避风险，在保证安全的原则上实现利益最大化，并将其应用在工作的各个方面。比如在购买与安装设备过程中，要将安全作为首要指标，不能贪图便宜购买不符合规定的设备，在安装过程中，也需要按照相关要求进行，切不可图省事而省去一些必要步骤，破坏整个变电运行的稳定性。当设备安装完毕以后，还需要对其进行系统全面的检查，对数据和故障进行仔细分析并做好记录，为后续工作的排查与检修做好准备。

结语

电力系统是电力系统的重要组成部分，在社会发展和人们生产生活中发挥着不可替代的重要作用。变电运维的故障问题会对人们生活产生直接的不利影响，所以变电企业必须重视变电运维故障及维护管理工作，要精细的找出变电运维中存在的各种问题，然后找到合理的处理技术予以有效的解决，这样才能不断地提高变电运维的效率。

参考文献：

[1]肖士一，王庚平，王京.变电运维故障及日常维修处理技术分析[J].城市建设理论研究：电子版，2015，5（34）：294.

[2]郭鑫.变电运维故障及日常维修处理技术分析[J].科研，2015，21（62）：00254～00255.

[3]余婷，郑震.变电运维故障及日常维修处理技术论述[J].工程技术：引文版，2016，11（39）：00212.

[4]李龙.探讨运维技术在变电运行故障处理中的运用[J].山东工业技术，2017（23）：152.

论文作者:屈晗炜

论文发表刊物:《云南电业》2019年3期

论文发表时间:2019/9/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/693c3d94c2f6e0576287de64.html