# 电力系统继电保护安全管理措施探析王超论文_王超

摘要：近年来，随着我国城市化建设速度的不断加快以及城市规模的持续扩大，社会各界对于电力资源的需求量高居不下，且呈现出了持续增长的趋势。在这种大环境之下，我国不断加强了电力网络的建设工作，旨在提高电力网络的覆盖范围和供电质量，为城市居民和工业生产带来高质量的供电服务。基于电力系统运行管理的现状，简要分析了继电保护装置的应用情况及其特点，并深入探究了继电保护装置的安全管理措施，希望能为我国的电力企业带来一定的工作参考。

关键词：电力系统；继电保护；安全管理

中图分类号：TM77 文献标识码：A

1 引言

近年来，随着我国科学技术水平的不断提高，我国电力系统的发展不断加快，电力系统的规模越来越大。但是，产业的发展意味着需求的增多，在庞大的电力需求下，各种各样的电气设备不断出现，增加了电气系统产生故障的几率。为了保障电气自动化系统的稳定性和安全性，需要有超高安全保障的继电保护。电气自动化系统中的继电保护装置能够在电气系统出现问题时及时进行故障反馈和关闭故障部分电气自动化系统，确保系统的安全，避免故障进一步延续。因此，提高继电保护装置的安全性和稳定性十分必要。

2 继电保护安全运行分析

在电力系统继电系统保护运行要求中最为重要的一项是对继电保护安全运行的要求。电力系统安全运作的主要原因是继电系统的安全性，也是继电系统设备稳定运转的关键一部分。继电保护想要安全运作就要对继电保护设备进行定期检查，关键是对继电保护设备的原件进行检查，并对继电保护设备对电力系统运行中的状态、指标等进行检查并备案记录，为今后遇到类似问题能够提供数据支持，为继电保护设备改进提供技术支持[1]。只有对继电保护进行定期检查，才可以保障继电保护设备的安全可靠性，从而保障继电保护能够正常工作，为电力系统运作提供安全支持。

3 影响继电保护安全的主要因素

3.1 二次设备因素

在大多数电力企业中，其所使用的继电保护装置主要以老式的型号为主，而这一批次的老式设备普遍存在压力不足、节点氧化问题严重等问题，因此在实际运行的过程中难免会出现误动等情况。众所周知，二次回路主要包括交直流两大部分，当二次回路直流部分的端子处存在老化、锈蚀等情况下，其在实际运行中会面临较大的电阻，而当电阻值达到一定程度后会直接引发开路现象的出现[2]。同时，老化的直流部分也会在电力系统出现低电压或者失电的情况下出现故障，继电保护装置的动作可靠性无法得到有效的保障，甚至会引发越级跳闸现象的出现，进一步加剧故障影响范围。

3.2 继电保护的软件原因

现今的继电保护设备更多偏向智能化、集成化方向，这就对相关的软件程序提出了更高要求。针对不同设备、不同需求，继电保护器的软件要求不同，导致运用相关软件时常常发现软件不符合应用标准的情况，如软件结构规划不合理、需求分析不准确、检测环节发现生产不符合标准、编码差异较大等。这些看似无关的程序问题，往往会对电气自动化系统继电保护的运行造成极大阻碍[3]。

3.3 抗干扰能力较差

倘若继电保护中微机保护的低于外界干扰的能力匮乏，继电保护装置在使用过程中就会遭受外部的干扰，进而引发继电保护事故。例如在微机周边使用无线通讯设备包括手机、对讲机等等，都会造成微机的元件产生影响导致逻辑误动的发生，继而造成继电保护事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 继电保护的安全技术应用策略

4.1 自适应控制技术在继电保护中的应用

适合应用于继电保护的另一项技术为自适应控制技术。自适应控制技术被应用于继电保护中，使得继电保护设备更好的寻找故障位置，进一步提高继电保护设备判定电路故障速度的精确度，提高继电保护设备的性能。现如今，我国已经将自适应控制技术与继电保护很好的结合，并得到了良好的运用，进一步提高了继电保护设备的运行能力。自适应控制技术在发电机和变压器等继电保护部件中起到保护作用。所以，自适应控制技术在继电保护中应用已经成为一种发展趋势，并且得到广泛应用。

4.2 加大事故诊断的检查力度

规避继电保护事故的前提条件就是对该装置进行精准的检测和判断，针对继电保护可能出现的事故选择针对性的检查方式，并且根据事故现场的实际情况灵活的运用检查方法寻找事故发生的源头。通常情况下对继电保护常见事故的诊断检查主要有三种方式：①逆序检查法，所谓逆序检查法就是利用逆向思维对事故进行检查，这种检查方法的优势就是可以快速精准的找到发生事故的部位。由于仅仅凭借微机所反馈的信息不能快速的甄别造成事故的因素，因此就需要逆序检查方法中逆向思维对事故的原因进行思考，依托事故发生的状况一点点向上寻找，最后追查到事故发生的源头[4]。逆序检查法在很大程度上缩短了解决事故的时间，并且具有较高的可靠性；②顺序检查法：顺序检查法是一种最为常规的诊断和检查事故的方法，所谓顺序检查法就是根据实验调试的结果，一步一步的向下寻找事故的源头。顺序检查法通常情况下在微机保护过程中出现误动或者拒动的情况下使用；③整组实验法，整组实验法在一定程度上也可以缩短事故处理的时间，并且这种检测方法通常对继电保护装置的动作进行检查，检测该装置的动作是否和正常状态相吻合，倘若装置出现动作异常可以在短时间内检查出事故的源头。

4.3 对继电保护装置进行定检试验

继电保护装置在长期的运行过程中，可能由于设备的原因或者电网的原因，会出现继电保护装置无法动作的情况，故应加强对继电保护装置的定检试验，通过将线路停电，进而对继电保护装置进行定检试验，使继电保护装置保持良好稳定的运行状态。通过对继电保护装置进行定检试验，保障了电网的运行稳定，提升了继电保护管理水平。若在对继电保护装置进行定检试验过程中，发现个别继电保护装置无法动作，则应对该保护装置进行检查，保证保护装置能够正常运行。

4.4 提高技术人员的专业水平

第一，聘请专门技术人员进行继电保护设备的运行与维修。专业技术人员是继电保护设备安全运行的核心人员，专门的技术人员能避免设备运行细节上出现问题。第二，定期对技术人员进行更高级别的运行及维修培训，提升继电保护专业技术人员对继电保护设备的装置操控能力。第三，鼓励继电保护技术人员积极进行学习交流活动。此外，技术人员内部要进行相关安全技术完善与创新研究，在确保已经使用的技术成熟的前提下进行创新，不断推动继电保护安全技术的发展[5]。

5 结束语

继电保护装置对于电力系统的作用价值无需多言，继电保护装置的可靠性及安全性控制应当体现在电力企业的日常工作中，电力企业需要制定严谨的维护管理制度，定期对其进行检查，及时发现潜在的安全隐患，从而间接提升电力系统的运行安全性和稳定性，为广大人民群众的用电需求提供保障。

参考文献：

[1] 江飞鸿.电力系统继电保护常见故障及自动化管理措施分析[J].科技经济导刊,2018,26(18):181+183.

[2] 黄翔.试析电力系统继电保护装置调试及安全管理策略[J].城市建设理论研究(电子版),2017(34):67.

[3] 宋楠.电力系统继电保护装置调试及安全管理策略[J].工程技术研究,2017(11):126-127.

[4] 胡广贤.探究电力系统继电保护装置的调试及安全管理[J].科技风,2017(21):159.

[5] 唐杰.试析电力系统继电保护装置调试及安全管理策略[J].数字通信世界,2017(10):172+209.

论文作者:王超

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/695b8659401a719add6053db.html