# 有线电视网络的发展现状与趋势论文_张连蔚

广东省广播电视网络股份有限公司东莞茶山分公司 523000

摘要：有线电视网络的发展拥有广阔的市场前景，其内在发展潜力及经济价值将日益凸显。然而传统的发展模式在一定程度上制约了其自身发展。鉴于此，笔者从多个层面对有线电视网络的发展现状进行分析，在此基础上结合目前国家战略政策调整及市场的发展需求，对其发展趋势展开探讨，旨在推动有线电视网络的整体发展。

关键词：有线电视网络；发展现状；发展趋势

前言：众所周知，目前在智能移动终端设备上进行电视观看是一种普遍现象，该现象能够延续移动电话全面占据固话的营销模式，有线电视如何在新的环境中探寻发展路径，制定长远的发展规划，且在当前科技日趋更新的时代中，有线电视网络如何根据三网融合的需求，建立满足用户个性化、多元化的网络，将成为目前该领域人员研究的重点所在。

1有线电视网概述

有线电视网是一种向用户传送电视信号的网络，随着数字压缩技术的发展和有线电视拥有宽带人户的优势，使其自身有很好的发展空间，有线电视网又迎来了一个崭新的发展机遇。

有线电视宽带网络（HFC）是一种方便、灵活、全数字高速网络，能向用户提供通讯、娱乐、信息、产品等服务，如互联网接人、网络电话、电子邮件、财经服务等.用户可以通过有线电视网络，快速高效地获取因特网上各种数字多媒体信息，其传输速度比电话拨号上网要快几百倍。

有线电视网络是资源丰富的高速宽带网络，其网络规模和信息传输速度，决非建立在市话网络基础上的窄带网络可比。

2有线电视网络发展现状

我国有线电视的发展，走的是一条由局部到整体，经历了共用天线阶段、闭路电视阶段，从各自独立的、分散的小网络，逐步过渡整合到有线电视系统阶段，并成为全球第一大有线电视网。但由于历史的各种原因，当初自下而上由地方筹建的有线电视网络，标准不统一、质量不高，网络现状主要表现为：1.许多网络还处于 300/ 550M 阶段，以单向网为主；2.络中存在新网、旧网并存现象，网络指标参差不齐；3.接入网技术方案落后，许多网络楼栋单元分配网部分仍采用串接分支分配方式，建设质量差，故障率高，又为私拉乱接提供了方便；4.网络缺乏管理功能，缺乏网络安全的技术保障措施。

根据2016年第4季度《中国有线电视行业发展公报》提供的数据，截止到2016年底，我国有线电视用户规模总量为2.52亿户，数字电视用户数达到2.09亿户，数字化率为82.77%；有线双向网改覆盖用户超过1.51亿户，双向覆盖率达到59.93%，双向网渗透用户数 6 735.5万户；宽带用户规模总量达到2 576.9万户，占有线数字电视用户的比重达到12.33%。

3有线电视网络发展趋势

3.1同轴电缆网络是光纤向用户家庭和户内延伸的最好介质。

随着 FTTB 建设，光节点延伸到楼头，同轴电缆网络的覆盖范围通常在100m左右。根据广电行业标准对同轴电缆和分支分配器的技术特性要求，模拟带宽需支持到 1 GHz，经过实际测试，在覆盖百米的组网场景下，现有同轴网络可以工作到 1.2 GHz 附近。以有线电视接入网络通常采用的 75-5 同轴电缆为例，考虑1台头端节点覆盖 32台终端节点的情况，计算可得百米网络的链路损耗最大约为45dB。因同轴网络具有电磁封闭的特性，受到外界干扰比较小，理想情况下可以达到40dB以上信噪比。经粗略计算，假设在带宽 5~1005 MHz、信噪比为40dB时，根据香农公式C =Wlb（1+SNR），计算可得同轴电缆网络的信道容量为13 Gbit/s。

随着现代通信技术的发展，通信系统的传输能力逐渐接近香农极限，考虑到工程实现以及现存网络中存在线缆老化弯折、接头不匹配等问题，可以认为现有网络的传输能力至少可以达到香农限的50%，以工作在 1 GHz 频段附近的 HINOC 系统为例，信道带宽为128 MHz，理论最高传输速率为 1.1 Gbit/s，实测速率在 700~1000 Mbit/s。可以认为，有线同轴网络能够提供接近 10 Gbit/s 的总体数据传输速率，同轴电缆网络的潜力有待进一步发掘。

3.2有线同轴接入的吉比特时代即将来临。

经过十年左右的发展，有线电视同轴宽带接入技术已历经了 3 个阶段的演变。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

第一阶段是有线电视网络双向化改造初期，从单向广播到双向传输是广播电视网的一次重大革命，特别是在双向宽带化发展后，支持同轴电缆接入技术基本是空白，多种技术体制、多项源于其他介质改造的技术分别尝试应用于有线同轴网络，包括：基于 HFC 网络的电缆调制解调（cable modem）技术、来源于电力线通信的Home Plug/Home Plug AV 和 Home PNA、Wi-Fi 降频技术、基带 EOC 技术以及基于家庭组网的Mo CA 的接入技术等，技术种类多、指标参差不齐，有线同轴接入技术也呈现出“七国八制”的状态。这一阶段是有线电视网络从单向到双向转换的起步阶段，是一个双向数据传输“从无到有”的过程，广电行业整体处于尝试和探索的形势，尚未形成明确的双向接入技术要求及行业标准规范，同时随着改造工程加快和三网融合升温，技术、标准、工程及维护都陷入混乱。

第二个阶段是有线电视网络双向化改造的快速发展阶段，国务院先后发布了三网融合战略、宽带中国战略，广电总局将“加快建设下一代广播电视网（NGB）”列为“十二五”科技发展规划的主要任务之一。在这个阶段，在政府引导和市场检验下，有线同轴接入技术实现了汇聚、整合，自主创新技术取得发展，标志性事件是 2012—2013 年间广电总局发布了3项 NGB 宽带接入技术标准：HINOC，完全 自主的 创 新技术；C-HPAV，由Home Plug AV 技术为基础演变而来；C-DOCSIS，由HFC双向技术为基础演变而来。在这个阶段，接入技术标准和产品均以百兆级别的接入速率为设计目标，并开始考虑满足业务、运营、管理、维护的要求。与此同时，有线网络双向化改造快速发展，从2011年初到2015年底，双向网络覆盖用户从约5 000万户发展到1.23亿户。

第三个阶段则是有线电视网络双向化改造的深化阶段。超高清电视、物联网、VR/AR等新兴多媒体业务的发展，驱动用户带宽需求快速增长，促使有线运营商关注网络承载能力及业务运营管理能力。与此同时，电信运营商在 FTTH 规模部署的道路上高歌猛进，高带宽业务和IPTV业务不断攻城略地，有线电视用户开始出现流失。可以认为现阶段迎来了吉比特同轴接入技术发展的新契机，与此同INOC2.0行业标准率先发布，能够提供 FTTH 相当的传输性能和管理能力，是解决丰富存量同轴网络升级换代的有效技术手段。

目前，有线电视网络的发展尚处于第二阶段向第三阶段升级转型的过渡期，随着吉比特同轴接入技术、产品逐渐成熟，产业链逐渐完善，有线同轴网络的吉比特时代即将来临。

3.3光纤到户和同轴双向网络并存将是有线电视网络的发展常态。

双向化网络改造技术的选择是由业务需求、改造成本、运营维护的难度与成本等相关因素综合决定的，现阶段来看，运营商关心的一个重要因素是成本。为此，需要区分应用场景对待技术选择。在用户居住地点密集的城市区域，光纤延伸到楼头，楼内的短距同轴线缆可以覆盖几十户家庭，是EOC接入技术主要应用场景，目标是充分利用现有同轴线缆资源提供高带宽双向接入。采用EOC技术进行双向接入改造无需重新布线或改网，改造成本较低，而且目前的EOC产品最高可以支持千兆接入带宽，能够满足现阶段和未来较长时间的业务带宽需求。在用户居住地点分散的区域，存在光节点到用户家的距离较远、取电困难等问题，适宜采用光纤到户的方式开展双向网络改造。目前广电运营商在进行技术选择时，较为一致地采取了如下做法，即农村模拟和单向网改造采用光纤到户以及在新建网络部署光纤到户，而对于已经完成双向网改的大部分区域，则是在原有系统的基础上进行升级。根据目前情况可以推断，同轴双向网络和光纤到户网络在未来很长一段时间内将同时存在、并行运营。

4结语：

有线电视网络技术发展是快速进步的，本文对有限电视网络进行了调查，分析了国内有线电视网络的发展趋势。本文认为同轴电缆网络是广电运营商所拥有的实现光纤网络向用户家庭延伸的最好介质，并且在与光纤到户同台竞争的阶段，有线同轴接入技术向吉比特升级的时代已经来临。

参考文献：

[1]从DOCSIS3.1看未来有线网络IP化趋势[J].高蓉蓉.有线电视技术.2015（10）

[2]HINOC同轴电缆接入系统技术方案[J].欧阳峰，崔竞飞，赵玉萍，李斗，张冰. 广播与电视技术.2011（10）

[3]提高乡镇有线电视质量的技术措施[J].卢俸超.河南科技.2010（22）

[4]对我国目前有线电视的发展状况和对策的思考[J].刘向锐，焦鹏飞. 商.2013（09）

[5]分析新媒体时代电视面临的生存挑战与发展机遇[J].梁乂川. 新闻研究导刊.2017（04）

论文作者:张连蔚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/10/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/695be5cda97341474f3bec97.html