# 10kV配网故障停电原因分析及解决对策研究论文_许文龙

(广东电网汕头潮南供电局有限责任公司胪岗供电所 广东汕头 515100)

摘要：伴随着社会的发展，国家整体经济水平，科学技术水平都在不断提升。社会的发展对电力能源的需求量越来越大，而做好供配电工作离不开电力系统的强化支持，广大电力系统需要结合自身实际，不断优化相关问题，保障电力运行的高效性和稳定性。本文针对10kV配网故障停电原因展开了深化剖析，结合实际情况，明确了具体的解决对策。希望对提升电力配网的稳定程度，减少不必要的故障发生有所借鉴。

关键词：10kV配网；故障停电；原因；配电装置；对策

1.前言

时代发展的步伐不会停止，时代的发展推动了经济和科技的发展，为了满足人们生活生产各方面的需要，供电质量必须保障好。10kV配电网的应用范围愈发扩大，加之该类配电网的应用环境相对复杂，所以该列配电网的故障隐患很多，一旦出现故障无论是故障检查还是维修都存在较大难度系数，但是如果故障不能有效解决将会对居民的正常用电产生十分不利的影响，由此造成的损失难以估计。

2.分析10kV配网故障停电原因

先来分析10kV配网故障的停电原因，影响因素很多，包括雷击导致跳闸，小动物的影响，用户设备故障，设备自身因素，外力损坏等几大方面。

2.1由于雷击导致的跳闸所致

受到雷击影响导致跳闸现象的出现。配电网经常发生雷害事故，为了有效应对这一问题，城乡电网的整改工作在有效展开，通过整体整改使得配电网的整体状况逐渐优化改善，但是还是有一些地区雷电活动相对频繁。由于雷电所导致的跳闸情况会发生在很多设备上，例如配电变压器，配网重的架空绝缘，裸露导线等，因此10kV配电网安全影响因素包括雷电损害。

2.2受到小动物的影响所致

受到小动物的影响导致10kV配网出现故障引发停电的事件也是时有发生。配网设备实施很多接头都是直接暴露的，再加上一些机房或者变压器周围往往会有障碍物堆放，往往会使得一些小动物，例如小鸟，老鼠等在此聚集，户外设备以及配电房本身的结构没有经常更换也会出现老化情况，或者电缆沟以及配电柜的密闭工作做得不到位，让这些小动物乘机而入，引发线路短路，进而导致停电故障的发生。

2.3由于用户设备故障所致

由于用户设备出现故障导致故障停电。专属变压器加上对应的开关柜，线路等都归属于用户。用户设备由于产品本身质量问题或者施工安全工艺不恰当，运行维护工作不到位等引发的故障，用户设备本身设置的分支线路没有通过对应的开关自动隔离出现故障的设备，往往会导致用户使用的10kV线路故障停电，停电范围进一步扩大，进而对其他用户的正常用电产生干扰。

2.4设备本身原因导致

设备自身的原因导致停电故障的发生。设备本身障碍的原因有很多，例如产品质量不达标，设备老化等，配网设备来源复杂，涉及到的厂家及设备型号也很多，设备的设计水平，制作水平参差不齐，很多配电设备甚至在出厂的时候就带着问题，因此使用很短的时间就会暴露各种缺陷，导致故障经常出现，部分设备长时间处于运行状态，引发很多缺陷，包括连接不顺畅，绝缘性能降低等。

2.5受到外力破坏

受到外力损坏的影响。架空线路和对应的杆塔在建造的时候就算严格按照既定设计展开，无论是导线和地面距离还是杆塔的强度都符合规范，但是实际运行环节往往也会受到外力干扰出现用电故障。地埋电缆往往也会受到地面施工作业等的影响出现破坏。经济水平的进一步提升，城市现代化建设过程需要更多的施工作业配合，由此导致的外力破坏率会进一步上升，严重威胁配网的运行稳定性。

3.如何做好10kV配网故障解决工作

3.1防雷接地系统必须强化改善

首先，做好防雷击工作，离不开防雷接地系统的强化配合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆改善接地系统来提升耐雷击水准。10kV配电变压器和避雷器之间的接地引线应该结合实际情况来缩短，接地线安装环节，固定工作以及防腐工作做到位；其次，考虑避雷设施的安装，对雷电流峰值做好控制，减少雷电本身对10kV配电变压器绝缘的威胁程度；最后原有的接地方式乣改变，和土壤的接触面积适当增加，土壤条件强化改善等都可以将接地的电阻值有效改进，土壤条件被有效改善的同时，借助电阻剂对钢接地体起到很好的钝化效果。除外保障线路整体的顺畅性，也进一步降低雷击的影响，还应该将线路周边的树干及时修理好，减少树木障碍。

3.2借助有效方法预防动物影响

减少小动物对配电网系统的影响，需要采取一系列措施。首先，线路设备附近的障碍物及时清理；其次，配电房内部的设备需要有效封堵，门口安装粘鼠胶或者挡板；最后，开关套管接头，避雷器套管接头等直接暴露在外部的接头需要加装绝缘层套，杆塔条线和引下线可以全部更换为绝缘性导线。

3.3配电线路的设置一定要合理

配电线路的设置必须进一步规范化。选择配电线路装置的时候，首先保障目标选择装置与既定标准相符合，例如工作电压的最大值要高于所处回路的最高运行电压；长时间允许通过的电力应该大于回路最大持续电流，保障各类装置的绝缘水平符合过电保护设计规范中的相关规定；此外，对于10kV配电线路处于的环境以及气候因素统筹考虑，重点考虑因素包括温度，湿度等。需要持续观察一段时间并且做好记录，环境温度应该比配电装置温度仪表所限制的最小温度要搞，但是还应该处于限制最大温度以下，不符合要求就必须做好保温或者降温保护工作；考虑湿度因素，需要考虑周围环境最高月份的平均相对湿度，结合环境状况，考虑是湿热还是亚湿热带型，选择与环境对应的产品，作出对应的调整和改变。施工环节，广大电力企业需要提升自身责任意识，做好质量把关，保障施工安全以及施工质量的前提下做好施工进度的控制工作。

3.4强化对配电设备的检查工作

关注配电设备检查工作。首先做好用户设备的相关检查，部分用户往往会出现用电超过容量，甚至有违法性质的行为，广大电力企业应该强化检查监督，对于不符合要求的用户一定要责令限期整改，同时加大惩罚力度。进一步宣传安全用电，保障配电变压器和线路不会出现过载运行的情况。老化的设备一定要定期更换，对于10kV配网而言，电力企业需要定期展开检查，具体的监察内容应该考虑整体电路的损耗状况，设备的老化程度，特别关注易出现故障的位置。此外，对于10kV配电线路的分支熔断器，避雷器，绝缘子做好绝缘测试工作，测试不合格以及老化的部件必须及时更换。平时的运行维护环节应该借助局放测试以及红外线温测的方法，及时申报待修理设备。

3.5沿线环境监控力度要强化

环节监控力度需要进一步强化，减少配电设备受到外力破坏，同时电力企业应该做好与政府部门的联合配合工作，及时了解市政施工信息，提升配电设备巡视力度，防治人为恶意破坏事件的发生。

4.结语

综上所述，10kV配网故障停电原因有很多，广大电力部门一定要强化认识，在平时的工作中不断总结经验教训，一旦出现故障第一时间给予排除，切实保障配电运行的安全可靠程度，提升电力部门的整体运行水平，保障国家用电安全稳定，为社会主义经济建设贡献更多力量。

参考文献

[1]张海全.10kV配网故障停电原因分析及解决对策研究[J].电子制作，2013(9x)：226.

[2]刘鹏祥，周金萍，潘颖瑜.10kV配网故障停电原因分析及解决对策研究[J].中国高新技术企业，2012(26)：85-88.

[3]李颜.10kV配网故障停电原因分析及提高可靠性思路研究[J].科技资讯，2011(25)：154.

[4]张雷.探究10kV配网故障停电原因及解决策略[J].科技风，2015(19)：5+31.

[5]向婷婷.10kV配网调度运行故障与相应对策分析[J].科技创新导报，2017(34).

[6]肖丹，康林春，赵玺.提高10kV配网供电可靠性方法研究[C]//2015年云南电力技术论坛.2015.

论文作者:许文龙

论文发表刊物:《电力设备》2019年第24期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/696cdbb1a6bf96146a7a9e69.html