# BIM技术在水利工程设计中的应用研究王继程，尹茂占，郭方线论文_王继程，尹茂占，郭方线

摘要：随着科学技术的发展，我国的BIM技术有了很大进展，并在水利工程中得到了广泛的应用。BIM技术在水利工程领域的深入应用也进一步推动了整个行业的整体发展。该文以涵闸建模的具体案列作为切入点进行深入的解析，从而进一步解析BIM技术在水利工程当中的应用。

关键词：BIM技术；水利工程；研究前景

引言

进入新世纪以来，科学技术迎来了新的发展高峰，为水利工程设计工作的开展创造了条件，BIM技术在整个设计当中的应用范围进一步拓宽，对于水利工程起到了非常深刻的影响。从整个建筑工程来看，BIM技术有了深入的应用，但是，在水利工程设计当中的应用还处于初期阶段。水利工程具有明显的特殊性，对于BIM技术应用要求提出了新的特点，尤其是在设计选型、CAD设计图纸信息等方面表现尤为突出。研究发现，BIM技术在应用中具有非常明显的优势，实际成本投入比较低、效率高等，但是，在BIM技术应用当中，还是存在不少问题，需要引起足够的重视。

1BIM技术在水利工程中的应用优势

在水利工程当中，通过对BIM技术进行有效应用，可以起到非常好的效果，其主要优势可以在以下几点进行体现：（1）借助于BIM技术通过对三维模型进行构建，施工单位不同部门在施工过程中可以进行有效协调，这样在对相关信息进行传递过程中就会更加高速有效，还能够进一步对工程造价进行控制，有利于进一步节约工程成本。此外，BIM技术还具有可视化的特点，能够将整个施工过程以动画的形式展现出来，及时发现施工中存在的问题，并立即对其优化，从而避免施工工作频繁变更。（2）在对工程项目进行建设过程中，不仅会涉及到项目决策、项目设计，而且还需要对项目进行施工，以及在施工结束之后对其进行维护，再对视力工程进行施工过程中通过对这项技术进行有效应用，能够避免产生严重的工程问题。以工程招标为例，通过对工程量的统计分析，可以列出具体的工程清单，因此可以为后期的工程招标打下良好的基础，从而将技术的价值充分展现出来。

2BIM技术在线性水利工程设计中的应用

2.1三维建模

三维建模是BIM技术应用的关键，其通常是从建模和建筑建模两个方面考虑的，目的是为工程建设的进程打下一个坚实的基础。在地形模型当中的应用。通过地形模型的应用，能够将工程布置通过模型的形式展示出来，可以为施工计划的制定和开展打下一个良好的基础。通过开展实地勘察和测量工作，可以及时对地形数据进行采集和处理，进而尽早发现设计当中存在的误差，从而对其进行调整，保证模型中的数据和工程数据的统一性。通过创建等高线曲面，能够将地势的变化情况展示出来。为了保证模型的精度，需要做好对曲面高程的检查，及时发现错误数据并修改。在对等高线和曲面高程进行修改之后，为了保证数据的正确性，需要再次对各项数据进行检查，在确定没有问题之后，才可以利用BIM软件来生成地形模型。

2.2BIM交付内容的设计

在BIM技术应用当中，设计过程的实现影响深刻，直接决定着BIM技术完全项目的全过程应用，为此，对于设计过程要给予足够重视。BIM技术在概念以及操作理念方面表现的非常美好，在整个建筑项目当中需要做到全部周期的贯穿。但是，在具体实践应用当中，BIM技术难以做到整个周期的全部贯穿。在当前设计当中，处于设计过程中的BIM最为理想的交付方式是模型指导施工，对于普通的模型而言，通常会包含需要设计产品的尺寸大小、结构特点、产品使用的材料以及材料的性质、产品的实际位置与方位，还包括了不同产品之间的关联关系等，通过对建筑信息模型的分析，可以获取到非常多的数据信息，这些数据信息都是与设计紧密联系在一起的，这样可以对效果进行有效的观察。在信息数字化成果的指导下，后续施工可以更加方便、有序、高效的进行。从实际看，当前对于信息模型内容的表达还处于最初的探索时期，很难将模型信息的直接应用与后续施工指导结合起来，但是，随着计算机技术的广泛应用，都为BIM技术的应用创造了条件，在社会发展的推动下，两者之间的结合将会更加深入，模型与施工结合的成效也会更加明显。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3纵断面设计

理解“纵断面线”和“纵断面图”这两个概念的区别十分重要。曲面纵断面和设计纵断面为“纵断面线”，规定了路线上各点的高程值。标尺、网格、表头等属于“纵断面图”，可理解为将“纵断面线”装起来的容器。

2.4实际进度的管理

通过BIM技术的应用，及时将工程设计进度与实际进度进行对比，掌握进度的执行情况，及时发现进度管理中存在的问题，并及时对进度管理计划进行修正，最大限度避免施工情况的发生。此外，通过BIM技术还可以对工程量进行精准统计，通过借助各种数据统计图对工程量汇总进行表达，这也可以让施工人员更加准确把握施工的进度。

2.5BIM技术的实际应用

在BIM技术的实际应用过程中，其非常重视对土方量和混凝土工程量的计算。在对土方量进行计算时，就需要根据图纸信息了解地形的基本情况，通过对BIM软件进行应用，可以对地形曲面以及设计曲面进行直接生成，在这个基础上可以对体积曲面进行确，对模型实体进行剖面处理，同时以剖面尺寸来计算挖方量，最后计算出可满足施工需要的数据。

3实际项目当中的模型建立

底面板、工作桥、翼墙等族模型的建设完成之后，就可以在项目文件中曲组合形成一整套完整的涵闸建筑物。依照通常的施工流程，需要先将底面板的模型载入到项目的文件之中，同时需要放置到设计的高程当中，此项底面板也是下一步所有构件放置的对比物。底面板设置到相应的位置之后就可以展开载入闸墩的操作，通过相关的操作指令从而精准的放置到相应的位置。闸墩整体放置完成之中可以进一步载入工作桥等相关的构件，高效的完成相关闸室的建设。载入U型槽架构，通过底面板为位置进行有效的设置。上游以及下游的U型槽的架构的标准会产生不能够完全一致的问题，可以依据不同的族文件载入到相应的位置。再通过U型槽作为相对应的对比物，从而有效的安置翼墙，最终完成核心水工结构的建模完成。Revit软件可以高效的建设房屋的建模，其中可以充分的应用诸如墙、窗、房顶三大功能模块，从而更加高效的完成相对简便的启闭机房的建设，如下图所示，即为创建启闭机房的整体模型建设的效果。

结语

综上所述，创建建筑物的模型是BIM技术引入水利工程应用的核心所在，建设模型的相关软件应用以及开展方式也非常的多元化，不过无论是通过何等的方式和相关软件所建设的模型其必须要是信息的载体，建设的模型必须要包括多种类型的数据信息，这也是模型的核心价值所在。

参考文献

[1]杜九博，李玉莹，常倩倩，等.BIM正向设计在湘河水利枢纽工程中的应用[J].水利规划与设计，2019（09）：87-90.

[2]徐钰德，王铭岩，杨叶娟.基于BIM的水利工程施工管理模式及应用流程[J].人民黄河，2019，41（08）：138-143.

[3]吴巍巍.BIM技术在水利工程中的应用研究[J].科技资讯，2018，16（22）：53-54.

［4］范群杰.水利工程设计施工运维中的BIM技术应用研究［J］.城市道桥与防洪，2018(12):191－193+207.

［5］陈伟文.BIM技术在水利工程设计咨询项目中的应用［J］.建筑工程技术与设计，2016(14):105.

［6］孙少楠，张慧君.BIM技术在水利工程中的应用研究［J］.工程管理学报，2016，30(2):103－108.

论文作者:王继程，尹茂占，郭方线

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/698032c90e79bdf290053141.html