# 建筑工程中对土建施工新技术应用的分析论文_王瑞君

内蒙古奕铭建筑工程有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市 010010

摘要：事实上，施工技术创新已经成为广受我国乃至全球建筑施工企业最为关注的问题，对其对其进行更为深入的研究和探索，有着重要的现实意义，是建筑企业创新发展的必然选择。在市场经济环境下，建筑企业作为建筑市场上的重要主体，必须不断创新技术，以更好地满足市场发展的实际需求。

关键词：建筑工程；土建施工；新技术

1建施工新技术应用重要性分析

1.1生产力发展的满足

作为我国市场经济中的重要组成部分，建筑工程市场的转型已经迫在眉睫。尤其是在当前创新市场建设的过程中，新技术、新材料的应用对于市场的全方位发展所具有的重要作用日益为人们所重视。对于建筑市场来说，各种新技术、新材料的引入，不仅是各大建筑企业相互竞争的必然结果，同时也是我国建筑市场我持续发展的重要成果。事实上，大量新技术在建筑施工领域中的广泛应用，也同样在客观上证明了技术对于生产力发展所具有的中啊哟推动作用。虽然现阶段部分建筑施工技术应用仍然有一定的提升空间和完善潜力，但是相信在未来的发展过程中，建筑施工技术将会获得进一步发展和完善。

1.2经济效益提升的需要

客观上来说，建筑施工技术创新是推动我国建筑市场进一步发展的重要力量。随着我国市场经济的蓬勃发展，尤其是信息技术的不断推进，落后的建筑施工技术已经逐步为人们所淘汰。人们开始将目光更多地放在那些高标准的施工技术之上，以获得更高的施工质量。

2土建工程新技术的应用

2.1防水中预铺反粘施工

预铺反粘材料属于一种高分子改性橡胶新型材料，它具有优良的耐水性独特的蠕变性能和自愈能力，可以自行恢复；能有针对性的泄漏在局部区域的强粘附性；紧密连接，良好的可扩展性，良好的稳定性与耐腐蚀性，持久的效果。良好的低温性能，特别适用的寒冷地区,良好的耐候性、拉伸性能、可扩展性、耐腐蚀性等。单面双面反应粘高分子防水卷材适应性强，适用于的基材收缩、变形和裂缝,方便适用：各季节采用热融合方法,符合国家标准。优良的耐候性，耐腐蚀，抗老化，抗氧化优异的防水性能,大表面摩擦，基层,没有气味，没有味道，符合环保要求。我工程采用的防水卷材是单面反应粘高分子和双面反应粘高分子防水卷材。

其施工流程为：施工准备→基层清理放线定位→基层验收→铺贴西部防水层（变形缝、阴阳角、管道口等）→细部验收→刮涂水泥浆料→去除基面隔离膜→防水卷材大面积铺贴→去除表面隔离膜撒水泥粉→隐蔽验收→现浇钢筋混凝土施工。

通过上述工序，使得卷材与混凝土形成反应自粘效果的做法，浇筑混凝土时，水泥浆与卷材结合层特殊的高分子聚合物湿固化反应黏结，从而在后续使用过程中，在压力载荷的作用下而不断提升整体黏结强度。在初凝期，固化反应基本完成，卷材黏结层完全和混凝土面层黏合，生成一个新的防水层，中间无串水因环境。即使卷材局部遭遇破坏，也会将水限定在很小的范围内，极大提高了防水层的可靠性。

2.2长螺旋钻孔混凝土压灌桩施工技术

螺旋钻孔砼压灌桩主要施工流程：场地平整→桩位放线→钻机就位→钻进成孔→原土回填刚钻成的孔。重复上面的施工流程，直至1号、5号至9号楼974根桩成孔全部完成，更换钻头，进行第二次成孔：场地平整→桩位放线→钻机就位→钻进成孔→压罐混凝土→插入钢筋笼→移钻清理机具土方→桩头防护。之所以需第二次成孔，是因为第一次成孔与二次成孔时使用的钻头有一定的差异：首次施工采用柱齿钻头，通过冷压法嵌装柱齿钻头，该钻头可适用于多种土层地钻进施工，钻进过程中可根据岩层情况及时调整钻进速度。第二次成孔时使用的是带有可打开活门的压灌钻头，砼可通过空心的钻杆泵送输入进行浇筑。需要注意的是：钻孔挖土之前，为了防止土、砂和水进入空心钻杆，应闭合活门，待开始泵送混凝土时再将活门打开。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3混凝土裂缝控制技术

2.3.1温度的控制

对混凝土裂缝影响较大的因素是温度，以28℃温度以下为宜，若天气温度高于这个度数以上，通常采取早晚施工的方式，同时也要注重混凝土罐车内存储、运输过程中的温度控制，严格按照标准进行适当降温处理，使其始终保持在28℃以内。如当日温度超过35℃，则应尽量避免进行混凝土施工，不在适合施工且应停止施工。除此之外，要想对混凝土中的裂缝的问题有所改善，仍需对骨料的设备进行改善，同时也要添加适量的添加剂，施工前应尽可能地通干硬混凝土的是用来降低水泥用量。混合过程中，应及时给骨料喷水冷却处理，从而避免浇筑过程中混凝土温度过高而影响施工质量。必要情况下，可通过铺设冷却水管的方式，最大限度地降低混凝土内部问题。

2.3.2质量严抓，材料配比控制

严格把关建筑工程选材，按照相关要求，严把混凝土材料关。在入场使用之前，应对混凝土子材料的生产厂家、生产时间、有效年限以及生产合格证等进行全面的检查和确认，避免由于材料质量问题而影响到工程施工质量。在混凝土制造过程中，商品混凝土无疑是最佳的选择，因为此类混凝土在运输的过程中始终通过机械进行搅拌和滚动，有效地规避了混凝土裂缝的产生。在具体的配置过程中，可结合实际施工需求添加减水剂以及粉煤灰，这对于解决混凝土离析问题有着重要的积极意义。添加骨料的过程中，应结合具体材料调整减水剂、粉煤灰的用量，这不仅能够有效地降低成本，而且对于混凝土开裂问题的解决也有一定的积极作用。施工队伍选择过程中，必须深入摸查施工队伍的专业水平，并且现场监督混凝土的制备，确保严格按照制备标准生产混凝土。

2.4高强钢筋的应用

2.4.1柱类构件

框架柱的受力特点是承受压弯与剪力为主，同时考虑拉弯和侧向稳定性的影响。根据承载力计算结果进行配筋施工的过程中，所使用钢筋的强度和其经济效益成正比例关系，所以在柱类构件的纵向受力钢筋的计算过程中，可按照最小配筋率进行计算均可以采用500MPa级高强钢筋。同时柱内受力钢筋的锚固相较于梁更容易处理，也不受裂缝宽度的限制。因此，建议尽可能地使用高强钢筋，如果能够全面使用500MPa级钢筋则施工质量提升明显。

2.4.2板类构件

对于板类构件，主要配有承受竖向荷载和弯矩的共同作用的受力钢筋和分布钢筋。由于板类构件混凝土等级往往较低，钢筋的最小配筋率受到混凝土强度等级与钢筋强度等级比值的影响，同时又有裂缝宽度的限制，进而高强钢筋的优势难以发挥。因此，建议在板类构件中根据工程情况选用高强钢筋，如跨度大、承载力要求高或者是配筋率高，所需钢筋较大的板中应用高强钢筋。

2.4.3梁类构件

作为主要承受剪力、弯矩和扭矩共同作用的梁类构件，在选用钢筋时，不仅要考虑挠度和裂缝宽度的限制，同时又要保证其在地震作用下的延性。纵向受力钢筋在实际的使用过程中，由于需要考虑抗拉强度和锚固的要求，因此宜采用400MPa级钢筋作为其受力主筋。部分需承受较大荷载或者截面尺寸较大的梁，考虑到钢筋的经济效益和施工管理的方便，在可以满足裂缝宽度的要求情况下优先选用500MPa级钢筋。

3结语

客观上来说，新技术在建筑施工中的应用，对于建筑质量的提升有着重要的现实意义和理论价值。具体来说，应注重防水施工技术、大体积混凝土施工技术、深基坑支护技术等角度进行创新和应用，而且要结合实际施工需求选择更为合理、科学的新技术，并配合专业化的技术团队，为土建施工过程中新技术的应用提供强有力的支持。

参考文献

[1]韩明岩.浅谈土建施工新技术[J].建材与装饰,2017(3):30~33.

[2]周林海.浅析建筑工程新技术应用中应注意的问题[J].中国房地产业,2017(1):20~22.

[3]付宇.浅析建筑工程施工新技术在施工中的应用[J].科技创新与应用,2015(33):252.

论文作者:王瑞君

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6992b51bb54b2fd1e142e6a2.html