# 浅谈建筑工程装饰装修施工的关键技术论文_马春丽

湖南先锋装饰设计工程有限公司宁波分公司 浙江宁波 315040

摘要：在现有建筑主体上开展的设计以及装饰工作，也就是所谓的建筑装饰装修。该项工作的完成，能够使建筑物实现美观与实用的统一性。建筑装饰装修工是一项相对比较复杂的工作，会涉及到多方面的专业内容。以往，在开展建筑装饰装饰工作的过程中，往往过度的关注施工的数量以及工程项目的建设进度，从而对于装修质量却忽视了。面对这种情况，在开展建筑装饰装修工作的过程中，需要严格按照相关标准以及技术要求来保障装饰装修工作的质量。

关键词：建筑工程；装饰装修；施工关键技术

引言

随着改革开放的不断深入，人们越来越重视环境的美化，建筑装饰行业的生产工具及施工技术也随着科学技术的提高，发生了翻天覆地的变化。不论木工、油漆工还是泥工、石材工都使用了现代化的小型电动工具，材料加工精度不断提高，装饰质量不断提升，而装饰工程中施工的技术水平、设备水平、材料水平直接决定了一个工程的质量好坏。

1施工原则

其一，以环境和用途进行基准施工。在具体的装饰装修工程中，往往受到不同建设条件的影响而需要制定不同的装修方案。比如装修会受到建筑本身结构、地形、采光等因素的影响，那么在装修过程中就必须纳入到考量范围。

其二，遵循该建筑的整体设计思想。在进行建筑装饰装修之前，施工单位就以设计方案与客户达成了一致，包括设计思路、效果图等。因此在施工过程中也就需要遵循设计方案的要求，这样一来可以保证施工不出现问题，也使得工程更加符合客户的预期效果。而目前受到传统装修理念的影响我国的建筑装饰装修工程还存在着一些问题，必须要通过技术要点的强加控制来改善。

2建筑工程装饰装修施工关键技术

2.1地面装修技术

在具体情况中，地面装修材料会选择地板砖、花岗岩等材料来开展工作，而具体材料的选择还要根据用户和建筑需求来决定。但无论选择哪一种材料开展工作，都需要保证材料的颜色与顶棚、四周墙面具有较高的和谐度，决不能使用图案过于复杂的材料进行地面装修。在地板铺设过程中，应根据材料类型来选择合理的铺设方式。例如，在使用大理石等材料进行地面装修工作时，应该对材料中所涉及到的泥浆添加率进行适当控制，在保证水泥和泥沙配比度适宜的情况习之下，开展均匀的搅拌工作，确保泥浆的粘合性充分发挥出来。在涂抹过程中，不能进行反复涂抹，避免将水泥浆液中的水悬浮在水泥表面之上，否则将会很容易引起地板出现空壳或者松脱现象。在实际工作开展过程中，一般会采用悬铺法进行。在工作开始之前，工作人员还要对地面进行详细勘察，在确保含水量符合铺设标准的同时，确保整个地面的平整度符合相关要求。如果存在不符合要求的情况，还可以将供暖设备全面开启，确保湿度的有效降低。

一般来说，在地板安装之前，还应该将色彩差异较大的材料全面消除，避免对整体建筑效果产生影响。在上述工作完成之后，还需要对基准线进行精确测量，为地板安装提供可靠依据。除此之外，还应该保证墙体和地板之间的间距符合相关建设要求，对泡沫伸缩条进行固定，以免在地板铺装过程中出现畸形情况。在不同地板类型接口的处理过程中，同样应该保持3mm的缝隙，并在铺装工作全部结束之后，用颜色相同的固定胶进行缝隙处理。

2.2涂料饰面施工技术

（1）装修内墙的涂料有以下几种：①仿瓷涂料，其装饰的效果淡雅、光洁、细腻，价格还非常便宜，只是施工工艺比较繁杂，耐湿擦性毕竟较差。②多彩涂料，这样的涂料成膜物质是硝基纤维素，以水包油形式分散在水当中，一次的喷涂可以形成很多颜色的花纹。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆③乳胶漆，这个是一种以水为介质，以醋酸乙烯酯类聚合物、苯乙烯一丙烯酸酯共聚物、丙烯酸酯类的水溶液为成膜物质，并且加入了多种辅助的成分制作而成的，而成膜物是不溶于水的。乳胶漆的特点就是可以清洗、容易施工、色泽柔和持久、遮盖力强等。④低档水溶性涂料，也就是聚乙烯醇溶解在水里，而且加入颜料等其他的助剂而成。为降低成本和改进其性能采取了多种途径，这样的涂料具有施工方便、无毒、价格便宜，而缺点就是易泛黄变色、耐久性不好。

（2）涂料施工方法在内墙涂料当中，乳胶涂料占了非常大的比重，一般采用刷涂、滚涂的施工方法。①乳胶漆在施工之前，一定要处理好墙面，否则的话乳胶漆涂刷以后就会引起起泡、开裂、脱落一系列的问题。现在很多人施工的时候，依旧使用821腻子，而821腻子耐水性很差，而当墙体里含有水的时候，就会造成乳胶漆大面积的脱落、起泡。而乳胶漆的性能越好，问题也就越严重。所以，使用乳漆的时候，应该先使用封底将墙面进行密封，接着使用耐水腻子，进而可以避免出现上述问题。②乳胶漆在施工的时候，搅拌就应该均匀，如果搅拌不均匀的时候，涂料当中由于长时间储存或者色浆分散不稳定后色浆析出，严重影响了装饰的效果。乳胶漆施工的时候可否加量，必须依照厂家的规定。由于有些厂家在设计开发乳胶漆的时候，就已经考虑到用户的各种各样的需求，设计了很多种的配方。注意在施工的时候应该采用喷涂、滚涂和刷涂工艺。

2.3粘贴装饰装修施工技术

室内粘贴装饰装修施工技术主要指根据高层建筑工程项目实际情况对饰面砖及饰面板进行合理粘贴，此种技术在墙面及地面装饰施工中应用较为广泛。室内粘贴装饰装修施工过程包括基层处理、预排、浸泡以及粘贴等过程，基层处理主要指在施工前施工人员需要彻底清除基层表面的杂质，保证基层表面的整洁度符合规定要求，为后期实际施工打下坚实的基础。预排主要指根据实际情况对饰面砖或者饰面板进行合理布置，通过预排工作能够对实际施工过程中材料使用数量进行控制，减少材料浪费情况，同时能够提升粘贴位置的准确性，避免位置错误导致装饰效果降低的情况出现。在进行浸泡施工时需要对浸泡时间进行严格控制，浸泡时间在2h以上，同时需要按照规定要求对水泥砂浆的比例进行相应的调整。在上述施工全部完成且达到相关要求后便可展开粘贴施工，在实际粘贴过程中施工人员需要做好各方面细节工作，如果在粘贴过程中碰到开关或者管线时施工人员需要饰面砖或者饰面板进行合理切割，在切割过程中需要严格控制切割的大小，避免出现过多导致材料不能使用的情况出现，在粘贴完成后再次进行检查，对于多出的位置再次进行切割处理，从而保证粘贴质量，提升室内美观效果。

2.4吊顶装修工程

首先，做好承重安装。吊顶通常采用石膏板，所以必须依靠轻钢龙骨和铝挂板结合制作的承重结构，有效的避免下落问题的发生。在吊杆的安装上，控制好间隔距离一般10厘米左右为最佳，且要确保吊杆在同一水平线上。在安装过程中，如果与线路或者灯具的安装产生了冲突，就需要及时的调整，采用过度架的方式解决，吊杆与龙汁端部距离要小于3厘米，防治主龙骨脱落。

其次，附加结构的安装。在具体的施工中一般使用专用龙骨和扣板来进行加固工作，龙骨的安装也基于一定的间隔距离，吊挂在主干上。安装完毕之后，将铝扣板进行安装，考虑到铝扣板的尺寸和材质，施工时一般使用推压的方法或者自攻螺丝固定的方法。

结语

综上所述，墙面涂料施工不仅可以提高建筑物的使用质量，达到装饰效果，而且还可以延长其使用的年限，在涂料施工的技术中，通过制定的计划，按照规定的步骤，落实各项施工技术措施，来达到良好的施工质量。

参考文献

[1]翁慧平，郑元明.浅析室内装修工程施工控制要点[J].城市建设理论研究，2017（22）：22～24.

[2]孙瑶瑶，卢闹闹.建筑工程装饰装修施工关键技术探讨[J].中国住宅设施，2017（04）：83~84.

[3]张倩.建筑装饰装修工程中绿色施工技术的有效运用[J].工程技术研究，2017（03）：57+66.

论文作者:马春丽

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6993e655e237f0be5a2902fb.html