# 断面受复杂因素影响的水文测验及推流方法论文_阿不都外力·艾买提

阿不都外力?艾买提

（新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局，新疆，阿克苏，843000）

【摘 要】本次研究以XXXX水文站位的断面水文测验及推流方法来说明在遇到复杂因素影响，断面水文测验数据不精确时，可应用Z-K曲线的方法推流，这是一种精确度较高的推流方式。

【关键词】水文测验；水文推断；断面测验

1．工程概况

XXXX水文站位于XX水库大坝上游12公里，自XX大坝蓄水以后，XXXX水文站的断面受到较多因素的影响，数值检测出现困难，推流出现障碍。为了在断面受复杂因素影响的前提下精确的测量水文数据并推流，本次研究以2014年某断期间的流量进行分析，说明在水文测验散点严重的前提下对水文检测数据进行精确推流的方法。

2．断面受复杂因素影响的分析

XXXX水文站的断面受上游水电站的影响。该水电站的发电机组为河床式发电机组，在水位较低时期，水电站应用合闸的方式蓄水；待水位不足以发电时则启闸发电。上流电站的运作令河床断面受人位的控制，水文站难以应用自然观察的方式了解水文断面数据的变化。比如当水该水电站五个溢洪闸全启时，断面水位通高达50-80米，流速为每秒3米，水电站为了发电，可能会频繁的关闭两个溢洪闸或三个溢洪闸。

XXXX水文站的断面也会受到下游水库回水顶托的影响。比如该水文站的平均水位为38.9米，年平均流量为27m3/s，测流断面河底高程最低值为31.7米。现在下游水库的水位如果高于汛期限制水位，水电站就启动蓄洪闸，将洪水纳入水库，此时水文站的烦断面水文数据又将出现变化。

以上两个因素均会干涉水文站的断面数据测验。据水文站的实际检测经验，遇到受上游水电站的影响时，可用临时曲线法推流，遇到下游顶托的影响时，取得的数据较为松散，应用临时曲线法推流误差较大，此时应用Z-K关系曲线推流，校正获取的数据。

3．断面水文测验及推流方法

3.1断面水文测验及推流的原理

Z-K水文测验法中，曼宁公式为 。其中各级水位为 ，A为断面面积，在这两个数值稳定的情况下，曼宁公式可以成为断面水文测验校验的公式依据。

3.1断面水文测验及推流的数据

在水文监测中，只有水位在1000m3/s时才可获得比降资料，否则没有比降资料。表10 2014年XXXX水电站的检测数据，根据该数据可获得断面比降与断面流量的数据。

4总结：

以XXXX水文站为案例，可以看到水文站有断面有时受复杂因素的影响，水文测验数据比较离散，此时可应用Z-K曲线的方法校正离散的数据，经过验证可知，这是一种精确度较高的断面水文测验及推流的方法。

参考文献：

[1] 李学勤,史秀光,吕文婷. 几种特殊情况下流量测验方法探讨[J]. 农业与技术. 2010(05)

[2] 杨远宁. 豆罗桥站流量测验中一些问题的处理[J]. 山西科技. 2009(03)

[3] 陈志洁,屠新武. 浮标流量测验应处理好的几个关系[J]. 山西水利. 2006(01)

论文作者:阿不都外力·艾买提

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年3月总第208期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69b438a6250c823f4c40b1e9.html