# 配电线路常见故障与运检管理论文_ 姚亚荣

摘要：本文将对配电线路的堵短路故障、接地故障、变压器故障等常见故障进行简单分析，并就相应的运检管理策略展开探讨，但愿能为电力实业发展起到些许帮助。

关键词：配电线路；常见故障；运检管理

配电线路作为电力系统的基础，保障其运行安全、稳定与高效十分有必要。然而受到多方面因素影响，配电线路在运行过程中容易遭遇短路、接地以及变压器损坏等故障，严重影响用户正常用电，甚至可能引发严重安全事故。对此，电力企业应当进一步强化运检管理，以高水平的运检管理为配电线路运行质量及效率提供可靠保障。

一、配电线路常见故障分析

在配电线路运行过程中，遇到各方面因素影响较容易产生故障。一旦产生故障，轻则会导致线路运行质量及效率有所降低，重则可能导致整个配电网络瘫痪或造成严重安全事故。一般来说，导致配电线路发生故障的原因可以被总结归纳为三大类因素。其中，人为因素是最为常见的因素。配电线路运行需要人为支持，同时也很容易因为人为原因而受到影响，不管是相关人为工作出现失误，还是人为原因的意外影响，均会给线路运行管理造成不同程度的危害。例如运检管理人员没有及时落实岗位工作，线路与建筑物距离较近等。而自然因素则主要指各种自然原因，尤其是极端气候对配电线路造成的影响。雷击、暴风、暴雨都会对配电线路正常运行造成影响，带来诸如短路、烧毁等严重故障问题。至于设备因素则是指配电线路运行中所涉及的各种电力设备自身存在质量问题或者规格型号不合理，使得线路运行有着不小的隐患，不但难以保障线路运行稳定，甚至可能造成安全事故。在三大类因素影响下，配电线路运行过程中容易出现以下几种故障：

（一）短路故障

所谓短路故障，就是配电线路运行中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间出现短接情况而引发的故障，即一相或多相载流导体接地或不通过负荷互相接触，导致故障点阻抗极小，相应的电流瞬时升高。配电线路短路故障可以按照表征不同而分为三相短路、两相短路、单相接地、两相短路接地等类型。短路故障造成的危害极为严重，其不但会对设备造成影响，更会对整个配电网造成不同程度影响。一般在出现短路故障后，短路点产生的电弧可能会烧坏设备，导体可能受到很大点动力的冲击而变形损坏，而且长时间巨大的短路电流流过导体而产生的热量会引起导体或绝缘损坏。而对整个配电网来说，短路会导致电网系统中的电压降低，特别是短路点附近的电压下降最为明显，这将直接影响到附近供电用户。在电压下降时，异步电动机的电磁转矩也会大幅下降，可能造成废品。而且短路故障可能引起电网中同步发电机暂态失稳，更可能引起二次系统的保护动作而切除短路元件，使得部分地区孤网甚至停运。

（二）接地故障

接地故障指导体和大地意外连接而引致的故障，主要有电弧接地故障与单相接地故障两大类，其中配电线路故障中较为常见的为后者。发生接地故障后，可能对配电线路运行造成多方面的影响。首先可能导致配电设备出现问题，在单相接地故障发生时可能会产生远高于正常电压的过电压，击穿绝缘子并引发短路故障，而且可能击穿甚至烧毁避雷器、熔断器绝缘等，引发严重火灾。接地故障还有可能影响配电线路供电量与供电可靠性。这是因为在出现接地故障事故后，往往需要停运故障线路并进行检修维护，容易造成长时间、大面积停电。同时变电站需要通过人工选线、停电测试等手段对正常线路进行测试，对整个配电网运行造成的损失更是难以预估。另外，接地故障还会造成不小的电能损耗，更可能对行人及线路巡视人员的人身安全造成威胁。导致线路接地故障的原因较多，常见的有线路导线短线落地或搭在横担上，线路绝缘子、避雷器、熔断器绝缘凳被击穿，与树木短接，变压器高压绕组单相绝缘被击穿或接地，线路落雷，风偏过大，鸟害等。

（三）变压器故障

变压器作为高压线路中不可或缺的重要电力设备，其主要起着升降电压和安全隔离的作用，其一旦出现故障将会对整个配电线路的运行安全及稳定造成巨大影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆变压器故障主要是内部绝缘故障，一旦发生故障将会使得内部放电，从而对损坏变压器。导致变压器内部绝缘故障的原因主要是设计制造不合格以及外部短路使得绕组变形。

二、配电线路运检管理策略

（一）完善运检管理模式

配电线路运检管理工作涉及到大量电力设备，需要处理各种故障，应对各种问题及因素，因此必须完善相应的运检管理模式，否则难以保障运检工作的系统化、科学化、规范化开展。首先应当完善运检管理结构。建立专门的运检管理系统，对相关部门及岗位的权责进行明确规定，合理利用现代信息技术实现系统内的深度交流和沟通，为高效化、一体化运检管理的实现奠定良好基础。其次则应当制定并完善运检管理制度。对运检管理相关事宜进行科学规范，尤其要对运检过程进行专业规范，明确各运检流程的操作规范与注意事项，完善安全核定制度，要求相关人员严格按照规范落实配电线路运检工作。最后还应当制定合理的运检计划，明确配电线路运检目标，构建周期性的常规运检方案，同时制定行之有效的应急处理预案，做好常规运检管理的同时加强对各种故障、问题的紧急处理。

（二）应用故障分析法

配电线路发生故障后必须尽快确定故障类型并定位故障点，为故障的正确应对处理和尽快修复提供可靠依据。由于配电线路较长，同时分支较多，故障排查、定位难度较大，对此有必要应用故障分析法对故障进行快速、精准定位。随着现代技术的发展，故障分析法的应用水平也在不断提升，从最初依靠大功耗、低精度的电磁式或静态电子器件的阻抗定位法、建议故障录波器等方式发展到如今依靠工频电气量、线路集中参数模型、计算机技术、网络技术等，故障确定及定位效率和精准度均得到了大幅提升。

（三）构建并完善配电线路运检系统设备信息档案库

随着现代电力事业发展，配电网规模越来越大，配电线路更长的同时分支也更加复杂，同时线路中的电力设备类型及数量也在增多。为了应对更加大规模且复杂的配电线路运检管理需求，电力企业有必要构建并完善相应的运检系统设备信息档案库，对运检工作相关信息进行完整录入，主要包括运检规划、运检记录、设备信息、历史故障信息等。这些信息的录入与完善能够为配电线路运检管理提供可靠依据，为运检管理人员提供参考信息的同时，也能为自动化、智能化系统的发展提供大量基础数据。

（四）探索智能化运检管理模式

在计算机技术、网络技术等的支持下，现代电力事业逐步向自动化、智能化方向发展。智能化运检管理模式能够有效减少人工工作量，保障运检人员人身安全，同时提高运检质量与效率，大幅降低各种故障对配电线路的威胁，有效降低成本。综合这些优势来看，发展智能化运检管理模式十分有必要，电力企业应当积极尝试将云计算、大数据等技术融入到智能化管理之中，推动配电线路运检管理水平的有效提升。

结束语：

综上可知，运检管理能够有效防范和处理配电线路运行中出现的种种故障，为配电网的安全、稳定及高效运行保驾护航。电力企业必须正确认识到配电线路运检管理的重要性，不断完善运检管理模式和相应的信息档案库，加强对故障分析法的应用，积极探索智能化发展路径，逐步提升运检管理水平，为电力事业的可持续发展提供不可或缺的动力。

参考文献：

[1]丁燕红. 配电线路常见故障及其原因与运检管理分析[J]. 科技与企业, 2015(19):232.

[2]吴斌. 浅谈配电线路的常见故障与运检管理[J]. 中国高新技术企业, 2016(17):128-129.

[3]陶春华. 探究10kV配电线路常见故障及原因与运检管理[J]. 通讯世界, 2017(21):105.

[4]刘能. 现代化配电线路常见故障与运检管理分析[J]. 科学与信息化, 2017(3):153.

论文作者: 姚亚荣

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69cae7fafeff47942af6185e.html