# 浅析建筑工程模板工程施工技术论文_陈康生

广州市黄埔建筑工程总公司 广东 广州 510000

[摘 要]模板工程是建筑工程的重要组成部分,是建筑工程质量保证的基础性环节,而模板的施工技术则是对建筑工程造成较大影响的一个关键。因此,严格保证模板工程的质量对于整体工程具有十分重要的意义。文章结合实例，对建筑模板工程施工技术进行了阐述，以期为提高模板工程施工技术,保证模板工程质量提供参考。

[关键词]建筑工程；模板工程；施工技术

随着我国科学技术的不断发展和进步,新型建筑施工技术在我国建筑行业中已经被广泛应用。在建筑行业先进技术的应用过程中,模板工程施工技术作为一门综合性强应用范围广的技术,能够进一步提升我国建筑施工的整体质量,并且能够弥补在施工过程中其他施工技术所带来的弊端,极大程度推动了我国建筑行业的发展。因此，对模板工程施工进行详细探究具有十分重要的现实意义。

1 建筑工程模板施工技术要点

1.1 模板工程施工准备工作

1.1.1 建筑工程施工面准备工作

施工的准备工作是一项施工的基础工作， 对后期的混凝土浇筑，以及具体的模板工程施工意义很大。

（1）规划标高。模板工程每个施工部分都需要在相应的标准下进行，因此，在施工前，需要对楼层施工面进行规划弹线。

（2）施工面以及模板表面清理。在建筑工程中，梁、墙是比较重要的部位，因此，必须对其施工面和模板表面进行仔细清理，避免在模板安装后出现滑板问题。

（3）涂刷脱模剂。脱模剂能够提高模板的稳定性，在脱模剂涂刷过程中，必须严格依据操作规范，并且保证涂刷均匀。

1.1.2 模板材料选择

保证工程的质量首先要保证材料的质量，在模板工程中主要的材料是模板材料和模板材料的紧固材料、附件等。在模板材料的选择上要非常慎重，模板施工中多使用木胶合板作为模板的原材料，一般选用信誉比较高的供货商提供产品，这种材料虽然能够满足施工要求，但是吸水率不均匀，会造成混凝土的成型效果比较低、生产质量不合格的问题。在实际施工过程中，一般采用在模板表面涂防水膜减少胶合板吸收水分。混凝土模板的制作需要进行切板，钻孔，锯板等工艺，但需要严格执行相应工艺的技术标准保证模板质量。模板制作完成后，还需要在模板的相应位置涂上防水漆。

1.2 模板配制

模板配置可以直接依据施工图纸尺寸来直接配制，要遵守图纸设计的尺寸，不能有丝毫的偏差。可根据结构施工图直接按尺寸列出模板规格和数量进行配制。对于形状构造复杂的构件，模板配置时就会比较复杂繁琐。支撑系统的配制，都可按规定或查表选用。如遇到形体复杂结构构件需要大场地，单独配置模板就会浪费大量的人力物力，只能通过计算的方法来进行模板的配制。复杂的挑檐及线脚，可使用结构表面展开法配制模板，再进行配模设计和模板制作。

1.3 建筑工程模板施工

1.3.1 墙体模板施工

在对墙体进行模板施工的过程中，为了能够进一步确保施工过程中的建筑稳定性和安全性，需要对模板工程的整体施工质量进行过严格的监控。其中主要包括模板的支护、安装螺栓以及固定模板等施工环节。其中，在模板的支护过程中，需要尤其注重对于模板的校正环节，以确保施工过程中墙体的结构性能、外形尺寸以及垂直性能等。

1.3.2 柱体模板施工

柱体模板在模板工程的施工过程中较为普遍，其主要的施工工序为：安装模板、校正对角线、校正长度差、模板的安装与校正、固定模板以及柱体端口的找补等。尤为需要注意的是在进行模板校正过程中，需要严格注意挂箍的安装与拧紧，使用的力度需要保持均匀和平衡，防止影响模板施工过程中的整体质量，进而影响到柱体的结构特点以及几何形状等。

1.3.3 楼梯模板施工

楼梯模板的施工过程较为复杂，主要是由于建筑工程的楼梯结构不够完整，并且需要在斜面的条件下进行具体的施工操作，因此，需要在实际的模板施工过程中，应该首先安装休息平台横梁的模板，随即才能够安装斜棱柱的施工模板，最后才能够安装楼梯底模，而且应该根据楼梯的实际尺寸以及几何结构去选择模板在施工中的尺寸。相对而言，越是结构复杂并且规格不够整齐的楼梯，其需要对模板的控制程度越高，施工难度也就越大。

1.3.4 横梁模板施工

横梁具有一定的支撑能力，横梁的施工质量将直接决定了整体建筑工程的稳定性(详见图1)。因此，在模板施工过程中，需要对横梁模板施工的过程加以严格控制和把关。在横梁施工过程中，应当首先架设横梁支架，随即在支架端口模板位置进行模板底层的铺设，紧接着使用施工拉线对铺设好的模板底层进行封模和校正，尤其需要注重龙骨骨架之间的间隔距离以及主梁和次梁的安装顺序。

图1 横梁模板施工示意图

2 建筑工程模板工程施工技术应用实例

2.1 工程概况

某公共建筑工程为钢筋混凝土框架结构，总建筑面积为16559m2，是由办公楼以及多功能厅所组成的，屋面为40m 跨度的网架结构。为了确保建筑工程能够顺利展开，需要对模板施工技术方案进行优化，综合考虑模板是施工计划以及模板安装工序的衔接，该建筑工程模板配置形式为：框架部分每层梁、板、柱一起浇筑。另外，基础模板施工包括承台、承台梁和±0．000 以下柱子模板。

2.2 模板操作工艺

（1）在施工过程中，严格依据模板设计要求，保证各构件轴线位置、几何尺寸以及结构标高的准确性，立模按翻样图施工，保证模板的高精度、高强度和刚度。在模板封模前，必须即使清理模板表面杂物，避免杂物落入模板中，同时还需要结合施工要求，在柱模、墙板模的下口位置设垃圾清扫孔。

（2）在本工程施工中，模板工程施工工序如下：制模→刷隔离剂→水平、垂直运输→立承台基础模板、基础梁模板→立柱模板→拆模并清理。在施工过程中所用施工材料必须确保符合施工要求，并且严格验收，如果有质量缺陷，则必须禁止使用，另外，模板使用前，还需要对表面涂刷隔离剂。

（3）承台基础、地梁模板施工。在本工程中，基础模板选用复合木模板，基础梁为现浇梁，基础施工方案为承台基础及基础梁联合支模、整体现浇施工。承台基础使用准48 钢管对拉，在实际施工过程中，需要将立杆锚入土中，并且将横杆压住模板上口，这样能够有效避免在进行混凝土去浇筑时，在侧压力的作用下导致模板上浮。支架立杆需要使用锤击的方式使其沉入基土中，沉入土中的立杆必须保证稳固，避免在进行混凝土浇筑时，出现水平滑移的问题。

（4）柱模板施工。①使用胶合板拼成柱模，框架柱浇筑需要与顶板、梁浇筑同时进行，模板尺寸必须保证一定的准确性，每块模板的四边都需要刨光取直，同时，木方立楞也需要根据施工要求对里外两侧进行刨光，并且保证尺寸一致。除此以外，夹固系统采用钢管对拉螺杆体系，间距需要控制在500mm 以内。②在柱模板安装过程中，必须保持轴线位置、标高、垂直度，避免柱模板发生位移。柱模固定可以采用钢管排架连接固定以及打斜撑固定两种固定方式。③对于柱与柱之间模板支撑体系，可以采用水平钢管和剪力撑相互拉结的方式进行固定。④为了避免在柱模板根部浇筑混凝土时发生位移，需要在模板柱脚周围混凝土设

置钢筋头作为柱脚模板支垫固定锚点，锚点位置需要结合模板构造进行设置。⑤柱子支模时，必须根据工程设计要求进行埋置。⑥沿着柱高方向，需要对模板尺寸、轴线位置以及垂直度进行校正，并且固定牢固，保证混凝土成品柱的位置和垂直度。为了避免梁柱模板与砖砌体接头位置出现漏浆问题，在模板与砖砌体接触位置以及施工缝位置，需要使用棉条填缝。

2.3 模板拆除

2.3.1 模板拆除要点

（1）侧模拆除：在进行侧模拆除前，首先需要保证混凝土表面及棱角不会由于模板拆除而受到损坏。

（2）在进行模板拆除时，应该避免对楼层形成冲击荷载，对于拆除的模板和支架，需要分散堆放，并且及时进行清理。

（3）模板拆除必须根据设计规范进行，如果没有设计规范，则应该严格遵循先支后拆、后支先拆以及自上而下的拆除顺序进行。

2.3.2 柱子模板拆除工艺

（1）分散拆除流程：拆除拉杆或斜撑可以采用自上而下的拆除方式，并且对配件进行运输维护。

（2）在分散拆除柱模时，必须坚持自上而下、分层拆除。在拆除第一层时，可以使用木锤或者带橡皮垫的锤轻击模板上口，使其逐渐松动并脱离柱混凝土。在依次拆除模板时，应该避免使用撬棍从柱角敲离。对于拆掉的模板及配件，可以使用滑板滑到地面或者使用绳子绑扎吊下。

3 结束语

综上所述，模板工程是建筑施工中的一项非常重要的内容,模板施工的质量好坏，直接影响到建筑工程施工进度以及施工质量。因此，在模板建筑工程施工当中，必须要严格的按照施工要求和相关的规定进行施工，并且结合工程实际情况采用规范合理的模板施工技术。

才能使整个建筑工程的施工质量得到保证。

参考文献：

[1] 郭鹏. 建筑模板技术的进步和发展方向[J]. 科技创业家. 2013(07)

[2] 崔玉会. 模板工程施工技术在建筑工程中的应用[J]. 中国建筑金属结构. 2013(02)

[3] 任成铨. 浅谈模板工程质量通病及防治措施[J]. 科技展望. 2016(22)

论文作者:陈康生

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2017/3/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69d10fa51139b5e8b52d494c.html