# 配网自动化的快速复电技术及其应用研究论文_杜富鸿

摘要：改革开放以来，我国经济和科学技术发展迅速，现代科技也愈加走向信息化与智能化。然而电力行业在快速发展的同时也面临着诸多问题与挑战，配网自动化能够实现快速复电，能够对故障设施准确定位，并进行快速抢修，提高供电效率，保障供电质量，因此对电力行业以及广大用户的重要作用是不言而喻的。为此，本文从配网易发故障为切入点进行研究，进而分析配网快速复电的应用现状，并提出相应的解决对策，旨在推动电力行业配网自动化的快速复电工作的顺利展开。

关键词：快速复电；配网自动化；对策分析

引言

配网自动化系统是利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术，将配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息进行集成，构成完整的自动化管理系统，实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制和配电管理。它是实时的配电自动化与配电管理系统集成为一体的系统。在配电系统中，由于线路数量多、分支多，运行方式复杂，故障发生频繁。在线路发生故障后，故障的查找费时费力，维护线路的工作量较大，故障快速准确定位、非故障区域的快速复电对于提高供电可靠性具有重要意义。

1配网自动化的快速复电系统整体方案

快速复电是目前电力企业所关注的一个重点，一般来说，断电的故障是比较多元化的，如何在最快的时间对故障进行准确定位，并进行抢修、复电成为了关键。在配网自动化快速复电当中，还存在一些问题，需要采取有效的措施进行解决。配电网发生故障后，要在最短的时间内快速恢复供电，必须构建合理、完善的快速复电系统结构，这是解决故障的前提，系统结构组成，如图1所示。

如图1，快速复电系统主要包括状态估计与拓扑辨识、故障定位、故障恢复三个方面，其中，状态估计的作用是有效剔除配电网系统不良信息数据，为系统提供精准的数据信息；拓扑辨识是通过对前一时刻和后一时刻的量测对拓扑结构进行检测，以便及时修正配电网系统的拓扑错误支路；故障定位是在正确拓扑结构的基础上，采用合理的故障定位方法，一旦配电网系统发生故障能及时进行故障定位；故障恢复是在正确拓扑结构的基础上，最大限度的恢复失电负荷。由上述分析可知，在快速复电系统中，状态估计、拓扑辨识和故障定位是整个系统的关键环节，能极大的缩短故障处理时间，下文将从这三个方面着手，并结合二遥故障指示器的实际应用，对故障定位与指示技术展开深入研究。

2配网快速复电应用中存在的问题

2.1配网故障定位不准确

由于相关单位对于配网系统中的故障缺乏有效的监控，并且故障查询还需要人工操作，没有实现自动化水平与智能查询，因此无法准确定位配网故障的位置，对于其影响范围、程度都无法准确观察，故而在配网故障定位中消耗了大量的大力物力，增加了故障查询的时间，对于配网用电抢修无法做到有效的指导，降低了配网故障的排除进度与电网的工作效率，从而影响了配网故障抢修工作的顺利开展。

2.2配网故障报障不准确

配网的故障报障不准确是目前存在的另一个大问题。我们都知道，配网的问题一般都是通过报障的过程被供电企业知道的，目前，我国的报障方式包括三种，95598客服中心、配调和区局，这三种方式相对较独立，没能够实现资源和信息共享，这就导致了重复报障问题的产生。此外，报障信息的不准确也是导致复电速度降低的重要因素，给检修人员及时有效开展工作带来了障碍。

2.3部门之间沟通不畅

由于目前我国电网故障未能对及时报障、信息处理采取有效措施，导致了缺乏对现场故障抢修的实时监控。在这种情况下，抢修施工人员与供电局无法建立密切联系，有关单位对电网故障处理情况也无法做到准确及时的了解与把握，无法为故障用户提供更为详细的信息，降低了用户对供电服务的认可度与满意度。

3提高配网故障快速复电的策略

3.1优化快速复电定位系统

由于配网故障定位不准确，相关单位无法准确判断故障发生的位置，因此优化快速复电定位系统势在必行。优化快速定位系统可以实现配网故障的自动定位，相关抢修人员可以根据自动定位明确相关位置，进行准确的抢修。此外，还可以通过用户向供电单位的报障信息来明确其所在的具体故障线路，从而配合配网自动化系统进行定位分析，方能配合抢修工作的顺利开展。

3.2建立并完善自动化信息查询系统

要建立并完善自动化信息查询系统，针对电网故障重复报障问题提出更多解决措施。为此，供电企业技术操作人员也可以通过系统来获取更多信息，实现对多次报障问题的有效理清，提升故障修复效率，同时也借助自动化信息查询系统来做到对配网供电体系的优化，减少其中所存在的大量数据冗杂与遗漏，基于此来增加用电户对于企业供电服务的认可度。

3.3建立自动化信息查询系统

由于供电企业未能达到自动化水平，缺乏报障的过滤机制，因此出现了多次报障现象。为此，相关单位可以建立配网自动化信息查询系统，通过系统对配网相关故障信息进行及时的查询，信息查询系统的建立能够减少配网故障报障不准确的现象，能够保证抢修人员准确了解故障的相关情况，相关单位的客服人员可通过自动化信息查询系统将信息及时反馈给抢修人员，同时也减少了数据遗漏的情况，然后抢修人员根据相关信息进行故障抢修，可以实现配网故障的快速复电，提高抢修效率。所以说，建立自动化的信息查询系统也是非常关键的一种方法。

3.4建立信息通知系统

针对抢修人员与客服中心联系不强的问题，建立信息通知系统实现他们之间的及时沟通是其解决措施。该系统能够在故障发生后，经信息查询系统与故障定位系统的一系列功能之后，自动公布信息，通过电话、短信以及自动生成停电报告单及抢修施工单的方式将故障信息报告给相关单位，并在抢修过程中对故障进行实时监控，同时可通知相关区域客户停电抢修信息，使用户早作准备。信息通知系统对于提高供电效率、保障抢修施工进程、提高用户的认可度等方面发挥着重要作用。电网故障智能平台的自动化信息查询系统、故障定位系统以及信息通知系统是其重要的三大功能模块，对供电效率的提高起到了重要作用。除此之外，电网故障智能平台还可对抢修进程进行全程监控，及时统计处理数据信息，并能非故障区的正常供电。另外，在故障区抢修工作完成后，智能平台还可及时发布通知告知广大用户供电已正常，提高用户对供电服务的满意度。.

结语

人民群众对于用电的需求随着现代科技的发展而越来越高，像医院、商场、学校等诸多场所若未能正常供电则无法运营，因此配网自动化的快速复电技术对居民的用电问题起到了重要作用。现阶段，我国配网突发故障越来越多，对于城市配网的安全与稳定具有一定的影响，因此加强配网自动化的快速复电建设具有重要意义。针对目前配网出现的故障定位不准确、故障报障不准确以及配网系统管理不当等问题，需优化快速复电定位系统、建立自动化查询系统以及优化配网系统管理模式，在故障发生前做好准备，方能加速对故障处理的有效进度，建立良好的客户群体，确保供电单位配网自动化的有效发展，从而为用户提供稳定的电力供应，促进我国电力事业的发展。总之，配电网故障快速复电时间对电力系统的经济和社会效益具有一定的影响，笔者对配电网的快速复电技术进行分析和研究，以便能有效缩短故障复电时间，提供供电可靠性和供电质量。

参考文献：

[1]陈晓东，叶远玲.基于配网自动化技术的快速复电策略分析[J].通讯世界，2016（23）：254-255.

[2]程晖.配网自动化的快速复电技术及其应用分析[J].电子制作，2017（6）：71-72.

[3]程晖.配网自动化的快速复电技术及其应用分析[J].电子制作，2017（06）：71-72.

论文作者:杜富鸿

论文发表刊物:《河南电力》2018年23期

论文发表时间:2019/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69d7f9783772ebfe36210c67.html