# 水泥混凝土路面施工中存在的质量问题及措施论文_王璐,户迁迁

北京高新市政工程科技有限公司 北京 100195

摘要：在我国水泥混凝土路面工程施工中，存在着较多工程质量问题，这些问题若不能得到及时预防，会影响混凝土路面施工质量。因此，针对水泥混凝土路面工程质量通病，应制订完善的施工方案，采取有效的预防措施，以保证道路工程项目施工质量。

关键词：水泥混凝土；路面；施工

引言：在水泥混凝土路面施工过程中，为了提高道路施工的安全性，应该将道路工程中存在的通病进行分析，结合道路通病出现的原因，在施工和养护过程中采取有效措施，以提高混凝土路面施工质量。此外，改性沥青混凝土路面施工技术是新发展起来的一项技术，将其应用于道路工程施工中，能够发挥其性能优势，值得深入推广与应用。

1.水泥混凝土路面优点

受惠于经济、科技等领域的飞速发展，我国高等级公路建设规模也在持续扩大，在各施工环节中，路面施工技术也得到了明显提升，最为典型的是大范围应用水泥混凝土路面。水泥混凝土路面的综合性能很好，具有良好的热稳定性，无论是前期设计还是施工作业，水泥混凝土路面的工作量都更小，操作更为便捷，施工后路面色泽鲜明，具有较好的能见度，可以有效消除盲区，保障夜间行车安全。水泥混凝土路面的整体性能较为优良，具有更长的服务年限，通常会达到20年，部分情况下可以延长到40年，但是伴随车辆荷载的作用和碾压时间的延长，还需不断提升路面强度，避免出现路面老化现象。

2.水泥混凝土路面施工中存在的质量问题

2.1混凝土路面断板

在水泥混凝土路面施工中，进行混凝土搅拌时，若水灰比不协调、水量过多以及煤粉灰量减少，会造成混凝土搅拌不均匀，在路面铺设时会引发断板的现象。而且，在钢筋安装中，尤其是结构物周边位置，当出现位置不准确以及切缝之间存在问题，抗弯、抗压、应力不足从而引发道路断面，对道路安全造成影响。

2.2混凝土路面裂缝

混凝土路面施工中，混凝土中的水大量蒸发，导致混凝土干缩相对严重，使混凝土的拉伸超过了承受能力，从而引发裂缝。在道路施工中，还存在着施工人员操作不当的问题，在施工中没有预留施工缝隙，导致路面出现裂缝现象。

2.3混凝土路面脱皮、起砂

在混凝土路面施工质量问题中，混凝土路面脱皮、起砂的现象较为常见。其主要原因为：首先，混凝土搅拌时水灰比过大，降低了道路表面的强度，当道路投入使用后，就会出现磨损以及起砂的现象。其次，在道路施工中，出现压光过早或过迟的问题，导致路面开裂、脱皮、起砂。最后，在道路施工中，没有控制好砂石料和混凝土的杂质含量和颗粒粒径，对大颗粒的泥土等杂质没剔除。

2.4混凝土路面蜂窝现象

在水泥混凝土路面施工中，蜂窝现象出现的原因主要是：第一，水泥混凝土路面施工中，出现砂、石、水泥计量错误或是水量不准的现象，导致石子无法集中，减少泥浆的形成；第二，在水泥混凝土路面施工中，施工人员没有按照浇筑标准进行施工，出现漏振、振捣不密实等问题，导致混凝土路面的气泡没有及时排除，从而引发路面蜂窝现象。

3.保证水泥混凝土路面施工质量的措施

3.1做好材料、设备和人员的准备工作

在实际施工中，需要大量的人力和物力，这些都要在施工前准备，保证施工中能够及时到位，避免延误施工进度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆应该保证材料的适用性，根据施工现场的实际需求选择材料。材料供应商应具备相关的资质，保证提供的材料质量符合标准。购买材料应做好监督检查工作，对其质量进行抽样检验，一旦发现不合格产品，立即停止应用并退回。施工设备要合理搭配，根据实际需求选购，做好设备的维修和保养工作。此外，企业需要做好施工人员的管理工作，对施工人员进行专业知识培训，施工人员应正确掌握施工技术和机械设备，确保公路工程施工顺利进行[1]。

3.2做好水泥混凝土路面裂缝的防治

在道路施工过程中，防止水泥混凝土路面出现裂缝的主要措施包括：第一，在道路路基施工中，加强对施工过程的管理及控制，要求施工人员根据施工标准选择合理的施工工艺；第二，在道路施工中，严格按照基本的施工工序进行混凝土振捣，避免混凝土离析现象的发生，提高混凝土施工的安全性；第三，在道路混凝土浇筑中，需要根据天气的变化，选择合适的温度进行浇筑。当外界温度较高时，应注意浇筑面的降温、湿润工作，浇筑后应及时做好覆盖和洒水养护工作。通过这些施工方案的完善，可以有效避免道路施工中裂缝现象的出现，满足道路施工的基本需求。

3.3做好水泥混凝土路面的施工和病害防治

结合当前道路施工现状和道路施工的特点，完善管养方案，减少病害的出现：（1）为了避免蜂窝现象，施工单位应该结合工程施工的环境特点，制定防治措施；（2）在道路施工中，应该严格按照混凝土的配合比进行施工，并定期检查施工状况，充分保证道路施工中相关参数的准确性。浇筑前，对模板的接口、缝隙、开口的封堵严格检查，避免振捣过程中漏浆。当出现蜂窝现象时及时处理，对于较小的蜂窝，可以在道路洗刷干净之后，使用砂浆技术进行抹平处理，这种状况下的砂浆配比为1∶2[2]；（3）通过对道路施工状况的分析，缺棱掉角是较为常见的现象，为了在道路施工中解决这种问题，应该做到：第一，充分润湿模板后进行混凝土浇筑，通过及时养护提高混凝土路面施工质量。第二，在混凝土强度超过1.2N/mm2之后，可以及时拆除承重模板，模板拆除的过程中，一定要做好棱角的保护工作，施工人员需要控制好拆除模板的力度，避免用力过猛造成棱角掉落的现象。

3.4加强路面板脱空防治力度

明确脱空板的实际位置与规格，配置灌浆设备，选取高质量灌浆材料。施工中要注意如下几点：第一，分析压浆泵设备整体性能。重点分析发电机组各部件情况是否达到紧密连接状态，检测各类电器设备的运行状况及润滑液使用量是否达到工程标准等。第二，分析搅拌设备性能。检测搅拌设备是否将残留在设备内的杂质处理好，避免对搅拌质量造成不良影响。第三，分析机组与钻机两大结构的水箱状态。观测水箱的加水情况，若未达到施工所需的用水量则需要补满。第四，分析压浆管路的运行状况，有不当之处要积极整改。第五，分析各板连接状况，看是否出现损坏现象，明确灌浆混凝土板范围，在展开灌浆施工作业时，注重各部分灌注顺序，施工过程中要将喷嘴置入相应孔洞中，灌浆过程中压力要达到1.5MPa并持续灌浆。若浆液从孔隙中流出，意味着板内孔隙达到充满状态，需要缓慢减压，将喷嘴取出并用木塞对孔隙做进一步填堵处理，避免灌浆持续溢出，经一段时间后，浆液则会出现凝固现象，此时可将木塞拔出，使用高标号砂浆做进一步封孔处理，最后采取抹平操作即可[3]。

结论

简而言之，对水泥混凝土路面施工中存在的路面断板、裂缝、脱皮、起砂、蜂窝等质量问题进行分析的基础上，提出了保证水泥混凝土路面施工质量的措施，包括做好材料、设备和人员的准备工作，做好水泥混凝土路面裂缝的防治，做好水泥混凝土路面施工病害防治，强化施工管理等，以提高路面施工质量。

参考文献：

[1]张琴.浅析水泥混凝土路面病害的防治与维修技术[J].现代经济信息，2018（15）：371，380.

[2]赵兴龙，孙振远.水泥混凝土路面病害产生的原因及预防措施[J].黑龙江科技信息，2017（9）：235.

[3]杜玉鸣.提高水泥混凝土路面质量的方法[J].交通世界，2018（5）：252-253.

论文作者:王璐,户迁迁

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/69ea2f22f687e04f997018fb.html