# 暖通空调系统安装施工管理技术探讨李伟民论文_李伟民

摘要：目前，我国建筑行业发展迅速，暖通空调设备已经成为不可或缺的基础性设备，在满足居住者生活舒适度的同时，又可以满足日常居住需求。鉴于暖通空调设备的重要性，我们必须严格按照相关安装要求以及施工原则，从多个方面加强对暖通空调设备的应用效果。针对于此，本文主要以新形势下暖通空调设备安装施工问题为研究对象，针对暖通空调设备安装施工过程涉及到的要点问题及措施进行重点研究与分析，以期给相关人员提供一定的借鉴价值。

关键词：暖通空调系统；安装问题；施工

引言

随着科研力量不断壮大，暖通空调进入到了千家万户，成为人们普遍使用的家用电器。同时也带动了暖通空调安装工作的发展，在暖通空调进行安装时，需要安装人员对安装场地进行考察，找出最适合的安装方案采取最适合的安装施工技术，并根据实际情况进行适当调整，来保证暖通空调的正常运行，发挥暖通空调的最大效果。要经过调查研究，找出最科学的安装技术来提高安装效率，根据不同的安装环境，找出适当的安装方案。

1暖通空调系统技术发展现状

自改革开放以来，国内政策开放，社会生产力得到解放，经济大力发展，国外先进产品技术也不断引进，国家和社会逐渐繁荣起来。其中，暖通空调也凭借良好的性能走进人们的视野中。而如今，国家和社会仍在高速发展，以房地产行业为首的建筑工程行业达到了发展的高峰。在房屋建筑工程中，暖通空调系统也得到了大力发展。由于越来越多的人对暖通空调系统有了需求，并且随着近几年气候的变化，人们的需求力度越来越强，空调的使用率越来越高，暖通空调系统的发展市场得到了极大的促进。

2暖通空调系统施工安装中的问题

2.1噪音的问题

在一些房屋建筑的暖通空调运行过程中，有时会出现暖通空调内发出噪音的问题。这些噪音会对居民以及建筑内的人们造成听觉上的干扰，影响到人们的工作生活。这些往往是暖通空调安装施工技术上的问题。首先，施工技术人员在施工过程中，由于忽略到降噪消音这一点，没有对设备进行减震造成噪音。其次，在施工过程中出现的错误，导致暖通空调系统的某些结构使用寿命减小，影响了暖通空调系统的后期保养以及维修，在某些结构发生故障后也容易发出噪音。另外，一些技术不够娴熟的暖通空调系统安装技术人员，在安装时容易频繁地制造出较大的噪音，从而影响到房屋内以及周围人员的正常工作生活。

2.2水循环不畅通

在暖通空调设备的正常运行过程当中，水循环系统是支撑暖通空调能够正常工作的重要环节，在制冷技术当中，需要利用冷凝管道，但是在暖通空调检修过程当中出现故障最多的便是冷凝管道，引起管道出现问题，主要有两个方面：一是在管道安装过程当中，设计不严谨，形成了管道交叉重叠，影响了管道的正常运输。二是对于清理工作的疏忽，没有形成定期清理冷凝管道的制度，造成了污染物堵塞，引起暖通空调的运行故障。

2.3管道管线安装的问题

目前来说，工人在进行安装时，没有对建筑的构造进行彻底研究，没有将房间内的给水排水通道和其他电气设备有一个大致的了解，而且在管线的布置中，没有提前进行合理的规划，导致管线在安装后可能存在交叉或者接触的问题，这对于空调的性能来说可能产生一定的影响。例如排水管未设专用的排水管，若直接接入污水管有可能会导致污水回流的现象发生。

3建筑暖通空调安装施工优化策略

3.1提高安装施工人员综合素质

提升安装施工人员综合素质是促进暖通空调安装优化关键内容，从上述故障问题分析中我们也可以看出，很多安装施工问题的出现就是因为施工人员自身技术不足、质量管控意识较差导致的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆人员培养上应建立起完善的发展体系，一方面对空调安装人员进行包括基本操作常识、规范内容等岗前培训工作，建立完整的安装施工流程记录，促进安装工作更规范进行；另一方面加强业务连接，以老带新通过参与一定的安装检修项目增进新入职人员对安装故障问题及成因有更多的认知，以在安装施工中更能提高质量管控的重视度。

3.2有效解决水循环故障

首先，需要施工组织重视该问题，并设计相应的技术方案，合理的安排管线标高和坡度，以及平面的位置等，并在有可能发生集气的位置安装排气阀，或是在排气更为方便的位置安装脾气管，从而保证整个空调谁排气通畅；其次则是在进行水路管理安装之前，可以采用机械或是人工的方式，对管道进行除污除锈，并将管道口进行封闭。在安装作业中，关口一旦不能够完善封闭时，要对其进行临时封堵，从而避免污染物进入到管口中。此外，在进行管道焊接时，也要及时的对各类杂物和焊渣进行处理。

3.3噪声超标问题及处理措施

目前，噪声超标问题俨然成为暖通空调设备常见的隐患问题。虽然多数城市在暖通空调噪声控制方面已经达到规定标准，但是实际使用过程中噪声超标问题仍旧频频出现。针对这一问题，安装施工人员应该结合暖通空调设备的应用特性与功能要求，采取橡胶减震垫措施，确保空调运行过程不受噪声问题干扰。或者是采取软连接形式确保管道与设备间的协调运作效果，达到预期减震效果。

3.4加强管道管线方面的连接

工作人员在安装管道和管线时，要对建筑的结构和住宅内的电气布置进行深入研究，明确各个电线和电气设备的位置，在空调的安装中，注意不要跨出规定的界限。一般的具体施工原则是先布置大管，再连接小管，尽量避免管道拥堵、接触现象的发生。另外，在管线安装之前，最好在平面上画出相应的图纸，对管线的位置有一个明确的规定，将管道与边墙、吊顶的相应距离标注在图纸上。在安装过程中，按照图纸进行操作，就可以提高工作效率，而且还会节省空间，对管线的综合布置起到一定的作用。另外，在安装完成后，要对管线和管道进行二次查看，避免出现细节方面的问题。

3.5建立完善的系统管理机制

企业如果能够对施工单位制定有效的管理措施，建立完善的管理机制，那就能够对暖通空调系统的安装施工带来一定程度上的帮助和促进效果。例如，在相关工程技术人员选择好系统安装材料，以及制备好安装计划后，安排另一批相关方面的技术人才对材料和计划进行审核，查找出其中存在的问题，向前者反馈。同时，一线施工人员也可以安排施工督查小组，随时督促施工人员的工作，使施工人员严格按照预先施工计划进行施工等等，减少安装施工上出现的效率低下、质量不高的问题。因此，加强暖通空调系统安装的技术管理以及施工管理，对促进暖通空调系统安装技术的发展也十分重要。

结语

总而言之，暖通空调设备安装施工过程应该按照一定的原则要求，针对现场安装施工存在的不良问题必须加以及时处理与优化。其中，像管线标高问题、水循环施工问题以及噪音超标问题等，必须严格查明具体原因，并从现场安装施工方面做好优化管理工作。与此同时，现场安装施工人员必须肩负起自身的工作重责，力求从多个方面降低暖通空调设备安装施工成本，并且重点提高暖通空调的多样化性能以及质量安全。相信通过全体人员的不断努力，暖通空调设备安装施工问题势必会得到进一步优化。

参考文献

[1]江平.暖通空调安装施工过程中的问题与解决方法[J].山东工业技术，2017（16）：131+119.

[2]李松.探究暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用［J］.江西建材，2017（07）：92+94.

[3]葛晴晴.新形势下暖通空调设备安装施工问题分析[J].住宅与房地产，2017（05）：219.

[4]陈纯青，张文军 . 建筑暖通空调安装施工技术问题分析［J］. 南方农机，2017，48（08）：62+76.

论文作者:李伟民

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a08f0e1a855592f122a65e3.html