# 铝合金门窗周边渗漏原因分析及防治措施论文_曹祯

摘要:铝合金门窗是房屋建筑外围门窗常用的门窗形式，具有轻便、美观、刚性好等优点，其渗漏问题常有发生。本文对铝合金门窗渗漏现象的原因进行了分析，并提出了相应的防治措施，为有关需要提供参考。

关键词:铝合金门窗；渗漏；原因；防治措施

0 引言

随着我国社会经济的快速发展，我国房屋建筑的施工日益增加，铝合金门窗的应用也越来越多。铝合金门窗具有轻便、美观、干净、性能良好等优点，但是，在使用过程中，常常会出现周边渗漏现象，影响到了铝合金门窗的使用性能以及人们的正常生活。因此，对铝合金门窗周边渗漏原因及防治措施进行探讨十分必要。

1 铝合金门窗渗漏现象存在的主要现象

当前在建筑工程中推拉式的铝合金门窗被广泛使用，这种门窗在使用过程中非常容易出现渗漏现象，给用户造成了较大的困扰。接下来将对推拉式铝合金门窗在使用过程中出现的渗漏现象进行详细的描述:其一，由于建筑中经常使用的是推拉式铝合金门窗，所以雨水经常能够透过门窗的主体结构或者墙体的间隙进行渗漏，这种渗漏情况会对铝合金门窗的墙体结构造成严重的影响。其二，在雨天进行铝合金门窗关闭过程中，如果对门窗进行用力的关拉，就会发现有雨水的水珠从门窗的密封条内部渗透出来。其三，由于在安装铝合金门窗的过程中存在操作不当的现象，所以导致铝合金门窗的密封性并不是非常好，在下雨天经常会有雨水直接从门窗玻璃、门窗主体的裂纹以及裂缝之间渗透过去。在铝合金门窗安装过程中经常会出现渗漏现象，这些现象的存在将对整个铝合金门窗的安全性以及密封性造成严重的影响。所以为了能够解决铝合金门窗的渗水问题，首先要分析导致这些现象出现的原因。

2 铝合金门窗渗漏原因的分析

2.1 门窗形式选择不合理

通常在生活中经常使用的90式推拉式铝合金门窗其本身抗风雨性能较差，所以经过多组测试数据显示，这种推拉式门窗不适合用于外墙的门窗，只适合进行内窗的安装使用。但是在实际施工建设中我们经常会发现，90式推拉式门窗经常被用在外墙门窗建设过程中，有些时候甚至是被使用在了高层建筑物的门窗使用上。

这种门窗在使用过程中经常会出现窗扇上方距离上滑顶端的距离过大，这种现象的存在将会为门窗的渗漏埋下深深的隐患。当门窗在使用过程中遇到大风的天气就会导致较大的风力将整个窗扇抬起，导致窗扇与下滑之间的距离继续增加，这就为日常使用门窗的用户造成了非常大的安全隐患。除此之外，由于下滑两轨道不能进行切排水口和面，所以经常会导致雨水不能够及时的进行排放，积留在了下滑槽中。在受到强烈的风压作用时，雨水就会顺着窗扇与下滑的间隙流入室内。

2.2 节点拼接方式不合理

由于在进行设计过程中相关的部件没有经过合理计算，所以在使用过程中经常使用节点之间的平面拼接，但是拼接的缝隙又非常的大。在进行安装之后，安装后窗的平面刚度非常的差，在手推或者风压作用下，经常会出现晃动的现象。这种晃动感将导致框与墙体之间的型材拼接处出现严重的形变，致使其严密性下降，雨水乘隙而入出现渗漏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 门窗的外框同墙体连接固定不当

铝合金门窗的稳定性主要取决于铝合金门窗外框同墙体之间的连接是否固定牢固，如果在施工过程中操作不正当造成其固定不当，就会使得整个框体产生松动、变形和裂缝等现象。通过对安装不合理的铝合金门窗进行检查我们发现了其外框同墙体之间连接不稳定主要有以下几个现象:

在进行连接过程中连接件材料的宽度和厚度不符合相关的要求，在进行施工操作过程中我们发现其经常使用的是厚度为1mm的白铁皮，有的甚至在施工安装过程中使用的是铝板条，这些材料的使用就会导致连接件刚度差，易于变形；其次，在进行连接件与墙体本身的固定过程中，施工人员并不会根据墙体材料的不同而选用不同的连接策略。在进行安装过程中无论是砖墙标准砖、多孔砖、砖砌块或者是混凝土墙，其均使用的是钢钉或者射钉进行固定，这样的固定方式由于没有选择与墙体相互对应的固定方法，所以其固定并不是非常稳定。

2.4 门窗使用的密封胶打注不当

铝合金门窗之所以能够具有很好的密封性主要是因为门窗框与洞口之间的间隙使用了密封胶进行封存。但是在进行密封胶打注过程中很多施工单位并没有留设槽口，导致在涂抹密封胶的过程中难以控制其厚度[3]。除此之外，很多施工单位在进行密封胶打注过程中并没有对门窗表面进行清理，所以在进行密封胶打注过程中经常会出现粘结不牢的现象，这样的现象就容易导致出现胶带脱落现象，进而使得铝合金门窗中的密封胶不能够起到密封作用。

3 铝合金门窗渗漏的防治措施

3.1 提高门窗型材的刚度和强度

为了让铝合金门窗能够在较强的风雨中保证其密封性，在门窗安装过程中应该增加门窗型材的刚度和强度，进行生产过程中应该适当增加型材壁厚和穿衬钢板。但是在使用过程中由于钢板是一个比较容易被腐蚀的材料，所以在使用过程中就应该加强对内衬钢板防腐处理工作的重视。这种防腐处理主要是为了避免钢板与铝合金进行接触产生严重的腐蚀现象。

3.2 加强设计环节的针对性

在进行设计过程中不仅仅要对整个工程的施工方案进行讨论，更重要的是还要对施工环境进行讨论，不能够直接套用之前的或者其他的设计，应该针对施工方提出的具体要求和实际情况选择型材和零配件。在进行型材以及零配件选择过程中不仅仅要注意用户的要求以及具体的要求，更重要的是我们应该根据门窗的面积等情况使用合适的门窗结构。同时在进行门窗安装过程中更重要的是要保证门窗结构同时还要完成受力情况的预测。在进行推拉门窗设计过程中还应该保证其在下滑槽中具有排水孔，其排水孔的开设应该根据实际情况进行确定，在进行设计过程中主要涉及到了排水孔的尺寸、间距以及数量等问题。

3.3 注重整个铝合金门窗的安装环节

为了防止雨水出现倒泛现象，在进行门窗安装过程中应该注意将冒头的水平度微微外倾。门框、窗框以及建筑墙体之间的连接处应该选用质量良好的防水密封膏进行填充。除此之外，我们在进行铝合金推拉门窗安装过程中应该注意将整个推拉式门窗与墙体之间的间隙控制在30～40mm之间，还要使用防腐隔离霜对门窗与墙体之间的间隙进行涂刷处理，这样就能够达到防水、防渗的目的。同时，在进行安装时应该将铝合金推拉门的门洞留出深度或者宽度在5mm以上的缝隙。

3.4 采用合理的防渗漏方法

施工缝隙是最容易出现渗漏的地方，因此在进行铝合金门窗安装的过程中大多会使用填充材料对施工缝隙进行填充。对于不同类型的填充材料采用的防渗漏方法是不同的。首先，介绍防水砂浆防渗漏方法。在使用防水砂浆塞缝的过程中比较容易出现“空鼓”现象。在这种情况下，渗漏的可能性将会大大提高。鉴于此，必须要采取合理的防渗漏方法。第一，必须要确保水泥砂浆中掺入的防水剂的比例的合理性，这样才可以避免出现裂缝；第二，要在防水砂浆外侧涂抹防水材料；第三，如果裂缝较大，则需要进行压力灌浆。其次，介绍硅酮结构密封胶防渗漏方法。第一，在选用硅酮密封胶时必须要确保其质量是合格的，不能使用过期产品，同时还应在晴天施工；第二，在注胶前应先进行清理，在清理的过程中选用清洁剂可以是甲苯，也可以是甲基二乙酮；第三，在注胶的过程中应使用保护胶纸，避免对铝型材产生影响。

4 结语

综上所述，铝合金门窗周边渗漏是铝合金门窗应用过程中的一个常见问题，给人们的日常生活带来了不便。因此，在铝合金门窗安装过程中，施工人员要选择合适的门窗形式，严格规范操作，并采取有效的措施对铝合金门窗周边渗漏进行防治处理，从而避免铝合金门窗出现周边渗漏现象。

参考文献

[1]铝合金门窗检测渗漏水分析与对策[J].韩佰成.门窗.2015(05).

[2]铝合金门窗工程渗漏原因的分析与管理对策[J].黄庆中.建设监理.2016(07).

论文作者:曹祯

论文发表刊物:《防护工程》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a2430ea2beb09491db320c4.html