# 建筑装饰设计施工与节能探究论文_曲涛

深圳市建装业集团股份有限公司 518052

摘要：当前我国的经济得到迅速发展，刺激了建筑市场的繁荣，人们的生活水平也得到了极大的提高，从而对建筑装饰设计施工提出了更高的要求。现代化的建筑装饰设计必须要满足节能环保，并且还要对建筑室内的生活居住的功能进行提高，由此，需要建筑装饰设计师下一番功夫做好装饰施工设计，使得建筑装饰设计满足各方面的要求。但现实是当前的建筑装饰设计施工存在很多不足，很多建筑装饰的节能功能还不能达到高效的目的。这是本文所用探讨的内容，通过对建筑装饰设计施工中的相关节能问题进行分析，从而提出提高节能装饰设计施工效果的相关对策。

关键词：节能减排；建筑装饰设计施工；墙体节能设计；装饰材料

1.建筑装饰设计施工及其节能方面存在的问题

1.1设计缺陷

在我国的建筑装饰装修行业中，从业人员众多，然而专业的精英建筑装饰设计师非常缺乏，导致了建筑装饰设计不能根据国家相关的装饰设计要求进行设计。通常的建筑装饰设计前期的节能设计阶段，建筑装饰设计师应该以国家的节约能源设计标准为节能设计依据，严格根据该标准在分析实际施工现场的具体情况后进行节能设计。然而由于多数设计师的专业素养较为缺乏，对国家的建筑装饰的规范设定没有引起高度重视，甚至出现了在设计规划过程中对设计规划进行单独改进的现象。很多设计师对于建筑装饰设计中所注重的外观设计多于对建筑主体装饰设计中各方面的统筹规划，未对主体门窗和墙体的渗入度进行保护隔离措施，在建筑装饰材料制作和具体的施工阶段，又没有进行专门的监督管理，很多后期施工中对材料使用情况不能有效地反馈处理，从而导致了设计方面的缺陷。

对于建筑装饰设计，必须要由专门的测量人员到施工现场进行实地考察和评估，然后再进行设计。然而事实是多数的设计师不能进行设计前期的实地考评，有违建筑装饰设计原则，由此不能对建筑装饰进行科学的设计，导致了后期施工中的资源与能源的大量浪费，例如在后期业主对房屋的使用过程中会消耗大量的能源。

1.2装饰施工期间及其后期使用中带来大量的环境污染

由于前期建筑装饰设计的不合理、不规范，给建筑装饰施工过程带来大量的污染，影响了施工人员的身体健康。装饰施工所使用的大量的装饰材料，这些装饰材料很多是带有挥发性污染气体，会严重影响直接接触材料的施工人员的健康问题，引起施工人员的头晕和恶心症状，甚至会导致施工员的窒息。此外，这样的材料需要放置数月才能将多少污染物挥发完，有的甚至要在若干年以后才能完全将有害气味挥发完全，这就对房屋住户人员的身体健康造成了影响。在装饰设计中的有的装饰设计采用玻璃外墙，这种外墙装饰方式带来光污染和热量辐射，还有可能对人体造成视觉污染，并且玻璃装饰物的废弃回收中尚没有建立完整的回收渠道，从而对于环境来讲，会产生永久的污染，影响人们的居住环境质量的提升。

2.建筑装饰设计施工节能措施探究

对建筑装饰设计中，要在施工前做好相关设计工作，严格落实国家节能设计标准规范，设计和施工前做好相关培训教育，提高全体员工对设计和施工的节能环保意识。对设计阶段要强调竣工交付后，室内房屋装饰便于业主进行资源节能方面的使用。在节能设计和施工时要注意对原有节能设施设备进行保护，对原有节能设施进行合理改善，使得业主在后期使用中达到节能效益最大化。此外，在设计中，要充分考虑到建筑物自身的自然条件，再次基础上进行节能设计。不同的地区具有不同的气候环境，不同的建筑物的朝向和通风都有很大的不同，因此，要充分利用已有的自然条件进行节能设计，合理布局建筑中的风量速度、人流和气流等，对建筑物的进深进行增加，从而达到有效的热耗指标，保障建筑物的热量低损耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体的节能措施如下：

2.1严格根据国家规范进行节能设计

国家对建筑装饰工程设计和施工有相关设计标准和施工规范，设计师必须按照相关标准和规范进行设计，施工人员也必须按照施工标准和规范进行规范施工，做到对施工者和使用者的身体健康的保障。对于设计和施工都要采取相应的节能措施，避免设计和施工中的不合理给装饰带来环境污染。此外，必须对设计和施工进行验收，并在施工中做好监督工作，保证设计和施工的科学合理。

2.2墙体节能设计措施

当前对建筑工程的主体墙体部分的施工一般会对内墙和外墙采取保温设计措施，以加强建筑物后期使用的节能功效，避免隔热材料少导致室内热量扩散。对于墙面外观来讲，会采取保护层和防水层来加强主体墙体的结构功能，再一次加强了对室内热量的保留，并降低太阳辐射和雨水对建筑主体的损害。此外，要选择具备防护成分的钢筋混凝土来进行外墙施工，实现低效应的墙体对导热效果，达到建筑自身的节能。我国当前多数建筑项目均使用复合保温墙体，其材料构成成分较多，对防火保温保湿隔热均由较好的效果。

2.3门窗和采暖节能措施

在进行门窗方面的装饰设计时，首先要考虑到选择良好的保温性的材料，这样可以降低建筑耗能。当前的建筑装饰设计中会将室内的采光面积扩大，便于利用自然光进行室内照明和提高冬季室内温度。然而这样的设计不利于建筑室内对热量的集聚，大面积的采光门窗减少了室内的热量扩散。通常在门窗与墙体结合处的施工有一定的难度，如果施工过程中的施工质量问题，会带来室内的气密性和封闭性不严问题，导致冬季建筑室内会耗费大量的取暖能源和提高夏季的制冷空调费用。由此，必须要对建筑门窗与墙体的结合做好密封施工，便于维持室内稳定的温度，从而保障室内外温度的差异。

对于建筑装饰设计而言，必须做好主体建筑的采暖设计和施工，使得建筑主体有良好的节能采暖需求，减少室内取暖的能源消耗，降低取暖成本。这需要根据各地区的条件来进行采暖以及供暖设备、路线的设计，并在设计时考虑到对温度控制的调整和监控，或者利用太阳能源进行取暖，能有效减少能源耗费，降低能源使用成本。

2.4照明节能措施

在当前的工业化发展中，很多厂房、写字楼都需大量的照明措施，而很多民用建筑也需要大量的照明，这些照明会产生巨大的能源耗费，由此，需要采取照明节能设计，使得照明既能改善照明情况，又能节约能源耗费，达到节能效果。由此，在设计时，首先要根据相关节能要求选择节能照明设备，从根本上的改善照明条件。其次，不同的环境对照明设备的发光率的需求不一样，要区分写字楼、厂房与住宅区域所需的照明，尽量融合自然广的照明措施，减少照明能源耗费。对于灯光控制方面，尽量采取现代化的智能调控方式来控制照明，例如声控和自动感应的灯光控制，能有效节约照明所需的能源。

2.5科学合理选取建筑装饰材料

对于建筑装饰施工的建筑材料选择来讲，尽量使用本地的材料资源，这是因为本地材料资源的运输路程近，方便运输，此外，在后期的运用维护和回收利用比较方便，这样能从根本上杜绝建筑装饰带来的环境污染与能源消耗。对于当前国家倡导资源的循环利用，以减少资源耗费，我国的建筑材料行业开始设计对建筑中使用过的建筑材料进行回收再用，这样有利于建筑装饰材料的环保和长远发展。就近选择建筑装饰材料，就近进行回收再用，有利于建筑业材料的可持续发展。

3.结语

综述，建筑装饰设计施工与节能措施有利于建筑行业可持续发展，应该受到建筑行业和社会的广泛关注，对于建筑装饰的设计师来讲，应树立节能环保设计理念，对建筑装饰设计施工采取节能的设计措施，做到规范、标准的设计，设计时尽量考虑自然条件的限制和利用，提高装饰装中的节能环保效果，以此提高人们的室内生活、居住环境的质量，实现长远的建筑装饰设计施工的节能突破。

参考文献：

[1] 罗娣.论如何提高装饰设计施工的节能环保技术[J].科技展望.2014（07）

[2] 罗重兵.建筑装饰设计施工的节能环保技术分析[J].门窗.2014（01）

论文作者:曲涛

论文发表刊物:《基层建设》2016年13期

论文发表时间:2016/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a2b2d50d7194164537c6c95.html