# 浅谈喷浆甩浆工艺论文_李君

中建八局第四建设有限公司 山东青岛 266071

摘要：抹灰前甩浆能有效治理抹灰空鼓开裂，目前尚无相关规范规定其作法，笔者结合几个甩浆案例，归纳探讨了甩浆的工艺。

关键词：喷浆 甩浆 聚乙烯醇 羟丙基甲基纤维素 工艺

过去为防止墙面粉抹灰空鼓，抹灰前对基层处理一直使用界面剂，或涂刷或抹于基层，实践证明达不到预期的效果，还费时费力。为此，近几年有单位对喷浆甩浆进行了摸索，采用喷浆和甩浆的界面处理方法，与以往采用的普通界面处理方法相比，这种方法的质量容易控制，效果也比较好。

喷浆甩浆目前尚无相应标准规范，笔者结合自己的经历，另总结了几家单位或几个项目的工艺作法，以供读者参考。

喷浆工艺的主要原理是利用高压气泵产生的压力空气，把搅拌好的水泥胶浆用建筑涂料喷枪喷射在抹灰基层上，使基层处理达到均匀牢固的目的，基本上避免了因基层处理原因而造成的抹灰空鼓和开裂等缺陷，从而大大提高了粉刷工程的质量。

甩浆是用自制甩浆拍代替高压气泵和建筑涂料喷枪配套工具，用甩浆拍蘸取浆体，人力重拍快拉，形成底粗上尖的刺状毛面，达到与喷浆基本相同的效果。甩浆仅在面积较小、或喷浆机械发生故障时辅助使用。

1、喷浆甩浆的适用范围

喷浆甩浆的适用范围，几家单位的总结不是很全面，现归纳如下：适用于抹灰基层需处理的室内、外墙面及顶棚、烟道外露部分。对采用蒸压加气混凝土砌块等轻质材料砌筑的墙体，砼墙面、加气块必须喷浆甩浆，效果明显；为了更好的防止空鼓开裂，混凝土小型砌块也可以喷浆甩浆；页岩砖可不喷浆甩浆，因页岩砖自带凹槽，可以增强砂浆与墙面的粘结力。鉴于砖、砌块、石的种类较多，在抹灰前是否需要喷浆、甩浆，主要取决于两个因素：第一砌体墙面是否光滑，过于平整，如果没有糙面，则需要喷浆甩浆，以增强砂浆与墙面的粘结力，分散砂浆收缩拉力；第二砌体主材与砂浆的伸缩率相差是否过大，比如石材墙面建议喷浆甩浆。

2、胶浆材料

（一）有关材料的环保性

几家单位所用的增强胶结的材料不尽相同，大多是801胶水、901胶水、聚乙烯醇熬制胶水等等，不乏有毒性较大的淘汰产品，现归纳如下：

801胶水是一种建筑胶水，由聚乙烯醇与甲醛在酸性介质中经缩聚反应，再经氨基化后而制得的，制备过程中含有未反应的甲醛。由于801胶水危害性较大，中国有些省市已在地方性法规中明文禁止使用801胶水。

901胶水是801胶水的改进产品，是在生产801胶水过程中加入了一套生产工序，即用尿素缩合游离甲醛成尿醛，目的是减少游离甲醛含量，表现为刺激性气味减少，如果生产设备简陋，游离甲醛不会被缩合彻底，且尿醛很容易还原成甲醛和尿素。

聚乙烯醇，建筑用胶，在该行业的应用主要包括腻子胶、涂料粘合剂基料，用量占总量的40%以上，是名副其实的第一大应用领域。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，聚乙烯醇在3类（尚不清楚致癌性）致癌物清单中。

羟丙基甲基纤维素，缩写作HPMC，是属于非离子型纤维素混合醚中的一个品种。它是一种半合成的、不活跃的、黏弹性的聚合物，常于眼科学用作润滑科，又或在口服药物中充当辅料或赋型剂，常见于各种不同种类的商品， 可作为食品添加剂。广泛应用于建筑业、化工业、食品业、医药等行业。

（二）配合比

目前市场上仍有单位采用有毒性的胶结增强材料来配制喷浆甩浆材料，这里暂不介绍相应配合比。即使同种工工艺同种合规的材料，不同单位的配合比也不尽相同。现笔者以聚乙烯醇、羟丙基甲基纤维素为例，简要介绍其经验配合比：

建筑胶现场配制，水泥采用比抹灰层所用水泥高一个标号或相同标号的水泥；砂从不同文献来看，粗砂、中砂、细砂均有单位使用；水采用自来水即可。

采用聚乙烯醇时，案例一：采用每袋固体聚乙烯醇胶12.5公斤（固体），掺300斤水（满一桶），采用铁桶生火熬制，待胶水稀薄后备用。喷浆配合比按照胶水：水：水泥：中砂=1:2.5:3.8:3.8，甩浆配合比按照胶水：水：水泥：中砂=1:3:4.3:4.3，下入搅拌桶内均匀搅拌，达到一定的稠度即可。案例二：将聚乙烯醇与水按照质量比 1： 20 的比例投入熬胶锅内，熬煮成胶。将熬煮成的胶与水泥、中砂按照 1： 6： 0.2 的体积比投入桶内，用手持搅拌机搅拌均匀，形成胶浆。

采用羟丙基甲基纤维素时，按羟丙基甲基纤维素：自来水：氯化钙以一斗（砂浆斗）：一桶（h=0.9m，d=0.6m）：半斗（砂浆斗）的比例配制成胶水。甩浆浆料配置按照胶水：32.5水泥：普通建筑细砂=1/3斗车：100Kg：两铲的经验配合比拌制。采用羟丙基甲基纤维素时目前尚无喷浆配合比。

上述配合比根据现场实际情况调整，浆料充分搅拌至糊状，并结合相应工艺。目前配合比尚处于经验配合比阶段，准确量化的较少。下一步的研究方向是：第一要建立浆料的技术性能、描述参数，技术性能如工作性（流动性、粘聚性等）；第二建立浆料性能优劣的判定准则；第三建立不同等级水泥不同细度模数砂子不同工艺下的典型配合比。

（三）浆料拌制

无论何种材料，各单位各项目均对投料顺序作出了要求，投料顺序是：胶水→水泥→砂。浆料搅拌必须使用电动搅拌机均匀搅拌，稠度满足喷浆甩浆要求，搅拌时间应为2.5～3min，搅拌成浆后搅拌器上的点滴有黄豆粒大小，粘接拉线长度要求在1cm及以上。拌制完成的浆料应及时投入空气压缩机中（喷浆机）或甩浆容器中，应在3h内使用完成。

3、人机安排

人力安排：喷浆（甩浆）施工时，以4个工人为一个小组：1人对抹灰基层浇水湿润，1人配料成浆，2人喷浆（甩浆）。

机械准备：称重器具（如磅秤等）、高压气泵、建筑涂料喷浆机（气嘴2.2，喷嘴6毫米为易）、搅拌器、手持搅拌机、所需电源、养护用喷雾器等。

甩浆拍尚无现成工具，需要自制。钢丝网和甩浆拍规格较多，但有规律可循，归纳如下：1、材料：7.5mm*7.5mm*1mm钢丝网（或15mm*15mm*1mm也可使用）；直径32mm 的PPR管（或其它轻质高强材料）；2、拍面尺寸320mm*240mm （可适当调整），3、钢丝网层数：钢丝网折叠层数根据钢丝网规格确定，网格越大钢丝网层数越多，钢丝网规格为15mm*15mm*1mm的叠7-8层，规格为7.5mm*7.5mm*1mm的叠2-3层，固定于PPR管端部；4、钢板网做成中部凹陷，俩侧略突出形状（操作中较为省力）。

4、基层清理

喷浆甩浆前的基层清理工作，基本同以前界面处理的工作，但因喷浆甩浆作为一道专门工序，清理工作显得犹为重要，现归纳如下：

墙体孔洞封堵完成，包括外剪力墙柱螺杆洞口、脚手杆洞口均采用外凿八字用1：3干硬臌胀水泥砂浆灌缝，深度不低于5cm，并灌注密实；也采用发泡剂压堵，深度不低于10cm。

所有线槽、线盒、配电消防箱体等用C20细石砼补平灌实；外墙外侧墙顶塞缝堵实，对填充墙墙顶所有不密实部位，均用C20细石砼补平灌实。

修补，对砼结构凹凸不平处、填充墙缺棱掉角处，采用1：3水泥砂浆补平，洞凹较深区域采用细石砼补平。

在喷浆甩浆前一天对墙面进行湿润，主要有两个作用：第一可以洗去墙面浮灰，如果墙面有浮灰，严重影响甩浆和抹灰质量；第二可以湿润墙面，避免干燥墙面与甩浆浆料争夺水分。注意：由于加气混凝土墙体吸水速度先快后慢，吸水量大而且延续时间长，故应增加湿润次数，使喷浆层有良好的凝结硬化条件，湿润标准以渗入加气混凝土块8～10mm为宜。

5、喷浆甩浆的方法

（一）机械喷浆

基层清理干净、验收通过且湿润达标后方可进行喷浆施工。

喷浆甩浆施工环境温度不应低于5℃；风力达到4级以上时不宜进行喷浆施工。

喷浆施工时，喷射压力宜为0.4Mpa～1.0Mpa；喷枪与结构面的距离宜为0.6m～1.5m；喷枪与墙面夹角宜大于30°，且应由上而下或由左向右匀速移动进行喷射施工。

喷射时，浆点以圆点或网状形式均匀覆盖结构基层，形成的喷点高度应为2～3mm，圆点底部直径为2～5mm。

喷浆效果近景

喷浆效果远景

（二）甩浆拍甩浆

甩浆方法：用甩浆拍蘸取浆体，将制作好浆料均匀抹在拍子反面，逐步均匀连续的将浆料拍于墙上，每次甩出的浆料均匀，力度适中（工人操作的熟练程度对甩浆效果影响较大），甩浆形成底粗上尖的刺状毛面，均匀布满抹灰基层。

甩浆效果近景

甩浆效果远景

6、喷浆甩浆的养护

养护方法：喷浆浆料初凝后应采用喷雾器养护，从喷浆第二天开始采用喷水养护，当天气干燥时宜在喷浆（甩浆）5小时后养护；每天2～3次，干燥高温天气或风大季节应增加养护次数，喷雾频率应保持墙面完全湿润；养护不少于3天，根据实际情况适当延长养护时间。

喷浆甩浆浆料在凝结硬化期间应严防水冲、撞击、振动，以确保其与基层有足够的强度。

7、喷浆甩浆质量检查

（一）喷浆质量要求

喷浆完成效果，喷浆表面应均匀、平整；喷浆点高度应为3～5mm，圆点底部直径为5～15mm；控制浆点最大高差宜小于3mm，喷浆浆料平均覆盖施工界面应大于95%，不得出现直径大于50mm的空白底斑。

成型并且养护完毕的喷浆颗粒应能够牢固附着在基层上，无脱层、无空鼓，能够满足抹灰确定的要求。

喷浆的检查标准及方法详表一。

表一 喷浆检查标准及方法

项目标准检查方法

抹灰基层的清理工作同用其他界面剂做法同用其他界面剂做法

成浆的粘稠度成浆点滴有黄豆粒大小，粘接拉线长度1cm及以上提出搅拌器，观察点滴并用小尺测量

喷浆的均匀程度喷浆要均匀观察

喷浆厚度喷浆厚度为0.5～3mm凹凸不平的麻面观察,用小尺测量

喷浆密度以看不见基层面为准观察

（二）甩浆质量要求

人工醮浆甩浆必须均匀，表面凸出部分应不少于5mm，并呈坑洼不平状，不得出现直径大于20mm的空白底斑，甩浆浆料平均覆盖施工界面应大于95%。形成圆点或网状形式均匀覆盖结构基层，控制浆点最大高差宜小于3mm。浆体有一定强度后，墙面水分损失前必须进行喷水养护，养护时间不得少于3天。成型且养护完毕的喷浆颗粒应能够牢固附着在基层上，无脱层、无空鼓，能够满足抹灰要求。

8、效益分析

喷浆甩浆工期短、速度快。是普通的界面处理速度的2~3倍。材料费用低，相同面积的界面剂的费用，是此法费用的2~3倍。确保质量，减少维修费用及名誉损失。用此方法进行的抹灰，基本上没有因为界面处理问题而引起的空鼓现象。减少了相应的维修费用，提高了企业声誉。

9、结束语

笔者根据工程实践，喷浆甩浆作为基层处理的专门工序，避免了基层不良原因导致的抹灰开裂、空鼓缺陷，效果明显。

喷浆甩浆目前尚无相关规范标准，其材料的环保性、技术特性，工艺操作要点、设备改进、质量检查标准等等还有待进一步探索。

在施工前，建议项目部设置喷浆甩浆的工序样板，对配合比的工作性能、与设备的匹配性、与天气的关联性、质量检查标准等应进行总结改进。本文对该工艺方法的搜集归纳，或为门户之见，实属抛砖引玉，供广大同仁借鉴参考，请同仁批评指正。

参考文献：

[1]王朝桂 . 浅谈传统工艺“甩浆”的创新与发展 . 福建建材，总第212期

[2]中建八局第四建设有限公司. “ 聚乙烯醇+自制网格拍” 网格密集甩浆工艺说明

论文作者:李君

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a3edeae4f7cde70b530091a.html