# 基于建筑混凝土裂缝成因及预防措施分析论文_张玉君

徐州润唐混凝土有限公司 江苏徐州 221000

摘要：我国城市化的不断推进，城市建筑的建设与施工水平得到了很大改善，城市中大规模建筑越来越多，建筑施工也变得越来越复杂，对于施工技术的要求也逐渐提高。建筑工程施工材料多以混凝土为主，受制于建筑混凝土材料自身属性及施工工艺控制等因素，建筑混凝土结构裂缝问题常见多发。本着提高建筑混凝土结构使用周期寿命的目的，需重点研究分析建筑混凝土结构裂缝成因，总结处理措施。

关键词：建筑工程；混凝土结构；裂缝；措施

引言

建筑工程施工材料多以混凝土为主，受制于建筑混凝土材料自身属性及施工工艺控制等因素，建筑混凝土结构裂缝问题常见多发。本着提高建筑混凝土结构使用周期寿命的目的，需重点研究分析建筑混凝土结构裂缝成因，总结处理措施。

1混凝土施工技术基本内容与重要意义

混凝土施工技术基本内容与重要意义主要是：建筑的施工技术严格意义上来说属于综合性的技术学科，该学科不仅实际发展速度很快，且实际应用很广泛。在进行混凝土施工前要进行全方位系统研究，其涉及的方面都要进行独立研究，对于较为复杂的方面要结合综合性情况进行专项研究。由于混凝土施工技术是建筑施工的主要部分，混凝土需要在施工现场进行配制工作，施工地的气候等条件都会影响混凝土的质量情况，不仅在最初生产时要注意原材料的配比情况，还要考虑到施工现场的多种因素，原材料的配比情况要严格按照施工的要求进行配制生产工作。在混凝土配制后会涉及到浇筑工作，浇筑工作的进行要严格按照相关施工程序进行，保证浇筑在适当的时间间隔内完成，避免出现裂缝。在浇筑均匀的基础上，对其坡角、中间和顶部位置要进行振捣，保证混凝土施工的质量达到标准。由于混凝土施工技术会直接影响建筑的质量情况，故混凝土施工技术对于城市建筑的施工具有重要意义，主要体现在以下几个方面。一方面，良好的混凝土生产配制不仅能够从根源上保证施工的质量，也能在一定程度上达到节约施工成本的作用，降低混凝土配制所使用的原材料量。另一方面，在实际施工过程中会出现缝隙等常见的技术难题，裂缝的出现与施工的环境与施工现场的气候温度等都有很大的关系，其中影响最大的就是混凝土施工的浇筑程序，要避免出现施工的技术难题，就要把混凝土施工的技术做到最佳符合施工要求的状态。

2混凝土结构裂缝的类型和成因

首先是荷载引起的裂纹。在传统的静态、动态和次级应力下，混凝土结构产生的裂缝称为应力裂缝，分为直接应力裂纹和二次应力裂纹。直接应力裂纹是因外部载荷引起的直接应力造成的裂缝，裂缝产生的原因是设计计算阶段、施工阶段和维护阶段不合理。二次应力裂缝是指由外部负载引起的二次应力产生的裂缝。荷载裂纹的特性根据荷载而变化，这种裂缝经常发生在应力区、剪切区或强振动区。应该注意的是，如果压缩区域在压缩方向上具有短裂缝或剥落，这是结构损坏的前兆。根据力的模态结构，特征断裂如下：张力中心、压缩中心、弯曲、大偏心压缩、小偏心压缩、剪切、扭转、冲压、分压。其次是钢筋腐蚀引起的裂纹由于混凝土质量差或保护层厚度不足，钢筋的有效截面积因腐蚀而减小，钢筋和混凝土的加固力减弱，结构载荷容量降低，引起其他形式的裂缝，腐蚀钢筋增强并造成结构损坏。为防止钢材腐蚀，控制规格的裂缝宽度应适当设计，使用足够厚度的保护层（保护层不要太厚，否则元件会降低有效高度，增加应力裂缝宽度）。施工应控制混凝土的水灰比，加强振动，确保混凝土的密度，防止氧气进入，同时排除含氯添加剂盐的量，或其他沿海地区给控制器强烈的腐蚀性气氛，同时应格外小心。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3高层建筑混凝土施工质控方案

3.1对材料进行严格把关

高层建筑混凝土施工质控方案之一是对材料进行严格把关。材料变异会直接影响到混凝土强度，所以应严把材料质量关，不合格的产品坚决不能入场，入发现与原材料不符的情况及时汇报，并采取相应措施确保混凝土质量。这里以水泥为例，其品种目前主要有普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及矿渣硅酸盐水泥等，其中普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥的用量是最大的，站在抗碳化视角来看，如混凝土配合比相同，抗碳化能力最大的水泥为硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥次之，最次为其他水泥。因为综合考虑到当前我国的实际情况，建议在选择水泥品种时，以普通硅酸盐水泥为首选。

3.2加强人员与技术管理

高层建筑混凝土施工质控方案之二是加强人员与技术管理。所有施工人员均要通过相应技术培训后才能上岗，施工单位要优先选择有技术、经验的施工团队，工程监理人员应定期监测混凝土施工情况，对混凝土坍落度进行抽测，如发现混凝土质量、性能不符合要求，应坚决作废处理。在混凝土施工过程中，应严格记录好每一个施工细节，比如混凝土浇筑的时间、浇筑量、对技术的要求以及负责人员等，明确不同岗位上人员的具体职责。

3.3强化施工质量的有效控制

高层建筑混凝土施工质控方案之三是强化施工质量的有效控制。建筑混凝土施工质量会受到多方面因素的影响，要达到对施工质量的有效控制就要求相关施工人员加强工作的管理控制力度，如要安排专门的工作人员实时监测浇筑后混凝土的基本性能变化，要将监测的结果进行实时记录，呈现为书面方式。如在施工中对混凝土的配比进行了调整要将调整之后的配比告知相关施工部门。要对相关工作人员进行定期专业培训，为了保证浇筑振捣的施工质量达到要求，要对工作人员进行专业性培训指导，将相关工作分配到具体的工作人员，对需要浇筑振捣的建筑部分进行专业施工。对于浇筑振捣施工的具体施工要求主要包括：如采用插入式振捣，振捣厚度值要控制在30cm范围内；如采用垂直方式插入，插入的数值要控制在5cm～10cm内，间距值要小于60mm。实际施工时振捣过程也要注意振捣状态，避免出现振捣过度或遗漏。此外，浇筑过程分层厚度值要在30cm范围内，缓凝具体措施要根据实际情况选取。

3.4现场作业

高层建筑混凝土施工质控方案之四是现场作业。（1）铸造：在铸造时，应缓慢而准确地插入振动手。根据不同的特点，适当检测振动时间，以避免过度振动或泄漏，并提倡二次振动和二次擦拭。消除混凝土中的渗漏、水分和气泡的技术。（2）混凝土硬化：对于混凝土裂缝的质量管理措施，新浇筑混凝土的早期维护尤为重要。因此，混凝土在早期阶段尽可能少的收缩，主要加强控制部件的湿式维护。对于大体积混凝土，建议在某些条件下使用水储存或保持自来水。固化时间为14～28d。（3）混凝土的冷却和保温工作：对于厚混凝土和大体积混凝土，应充分考虑施工过程中水泥水化热的问题。采取必要的冷却措施（嵌入式散热孔、漏水热量等），以避免水化热峰浓度和减少峰值。浇注后冷却，采取必要的保温措施，保持表面光洁度，用湿法保存，以防止混凝土内外温度因温差大而产生裂缝。

结语

总之，在预防及处理建筑混凝土结构裂缝时，应在探明裂缝成因的基础上，在施工材料选择、配比设计、拌和操作、运输储存、振捣施工、养护作业等方面做好质量节点把控，将混凝土裂缝隐患予以消除，提高建筑物使用周期年限。

参考文献：

［1］杨卫东.高层建筑混凝土结构优化设计分析研究［J］.智能城市，2019，（17）：60-61.

［2］唐磊.建筑混凝土结构的施工及裂缝控制探析［J］.安徽建筑，2019，（9）：286+294.

论文作者:张玉君

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a56cdc3b15f96158b78a173.html