# 环境核辐射的检测与评估分析论文_赵红,陶由之

四川省金核环保工程有限公司

摘要：环境当中核辐射属于客观存有的，我们重视环境当中的核辐射现象。评估以及检测环境核辐射的工作其涉及面非常的广，采取国际上使用的检测措施以及评估方法开展环境核辐射的检测与评估是极为有效的。此文只对于我国目前正在进行的室内γ射线辐射以及建筑材料放射性评估与检测一系列方面的工作和国际上同类型工作作了比对。

关键词：环境核辐射；评估与检测

1、概述

环境核辐射包含水体、地壳以及大气当中天然性核素辐射以及人们活动造成并进入环境当中的放射性核素辐射。从人类出现之后，天然的核辐射以及宇宙射线不会对人们发展与生存造成影响，然而射线过量照射能使人类受到永久或者短暂程度的伤害。

射线辐射会对人体影响分成外、内两种照射；外照射指的是来自体外射线照射人体的外部；内照射指的是放射性的物质到达人体之后在人体滞留这个时间段释放的射线照射人体。到现在人们对辐射造成人体受伤害的具体机理并不很了解，然而大体上明确辐射导致的人体很多效应。比如：外照射的伤害，辐射导致体细胞受损的躯体反应、辐射导致生殖细胞受损造成的遗传性问题还有内照射的伤害（由于吸入、食入以及渗入等形式造成放射性同位素照射而损伤人体）等。

2、评估和检测生活环境中γ的辐射

和磁、热以及光的辐射有差异，环境背景下的核辐射具体从宇宙辐射以及依靠大地为源头的核辐射还有人工的核辐射源头出现。一般人们可以接受的核辐射具体是属于室内照射。此照射具体和建筑物的种类、年岁以及建材的用料之类原因有关系，还和生活区域的地质气候以及环境等原因有关，联合国原子辐射科学委员会于一九九三年成立的国际室外天然平均γ射线剂量率为20.0~160.0nGyh-1，其室内为20.0~190.0nGyh-1。这里面在室外时，总剂量率中铀系核素贡献比为百分之二十八；钍系是百分之三十三，40K是百分之三十一点五，137Cs是百分之七点五；在室内时，其贡献顺序占比是百分之二十八点五、百分之三十四、百分之三十七以及百分之零点五。

检测γ辐射的设备具体是两种：电子学设备（补偿式的盖革计数设备、闪烁探测设备以及高压的电离室）以及没有具体驱动源的装置。当今往往要用到的检测方法是：依靠热释光或者驻极体的测量作基本性检测，用高压电离室的测量为辅助作重复性检测。一般不采取便携式的γ总量辐射设备检测γ射线辐射的水平，高压电离室装置价格很高，只特别情况之下校检使用。

2.1利用热释光剂量仪器对室内γ射线辐射水平检测

热释光剂量仪器属于一片直径及厚度都是毫米单位、对于环境中子辐射感觉灵敏的材料制作而成的剂量仪器。用在对室内环境当中γ辐射累计剂量率检测的热释光剂量仪器的最低探测限度通常要比1μGy小，对于15.0KeV-1.20MeV的γ射线能量实际响应差不比百分之十五高。

在现实的检测作业当中，把热释光剂量仪器置放到室内距地面一米的位置。经过累计某时间之后，利用热释光的读数仪器来对其剂量进行测量。

2.2利用驻极体的电离室方法（下图）对室内γ射线辐射水平检测

人们将永久带电介质称为驻极体。γ射线照射使得驻极体四周空气发生电离，出现离子于驻极体具体电场当中发生运动，在驻极体外表沉积且对电荷屏蔽。电离空气的程度越大，屏蔽驻极体产生电荷量越多，驻极体测得电荷越少。所以，驻极体属于不用外电源的γ射线辐射剂量仪器。

现实用在对γ射线开展检测的驻极体的电离室为一个依靠能导电的合成性树脂的材料制作的容器，体积是二百一十毫升，里面装置一个特氟龙制成的毫米级单位的永久带电小型薄圆盘。驻极体不但是静电场源，还是探测仪器。在此电离室当中出现的离子被集中在驻极体的圆盘之上，通过γ射线的照射造成的电荷减少的程度，能够推算出γ辐射具体量。在现实检测当中，检测时间能够为几个小时几天甚至几个月。最终，利用便携式的驻极体电压读数装置进行读数，再把照射驻极体前后的电压差值读书一致换算成γ辐射的剂量率。

2.3 室内环境评估γ辐射的水平

人一生大部分时间都是在室内环境度过。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆室内γ辐射具体来源于建筑材料当中放射性核素。人体所接受的γ剂量和墙体密度以及建材的性质有关系。

依照联合国原子辐射科学委员会的报告，全球人口的加权均衡剂量室内为800.0nGyh-1，室外是57.0nGyh-1.而我国北方不少城市的砖混凝土构造建筑γ辐射的背景剂量率达到113.90、砖构造平房中γ辐射的背景剂量率达109.70、石构造平房当中γ辐射的背景剂量率使109.90，室外的沥青路上γ辐射的背景剂量率是70.40nGyh-1。

我国当今对于环境，特别是检测室内的γ辐射剂量率工作才刚进行，并且检测措施没有和国际惯例一致，很少检测部门依旧自短时间经济利益着手，使用便携式碘化钠的晶体γ辐射装置开展检测工作。

3、检测建材的放射性措施还有对其的评估

为了实现环保意识的提升，使得人们健康以及建材企业的权益得到保证，建材中评估与检测放射性极为关键。

3.1检测建材的放射性

世界上检测建材放射性一般通过高纯度的锗探头以及多道γ谱构成的低本底的测量系统采取。我国在二零零一年之前检测建材的放射性之时，放射的化学方法以及便携式的γ照射率辐射装置一同使用。依据国家质量局二零零一年十二月十号成立的建材放射性核素的限量值标准要求，从零二年七月一号开始，检测建材的放射性一定采取低本底的多道γ的能谱方法，同时放弃放射化学方法还有γ照射辐射装置的测量方法。所以，部分部门从短时间经济利益着手，采取便携式的照射辐射装置的行为，明显是不符合国家相关标准要求的。

3.2 对建材放射性的核素的限量与对其的评估

我国针对建材的放射性核素具体限量还有对其的评估和国际惯例有所不同。我们常常采取单项型指标，但是国际常常采取评估体系。

在我国当中，依照建材放射性核素的限量值标准要求：在只对照射状况考虑条件下，建材当中226Ra的放射性比的活动限值是200.0Bqkg-1，即为Ra内照射的指数I=C/200.0，这里面只对外照射进行考虑的状况下，建材当中放射性的核素226Ra、232Th以及40K在自身独自存在之时限值是370.0、260.0以及4200.0Bqkg-1；即其外照射指数=CRa/370.0+CK/4200.0+CTh/260.0，这里面这三者分别是以上三元素的放射性的比活度。

国家颁布的标准要求对于以上三种核素的放射性的比活度规定都要满足IRa小于等于1以及IY小于等于1时，他的产销以及使用的范围才不会遭到制约；对于空心率比百分之二十五大的建筑主体的材料，规定226Ra、232Th、以及40K三种核素放射性的比活度对IRa小于等于1以及IY小于等于一点三满足时，他的产销以及使用的范围不受到制约。

国家颁布的标准要求还依据建筑装修材料高低的放射性水平，把产品分成A、B、C三个种类。要求a类的建筑材料（IRa小于等于1，IY小于等于1.30）其产销以及使用的范围不受到制约；b类建筑材料（IRa小于等于1，IY小于等于1.90）不能用在学校、老年公寓、幼儿园、医院以及居民住宅等建筑内饰石中，然而能够用在以上以上建筑的外部饰石还有别的所有建筑中内外部饰石；c类的建筑材料（IY小于等于2.80）仅可以用在建筑的外部饰石还有室外的别的用途上；IY大于2.80的花岗石仅能用在桥墩、海堤之类人们涉及很少的地方。

4、结束语

由于持续性深入的改革开放工作，使得我国加快了对国际化步伐追赶的速度，使得我国评估检测核辐射工作与国际上此种类型的工作差距正在逐渐缩小。环保产业在经济发展当中显得越来越重要，评估环境核辐射的工作也会有优良的发展性空间。因此我们必须处理好环境当中核辐射的评估与检测工作，为人们提供更合理的环境。

参考文献：

[1]谈成龙，环境当中核辐射的检测及评估标准规范[J].第三版，2013（10）.67-68

[2]张美玲.简析环境当中核辐射的评估以及检测方法措施[J].核辐射科技信息，2012（06）.51

[3]李宛玲.浅谈环境当中核辐射环境核辐射当中评估以及检测方法的研究探讨[J].环境核辐射的科技信息，2014（06）.54

论文作者:赵红,陶由之

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a64d6f34a285718643b53a8.html