# 数字化测绘技术在地籍测绘中的应用论文_宾带娥

广西有色勘察设计研究院 广西南宁 530031

摘要：随着当前国家不断的不断进步，科学技术持续创新，地籍测量技术取得了较快的发展。数字化测绘技术在地籍测量中应用越来越广泛，其不仅提升了地籍测量的质量，而且进一步提高了地籍测量的精度，为土地资源管理工作提供了重要的技术支撑。

关键词：数字化测绘技术；地籍测绘；应用

引言

众所周知，在我们国家地籍测绘地形图的制图方法有很多，然而传统的制图方法相对费时费力，难以满足当前制图市场的需求。近年来，在国际测绘遥感领域发展中，倾斜摄影技术不断创新，在一定程度上，颠覆了传统航空摄影技术，完善了正交和倾斜图像。它通过在同一个飞行平台上携带多个传感器，同时从不同角度（如垂直和倾斜）获取图像，从而获得更完整和准确的地面物体信息，倾斜摄影测量技术能够快速、准确地获得一定精度的大规模地形，这是当前测绘地理信息产业中较多讨论的一个课题。

1 概述

1.1 地籍测量

地籍测量主要以地块为基础，根据不同的要求，会分为很多类别，同时也具有不同地籍表示方法。例如，相关人员要结合实际任务，对日常地籍进行分析，在发展阶段，可以分为税收地籍、财产地籍等。要是根据不同特点分析，可以分为农村地籍和城市地籍。地籍测量主要是采用测绘技术，获取地籍信息，保证地籍信息的准确性，建立完善的地籍档案，对地籍进行综合管理。1.2数字化测绘技术的应用优势在测绘领域中，数字化测绘技术的应用相比于传统测绘技术手段具有诸多优势。一方面，数字化测绘技术能够通过计算机多媒体的软件模拟，将测绘中的地形、地貌以及地籍要素等基本元素生动地展现出来，使得测绘过程更加直观、形象。另一方面，数字化测绘技术的相关测绘产品，如数字地形图等，随时都能够进行修改和补充，根据测绘工程中的地形状况，实时做出调整，使得测绘工作更加方便、快捷。除此之外，数字化测绘技术在实际应用过程中，可以对测绘数据进行充分地对比和分析以及相应的可行性评估工作等，使得测绘数据更加科学、精确。数字化测绘技术有其独特的优势，操作简单、应用范围广泛、执行力强、实践性强等。数字化测绘技术应用于地籍测量工程领域，成本低廉而效率高，因此，在未来经济与科技的成熟背景下，还有很大的发展空间。

2数字化测绘技术在地籍测绘中的应用

2.1全野外数字化测绘技术的应用

测绘人员应该积极使用全野外数字化测绘技术，在兼顾使用RTK和全站仪等相关模块的同时，还能够组合提高测绘工作的精准性，同时也形成了相对完整全面的数字化地图内容。在具体使用全野外测图技术的时候，需要先通过运用GPS接收器、全站仪等工具来确定土地界限，同时还要完成各类基本土地要素的测绘工作。其中在使用了RTK技术以后，地籍测绘工作就能够更好地对区域地貌、河流等元素进行测绘。但在使用这项技术的时候，应该注意避开树木茂密的区域，避免这些要素对RTK信号接收与获取带来不必要的影响。而在使用全站仪的时候，需要先对全站仪中的各个设备工具进行全面的检查，保证各个工具都具有较好的精度。全站仪使用过程中也应该保证操作员跟测绘员之间具有较好的沟通，避免因为沟通不善而出现测绘问题。在进行日常野外测绘工作的时候，最好能够使用解析法等方式来完成土地边界址点的详细测绘，并做好各个址点的编号工作。除此之外，在使用野外数字化测绘技术的时候，测绘人员也应该注意进行坐标放样工作，同时还要将测量所得的数据录入到系统中进行统一处理，实现测绘数据资源的快速处理和共享，实现各类测绘数据的有效整合。

2.2 构建三维模型

三维模型的构建是倾斜摄影测量应用于大比例尺地形制图的关键步骤。在具体测绘过程中，智能三维捕捉数据处理模块和图形计算单元主要用于进行三维场景信息的快速计算。同时，利用激光点云扫描系统和定位定向系统获得准确的信息数据和简单的连续图像地图。然后，从这些连续的图像地图中生成真实的三维场景模型，为地形图绘制提供重要的参考信息。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆智能三维捕捉操作用于基于实像生成超高密度点云，然后生成基于实像纹理的高分辨率现实世界三维模型。这样可以更有效、更准确地绘制地形图。基于倾斜摄影测量技术，真实 3D 模型的主要工作流程是：新建、数据导入、控制点图像数据的关联、空间三加密、优化调整、提交重建任务和提交结果。

2.3运用全站仪进行测绘工作

在进行地籍测量工作时，对于一些大型建筑物信息的测取过程中，需要利用到 RTK 技术中一些关键的信息源，即图根点测量。利用全站仪能够记录和管理所需要的关键信息，运用图根点来确定高大建筑物相关参数，从而为地籍测量工作的顺利实施提供重要的信息支持。而且在外业作业过程中量取的平面坐标系中的界址点和地物点等信息都会存入全站仪中，当计算机参考模型需要利用到这些信息时，可以随时将全站仪中存储的信息传输至计算机中，不仅有效地提高了地籍测量工作的效率，同时也为地籍管理水平的提升奠定了良好的基础。

2.4航测数字成图

在需要测量的区域面积非常大时，对数字测绘技术的应用可以合理采用航拍机器设备在空中实现地面影像的摄取，然后通过外业进行判读，逐步建立地面模型。模型建立完成后就可以利用计算机绘图软件实现模型的量测，从而得到数字地形图。这种数字化测绘方式可以将大量的外界测量工作转移到室内，相关技术人员足不出户就能够实现对外界测量工作的控制，并且此种方式成图速度快，得到的数字地形图精度高，同时成本相对低廉，测量地区的季节等条件基本不会对测量工作造成影响，因此，在城市以及其他大测区的大面积地籍测量时非常适用。

2.5数字地球技术

与原图数字化技术类似，数字地球技术是依托于地理信息系统，对待测数据信息进行不断完善的数字化技术。在地籍图测量过程中，该技术的应用价值也在逐步凸显，技术最大的应用优势在于其数据格式的兼容性很高，能够对多种格式的信息进行处理。其作用原理是将采集到的数据信息定向传输至既定的系统框架之中，利用地理信息系统对目标坐标进行确定，构建区域坐标系统，以此为基础进行数据信息处理。由于技术依托于互联网技术，因此在实际应用过程中，可以在单位时间内对多组数据信息进行处理，提升数据信息的处理效率。同时在数据信息处理的过程中，会对所需要的信息进行持续加载，借助云存储技术储存大量的地籍图相关测量信息。需要注意的是，数字地球技术处理的数据结构复杂程度较高，因此需要匹配相关的专业性人才辅助系统运行，以提高数据信息采集的准确性。

2.6无人机摄影测绘技术的应用

无人机摄影测绘技术是对普通航测技术的升级拓展应用，主要是在无人机设备中搭载较高分辨率的摄像机，并通过地面遥控的方式来获取较为清晰的摄影信息，相关人员再使用较为专业的电脑软件处理，最终形成具有丰富信息的地籍图。相较于传统载人航测方式，无人机摄影测绘的成本比较低，同时具体操作相对来说也比较简单，能够实现地籍信息航测的可视化与实时监测，能够在航拍过程中快速形成地籍图。不仅如此，在引入无人机摄影测绘技术以后，航空测绘体系就能够实现快速三维建模，在很大程度上提高测绘的精准度。在具体使用无人机摄影测绘技术的时候，无人机会对摄影图像进行初步处理。而对于相关测量人员来说，则应该确保测量控制点选取要具有较高合理性，同时各个相邻摄像点也要至少保持200 m距离，还要建立精度较高的三维模型，提高测绘体系的现代化水平。

结语

综上所述，应用数字化测绘技术可以有效的提高地籍测绘工作的质量和效率，降低地籍测绘工作的难度，减少地籍测绘工作中对各种资源的消耗，有效的推动了地籍测绘的发展。

参考文献

[1]喻智华.分析倾斜摄影测量技术在不动产测绘中的应用[J].价值工程,2019,38(31):252-253.

[2]杨黎.倾斜摄影测量技术在地籍测绘中的应用[J].工程建设与设计,2019(20):34-35.

[3]巨正平,路云.基于无人机倾斜摄影测量技术在大比例地形测绘中的应用探讨[J].江西科学,2019,37(5):723-726.

论文作者:宾带娥

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a66566b548bd24cd41472bd.html