# 地铁防水工程施工质量监理论文_金武

身份证号码：34262219840202XXXX

摘要：随着时代城市建设的发展脚步，地铁设施的建设也快速发展起来，人们对地铁防水的工程施工质量越来越重视。地铁防水技术是在地铁工程中综合性及实用性都很强的施工手段，在地铁防水中扮演着极为重要角色的地铁防水工程，他的质量不仅能够使铁建筑物的使用有显著的提高，而且对改善人居环境有着重要影响。基于此，文章结合笔者自身工作经验，就地铁防水工程的施工质量管理进行相关探讨，以期可以为提升我国地铁防水工程的施工质量和效率提供参考。

关键词：地铁；防水工程；施工质量

1、渗漏问题内外因果剖析

1.1设计防水工程建设方面

（1）由于一些工程设计人员对地铁防水工程质量的严重性没有准确的认知，导致工程没有谨慎研究防渗漏问题，使没有确切施工做法的防水工程直接由承包商自行施工解决。

（2）在没有想到多方原因影响混凝土抗渗性能时，单向认定一定厚度的钢筋混凝土便可达到防水质量效果，然而施工的质量、混凝土结构抗震压和防裂配筋优化、后期混凝土碳化、钢筋锈蚀加速等都是造成结构不牢固导致防水工程渗漏的因素。

（3）在施工过程中，没有严格要求施工缝、后浇带、变形缝的设施建设布置，对其中设施建设细节要求不明确，如浇筑具体温度控制、混凝土的性能把控及其他剂品的定向选取。

（4）未能考虑到跨过水域、雨水丰盈地区水域情况及地铁区域的水流地带等自然环境对防水工程的建设影响，使地铁的防水工程未能达到防止渗漏的质量等级标准。

1.2防水工程施工建设方面

地下防水工程的施工质量是设施渗漏问题的关键点，如果不严格控制工程施工的各个部分与环节，如设施建设方案的策划、施工材料的指标定向选取、施工工段的划分、施工建设的程序及其中的每个环节措施等，会导致地铁防水工程渗漏问题。

（1）地铁防水工程质量的严重性未能引起到承包商的重视，没有具体的措施来具体解决加强防水设施的施工方法，将此工程与普通工程一同而与，没有严控工程中重要的环节程序，导致防水工程未能达到预期的效果。

（2）导致抗渗漏性能的因素还包括未能在施工前做好材料性能测试，如混凝土配合比抗渗透性能测试及抗渗透混凝土级配不达标。

（3）对施工连贯性没有很好的把控，在施工过程中出现材料供给不足，导致施工间歇性暂停，材料成型不连贯，继而产生前后时间差所形成的结构缝隙，最后导致防水工程的渗透问题。基于此问题，应在开始施工前做好机器设备、人、物资源调配充足等各方面措施应急办法，做好两手准备，尽量不耽误施工。

（4）防水工程是施工过程中的建造细节处理也是导致防水工程出现渗透问题的原因，如在施工中没有严格留取缝隙，出现错位未结合现象；缝隙处理不当，不严格规范的边缘凿痕、凹槽内留有杂物等；修补时不注意处理工序；选取的防水材质不达标等。

（5）在施工过程中对于变形缝、沉降缝等缝隙处理所需的止水带产品性能未达标，以及施工操作随意，而致使渗漏问题的发生。

（6）混凝土的质量不达标造成的渗漏。其主要由于不正确的调节后浇带施工长度、外掺剂的不合理选用及混凝土浇筑温度的不准确规范再加上施工的随意与懈怠。

（7）在钢筋聚集紧凑或预埋件密集的地方，依旧使用一种尺寸的粗骨料并仍采用相同的坍落度，在为进行调整混凝土浇注坍落度和细石混凝土灌注未实施的情况下致使材料难以下去，再有施工未及时发现这一状况，出现未能及时处理或处理不当的情况时，导致这些施工地方有蜂窝似的洞眼、孔洞，进而导致渗透的发生。

（8）遗漏在洞体墙壁支模中间使用焊接止水环片，而直接用对拉螺栓或预埋穿墙套管，继而产生了渗透的管道。

（9）在混凝土浇注时，用泵运送的会导致比较厚的上层砂浆，在施工过程中，如若未加入碎石进行振捣，则会导致此时缝隙的混凝土配轻，不符合混凝土的配比而影响防渗透效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、地铁防水工程施工监理质量控制

施工准备阶段控制、施工过程阶段控制、施工收尾阶段是地铁防水工程的施工质量管理控制的三个至关重要的步骤。管理人员即监理工程师要想从根本上控制地铁防水工程的工程质量，就要十分注重其前期准备开始阶段，将准备阶段工作严格把控好，才会做到根本上的质量提升。而作为一名管理人员，专业正规的监理工程师，想要做到考虑方面周全，知识点储备充足，规范记于心，能够有很强的防水工程重要性认知，严格值守，就要做到以下几点：

（1）对设计中防水质量的要求有具体的了解，对工程设计图中所规范要求的抗渗透能力要做到严格熟悉并掌控，包括需要达到的等级，以及相应实施措施和材料等方面的要求。对工程设计图纸进行分析研究其可施工的科学可靠性，以加强工程施工的警惕性，并完成对工程图检测纰漏检验等相关工作。

（2）对于施工前期，要做好施工预备工作，依照工程图及建设设施方对工程的各项要求，提前准备出工程施工所需的方案，及策划好监管施工防水工程的具体细节要求。

（3）对于慎重考虑工程单位也是施工前期所需做的必要准备，筛选一个有专业、有水准的施工团队及严谨认真的设计工程团队，以及必不可少的材料厂质量检验都是必不可少。

（4）按照工程施工方案及设计图，紧抓、严抓工程施工筹备阶段及其把控质量过关，严格规范防水工程中的细节点，把控检测的次数与检测强度最关键的是切实在现场进行严格的施工把控管理，并在施工过程中所使用的材料进行严格、谨慎的选取及检测把关。

（5）对于选取的施工原材料，作为监管人员也要进行严检，督促监管施工工程队按照施工规范严格做好施工前的配比测验，在多次检测合格后，才能按照检测结果规范施工，以此来增强原材料使用这方面的抗渗透能力。

（6）保证施工过程的各项工序完整性，不间断的完成施工各项工序，为此在前期准备施工阶段，要准备好施工所需的资源及由于环境等原因突发紧急的状况的处理备案，以保证施工持续进行。

（7）施工过程中，由于细小的施工工序手法问题而引发的孔洞、蜂窝洞等施工问题而进一步造成的渗漏是监管人员需要重视的一大点。不忽视每一个施工手法，切实监管到具体的施工现场，处理施工过程中所出现的各项问题，做到施工程序严规范、施工原材料达标，出现问题及时反馈沟通。

（8）施工现场的施工器具及现场操作的施工实施方法，是否按照原工程实施方案进行，也是监管人员注意的一大方面。

（9）施工过程中常出现的缺漏现象往往造成渗漏大问题，监管人员应时刻注意施工混凝土的浇注振捣是否规范的进行施工，避免由此发生的遗漏问题。

（10）提高混凝土的配比协调、抗渗性，需依照实际的混凝土与钢筋的稀疏实况来调整，选取标准的坍落度及骨料级配，从而达到较高的混凝土抗渗性。

（11）质量管控是防水工程达标的重要一环，监管施工人员要严格把控施工的质量关。

首先，根据施工设计图，严格要求施工人员在墙体与底板间缝隙的施工进行规范操作，无需工程缝隙则严密墙体，如若施工实际需留设，则必须建设在底板与墙体八字以上大于50cm位置，尽量为凸形磋口；其次，严格按照规范要求设置金属止水带新的宽厚尺寸规格，在接头处需采用焊接及短锯齿状的锚边处理；再次，为准确的宅设置止水带的位置，需严格按照规范操作进行施工，不可遗漏任何我一项，尤其变形缝的橡胶止水带，既要稳固顺平的安固在钢筋上，也要严格规范施工手法即从一侧倾倒或扭转，再进行规范均衡的振捣；最后，在易产生渗透的部位，多加施工处理，用金属止水盘进行此部位的加固。

（12）使用铺设防水卷材时一定要加强保护，防止钢筋施工碰坏卷材，更要防止焊渣等直接落在防水卷材上破坏防水层；

结语：

综上，在正式施工前期，监管人员需做好施工检测筹备阶段，待防水工程原材料调研挑选完成、检测材料各项指标达到设计要求、防水性能达标合格、且为国家检测的合格产品，在此系列测检完成达到施工标准后再进行正式施工。

参考文献：

[1]龙海.地铁工程渗漏水原因分析及防水施工技术[J].工程技术研究，2019，4（16）：99-100.

论文作者:金武

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a6763d3000359902085e445.html