# 试述建筑工程施工中的混凝土浇筑施工技术论文_陈挺松

杭州二建建设有限公司

摘要：现阶段，我国社会经济发展速度正在不断加快，我国建筑行业的发展已经进入到了一个新的阶段。随着人们的生活水平不断提升，对于建筑行业的要求也在不断提升，这也就给相关建筑企业的施工质量提出了更高的要求。基于此，本文对建筑工程施工中的混凝土浇筑施工技术进行了探索分析。

关键词：建筑工程；混凝土；浇筑施工；探索分析

建筑工程项目在实际展开施工的过程中，通常会涉及到多个环节步骤，其中混凝土施工技术是最为关键的技术之一，对整个建筑工程施工的质量起到决定性作用。为了可以有效的保证建筑工程项目的整体稳定性以及安全性，对施工单位的混凝土浇筑施工技术进行研究分析是非常重要的[1]。

一、某项目工程概况分析

某市某建筑工程施工项目的施工总面积为24600m2，建筑总高度为86.3m，并且由地下一层以及地上若干层组成，地面上的建筑面积为560m2，地上建筑面积为15830m2，钢筋混凝土为主要结构，此项目预计工期为14个月。

二、建筑工程施工过程中混凝土浇筑施工技术分析

（一）对混凝土混合物材料的选择进行精准分析

现阶段，我国建筑工程行业在展开施工的过程中，必然会用到混凝土材料，因此，对混凝土材料进行精准选择是非常重要的。在展开材料选择的时候，应该主要对以下几个方面的性能进行确定，即混凝土混合物材料的强度以及材料的实用性，这都会对浇筑施工质量产生重要的影响，为了可以有效保证浇筑质量符合相关浇筑施工的规定，各个施工单位应该对材料进行严格选择。通常情况下，混凝土混合物料的主要组成成分包括水泥、水、砂石以及掺和剂等等。在对水泥进行选择的时候，应该严格按照相关标准来展开，保证水泥的型号与本次项目施工的实际要求相符合，这样才能够保证混凝土混合物材料的整体质量。在对施工水源进行选择的时候，应该要避免使用工业污水[2]。在进行粗骨料以及细骨料选择的时候，应该注意对材料的直径进行严格把控，通常情况下，应该将细骨料的直径控制在1~2mm之间，将粗骨料的直径控制在3~6mm之间，并且将其整体含水量控制在10%左右，这样可以更好的提高混凝土混合物材料的强度，这也在很大程度上保证了施工的整体质量。

（二）对混凝土拌合以及运输过程的分析

1、混凝土的拌合过程分析

对于混凝土材料来说，想要有效保证其质量，就应该注意对其整体拌合方式方法进行精准选择，混凝土的拌合质量会直接影响到其后期的整体施工质量，因此，对于施工单位来说，应该充分重视起混凝土材料的拌和过程，这是非常重要的。混凝土材料的拌和工作通常是由施工单位自行完成的，其主要是指在特定的地点对组成混凝土的各种材料进行一定比例的集结，然后展开拌和，在正式拌和之前，通常需要多次试验，以此来确定最为理想的材料配比情况。在拌和展开的过程中，相关工作人员要每隔一段时间对拌和物料的强度以及其他性能进行分析检测，从而保证混凝土材料的整体质量。

2、混凝土运输过程分析

对于混凝土材料来说，想要保证其整体施工质量，还应该对其运输方式进行精准把握，混凝土材料在拌和完成之后应该尽快由专业的运输车送往施工现场，在要尽量缩短运输时间，从而保证混凝土材料的特性不会受到影响。

（三）对混凝土浇筑施工过程进行分析

为了可以更好的保证建筑工程施工的整体质量，从而提升人们居住的安全性以及稳定性，应该对建筑工程浇筑施工的全过程进行分析[3]。从现阶段我国建筑工程施工的实际情况来看，其混凝土浇筑施工的方式主要分为以下三种，即分段分层浇筑、斜面分层浇筑以及全面分层浇筑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1、全面分层浇筑法

全面分层浇筑法主要是在平面的结构中应用最为广泛，其主要是按照要求来对平面结构展开施工处理，采用混凝土混合物进行分层浇筑，在第一层浇筑完成，但是并没有完成初凝的时候，应该对第二层进行浇。在对此浇筑方法进行应用的时候，应该将结构的短边作为起点，之后顺着长边的方向不监间断的展开浇筑处理，这种浇筑方式的主要优点体现在可以有效的提升结构的稳定性。

2、分段分层浇筑法

现阶段，在我国建筑工程企业展开浇筑施工操作的时候，分段分层较之法也是较为常用的方法之一。此种方法在较大的建筑工程项目中应用较多，其整体浇筑工艺相对复杂。通常情况下，在对此种方法进行应用的时候，应该严格按照由上至下的原则来展开，首先在底层浇筑2~3cm之后再进行第二层的浇筑，按照上述浇筑方式重复对其进行浇筑，可以有效的实现对全面浇筑法浇筑不足的地方进行弥补。

3、斜面分层浇筑法

在对斜面分层浇筑法进行使用的时候，其操作步骤较为简单，并且整体浇筑效果理想，在我国建筑工程施工行业中有非常广泛的应用。在使用此种方法展开混凝土浇筑施工的时候，一定要保证浇筑施工的振捣操作从结构的最底层开始，并且逐渐向上推进，从而保证整体振捣的效果得到有效提升，使得浇筑施工的质量得到保证，同时也是建筑施工项目的整体结构稳定性得到了保证[4]。

经过以上对混凝土浇筑施工的方法分析之后，我们不难发现，每种浇筑施工方法都有其自身的优点，同时也有一定的缺点。因此，在展开建筑工程项目施工的时候，要根据本次项目施工的实际情况来进行浇筑施工方案的选择，这样才能够有效的保证其整体施工质量。在进行浇筑施工之前，相关施工人员还应该对混凝土混合物进行再次检查，从而避免出现物料质量不达标而导致整体浇筑施工质量降低的情况。当检查合格之后，相关施工人员可以按照相关施工流程来进行浇筑操作，并且，在浇筑的过程中要对浇筑厚度进行精准控制，保证浇筑厚度与实际需求的厚度误差控制在标准范围之内，这样才能够有效保证后期浇筑施工的整体质量。通常情况下，在展开浇筑施工的时候，经常会受到一些外部因素以及人为因素的影响，从而导致较之施工的整体质量难以得到精准控制，严重的时候甚至还会出现停工的现象。因此，在正式展开浇筑施工之前，要对已经浇筑完成的部分进行检查，确定其整体浇筑质量符合标准之后，还应该对现场施工的实际情况进行确认，这是非常关键的，当对现场环境有较为充分的了解之后，才能够展开施工操作。在浇筑施工展开的时候，要对浇筑连接的位置进行重点浇筑，从而达到降低施工裂缝出现概率的目的[5]。在浇筑施工工作全部完成之后，施工单位应该派遣相关专业人员对施工质量进行全面检查，当检查合格之后，才能够进行接下来的施工操作。

（四）混凝土的养护过程

当浇筑施工完成之后，为了可以更好的保证建筑物的整体结构稳定性，施工单位应该做好对混凝土的后期养护工作，这是非常重要的。首先，在浇筑施工完成之后，应该尽快用塑料布对其表面进行遮盖，从而减少其表面出现温度过高而膨胀的现象，这样也会使其表面出现裂缝的可能性得到有效降低，其次，要对混凝土进行定期的洒水操作，在夏季的时候，应该适当增加洒水量。

结束语

综上所述，合理的对混凝土浇筑施工技术进行应用可以有效提升建筑物的稳定性以及安全性。在我国今后建筑工程施工工作展开的过程中，各大施工单位应该充分考虑到项目自身所具有的特性，从而对混凝土浇筑施工技术进行有针对性的选择，保证项目整体的施工质量。

参考文献：

[1]刘玉清.试述混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用[J].装饰装修天地，2017，25（20）：83.

[2]赵刚.大体积超长混凝土一次性整体浇筑抗裂施工技术研究与应用[D].重庆大学，2016.

[3]张秀宝，郭晓峰.对工民建施工中混凝土浇筑技术的研究[J].四川水泥，2016，4（9）：229-229.

[4]任积德.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用分析[J].装饰装修天地，2018，20（23）：303.

[5]万里明.建筑工程施工中混凝土浇筑施工技术的应用[J].建筑工程技术与设计，2018，11（29）：438.

论文作者:陈挺松

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a734e4a48c87b3d396f95bd.html