# 输电线路运行与检修论文_任浩平

（国网河北省电力有限公司平山县供电分公司 河北石家庄 050400）

摘要：社会经济与科技的发展，推动了我国电力领域的蓬勃发展。近些年来，中国的电力体系逐渐发展进步，各行业用电量在逐渐增加，输电线路建设的规模愈来愈大，但是输电线路故障问题也逐渐遭受了大众广泛的重视。与不同区域输电线路现实运行问题相结合，在保证安全性基础之上，应当注意检修维护工作经济性，并采取有效合理的检修措施，将输电线路的故障情况彻底解决掉。本文就输电线路运行与检修展开探讨。

关键词：输电线路；运行维护技术；检修技术

引言

在改革开放之后，我国的经济不断地增长，人们的生活水平也得到了提升。但是，对于电力企业来说，为了满足用电量的需求，应该全面地分析输电线路的常见故障。对于输电线路的运行与故障检修而言，其运行效果直接关系着居民的生活，影响着社会的进程。在输电线路中，如果出现了故障，除了影响人们的生活，社会的生产等。如果遇到严重的问题，会使整个电网会处于瘫痪状态，严重阻碍了社会的发展。由此可见，应该切实地提高输电线路运行质量，做好检修工作。

1输电线路运行维护技术

（1）雷击监测。通过安装雷电定位系统，在关键路段中设置自动化的系统，可以及时、精准的确定定位雷击点，进而正确的辨别雷击的反击以及绕击导线，通过针对性的方式进行处理控制。雷电定位系统具有专业性特征，可以通过分析雷击的经纬度方式进行测量，创建地理信息测绘系统，进而精准及时的定位雷击故障位置。（2）导线检测系统。通过对导线振动、舞动以及磨损等问题进行分析，了解其存在的问题，在实践中通过检测系统采集关键的参数信息，通过专业性的软件以及系统分析微风振动状况，了解导线的具体老孙程度，根据实际状况对其进行针对性的、持续性的监测分析。（3）线路绝缘监测。主要通过超声波法、绝缘电阻检测法等方式进行处理，不同检测方式均有着不同的优势。在实践中可以通过对不同的技术手段联合应用，进而充分的凸显其优势与作用。（4）智能检测系统。输电系统运行维护是较为重要的内容，在实践中要合理的应用各种技术手段，对各种机械进行整合应用，通过现代化技术、自动化技术创设在线监测系统，可以实现对系统的动态化监督分析，了解输电线路的具体运行状况，通过对监测系统平台分析了解系统的具体运行状况，根据实际状况对其进行检修，故障排查处理，可以有效的解决其存在的问题与不足。（5）杆塔监测。杆塔监测系统主要责任就是对其进行全方位的动态监督测试，其主要内容就是分析杆塔的基础信息，了解是否出现偏斜度以及锈蚀等问题，根据实际状况对各类信息进行针对性的处理，设置对应的报警信号参数。

2输电线路的运行故障的检修方法

2.1检修准备工作

输电线路的检修作业应当严格遵守相应技术准则。具体的检修进程当中，检修工作人员应当对输电线路检修的目标充分了解，依照检修的指导方案以及现场现实状况，来编制得到可行、科学以及合理检修工作计划。假如输电线路的检修工作是较为繁杂且难度比较大的，应当获得相应安全管理单位许可，再实施检修作业。而且，输电线路进行检修以前，应当对于输电线路的周围具体状况进行全面了解，将现场实地的勘察工作做好，并且对于输电线路危险情况以及检修难度与运行状况进行仔细分析，再制订得到细致检修措施。

2.2建立风险评估的管理模式

对于风险评估管理模式来说，在输电线路的检修中，具有重要的应用价值。对输电线路进行检修的时候，经过风险评估的实施，能够全面收集与输电线路的运行数据，经过系统的评估，可以充分识别风险的来源，为输电线路故障的有效解决提供了必要条件。经过全面评估，可以计算出线路故障的平均发生概率。提供分析线路的实际运行情况，可以建立针对性的评估体系，针对现有的运行风险，制定出相应的检修方案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据不同的风险等级，制定出具有针对性的检修方案。在输电线路运行中，通过采用风险评估管理模式，大量的数据得到了有效的应用，有助于建立完善风险评估管理体系，从而促进输电线路的安全运行。

2.3输电电路状态检修技术

（1）表面温度判断发展。电网线路输电设备在运行中要根据国家标准检验，保障表面温度控制在合理的超范中。工作人员要加强对电网线路维修检验，通过红外线器械进行输电设备的检验，分析测试结果哦按段电网线路是否存在隐患以及故障问题，此种方式简单便捷，但是在实践中仅仅能测试电网线路设备的表面问题，无法确定在设备内部中是否存在故障隐患问题。（2）相对温差检测法。通过对两个型号、运行状态相同的线路设备进行检验，分析设备位置点的具体温度，对比温度差以及高温度位置点的数值，此种方式较为精准，主要在电流产热型设备检修任务中应用。（3）同类比检测方式。同类比检测方式就是选择两种参数型号，分析运行环境，了解运行状态，对其进行对比分析，通过比较运行状况的方式检测线路是否存在隐患以及故障问题。（4）热谱分析检测法。通过呈热的原理进行任务检测分析，在正常状态之下进行工作线路设备以及异常状况之下的线路设备的图谱是存在一定的差异的，通过对比分析二者的不同，判断分析线路设备是否存在隐患以及故障问题，可以及时发现存在的隐患问题与故障，根据实际状况进行故障排出处理，此种方式降准度较高，在电压产热性线路设备检测工作中较长应用。

2.4输电线路的杆塔检修处理工作

在输电线路的杆塔防腐处理当中，相应检修工作人员应当于杆塔上涂上防腐漆，而且经过环氧树脂的涂抹以及水泥包覆等多种处理措施预防电杆钢圈的接头出现生锈问题。于输电线路的杆塔检修作业当中，其工作人员需注意到下述几个情况：第一，依据除锈、面漆以及底漆的技术需要，对防腐漆涂刷进程进行严格控制。第二，补强、更换塔材，更换或补装铁塔零部件的时候，应当依据规定将铁塔螺栓拧紧。第三，假如铁塔相应构件发生变形倾斜问题，并于规定标准限度之内，那么能够采取冷矫正措施对于变形构件实施矫正处理。铁塔的主材进行更换以前，一定得编制合理、科学检修措施。第四，将拉线检修作业做好。在杆塔上存在工作人员实施检修工作的时候，应当立即将拉线工作停下。对处在修补范围之内拉线断股，需采取缠绕措施实施合理的补修。对杆塔拉线进行更换进程当中，应当将临时拉线固定好，拉线在更换完之后，机械强度需与原设计需要相符合，而且实施有效合理防盗处理；第五，将清扫处理做好。与现实状况相结合，经带电清扫与停电清扫措施来对绝缘子进行清扫。

结语

国家电网建设对输电线路的维护工作提出了更为严格的要求，分析输电线路运行维护以及状态检修工作内容，根据实际状况合理应用，可以在根本上提升检修工作效率与质量，缩短检修工作的时间，降低成本，保障电网电路的安全稳定运行。状态检修属于新型的电网线路检修手段，在实践中要根据实际状况合理分析，有效应用。

参考文献：

[1]李厚德.输电线路运行维护与状态检修技术[J].中国新技术新产品，2018（22）.

[2]文志科，王海龙，邵瑰玮.输电线路运行维护与状态检修技术[J].电工技术，2017（3）：138.

[3]杨志荣.浅析输电线路状态检修技术[J].电源技术应用，2018（2）.

[4]黄培松.电力输电线路的运行维护及其故障排除技术探析[J].科技创新与应用，2017（17）：173.

[5]宋英涛.500kV输电线路故障定位与故障综合分析[D].济南：山东大学，2018.

[6]李东明，王日宁.500kV输电架空线路检修现状及其应对措施探讨[J].广东电力杂志，2018.

论文作者:任浩平

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a9616acdad591c046603346.html