# 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用探讨李佩论文_李佩

[摘要]社会经济的高速发展,建筑企业要想在巨大的市场竞争中脱颖而出,工程施工技术上的变革就是首选。深基坑支护技术采用了加固和支撑技术。在建筑工程地下空间施工中,这种技术可以通过加固及支撑保护使得地下工程结构更加稳定,对整个工程的安全性和稳定性发挥着极其重要的作用。

[关键词]建筑工程;深基坑支护;施工技术

引言

在实际建筑工程中,进行深基坑施工时,应选择具有针对性与实用性的处理措施，保证施工技术能够充分发挥自身的作用。近些年来,我国现代化的建筑以及高层建筑的数量越来越多,使深基坑支护技术的应用范围越来越大,而且与其相关的行业对该项技术的重视程度也越来越大，相关工作单位必须增强对深基坑支护技术应用的重视程度,从而稳定建筑企业的发展,增加企业的经济效益。

1深基坑支护技术的主要特点

1.1施工条件复杂

在不同的地区，建筑工程面临着不同的施工环境，这便使得基坑支护施工的难度随之加大。经过不断的努力与总结，虽然深基坑施工技术体系正在日益成熟，但施工过程中也难免会出现偶尔的失稳案例。所以，施工条件的复杂性将会产生消极的影响，很难满足深基坑支护处理的要求。

1.2深度大

现如今，城市的用地需求也正在逐渐增长，针对于建筑规模的不断扩大，以及高层建筑渐渐成为目前建筑业的发展趋势，对于工程的安全性和稳定性也有了更加严格的要求。在工程的施工过程中合理应用深基坑支护技术，可以有效对建筑强度进行强化，在高层建筑的发展趋势下，基坑深度也逐渐变得越来越深。

1.3地域性明显

施工过程中，由于受到了地域的影响，施工难度也会逐渐增加，特别是我国南北地质差异明显，对于这样明显的差异，要明确建筑的目的，根据施工当地的实际情况采用不同的施工方法。只有妥善处理，才可以真正确保工程施工的质量。

1.4充分利用土地资源

建筑工程深基坑施工技术的作用，在确保建筑的安全性和稳定性当中有明显的体现，在施工的处理阶段要做好土地资源的利用。

1.5风险大

深基坑支护工程具有很大的风险性，其中最主要的原因就是在施工的过程当中受到了天气的影响，施工任务有时候无法完成，而有些施工单位遇到这种类型的施工，投入的施工成本较少，没有相应的安全施工设备，这些都会大大增加整体管理的风险。

2深基坑支护的结构类型

2.1组合型支护

根据施工现场地质条件的不同，再结合当地环境，采取恰当的支护方式，多种支护结构类型的落实，可以有效满足现有结构的要求。钢筋混凝土的H型钢和水泥土墙的组合、预应力锚索与土钉墙的组合、水泥搅拌桩与土钉墙的组合、微型注浆型与土钉墙的组合，是深基坑支护的四种主要组合类型。采用组合型支护结构的稳定性优势非常明显，深基坑支护的优势也很突出，但需要突出结构的要求，合理进行施工。

2.2喷锚支护

喷锚支护属于联合支护的一种，是指通过喷射混凝土、锚杆、钢丝网等，最终形成的一种喷锚支护，这种支护方式一般都会用在地下水位以上，或者是人工降水以后所形成的弱胶结砂土、人工填土、粘土等地方。同时，这种支护方式也会被用在地下室，要求地下水和淤泥较少，深度也要控制在12米以内，但是不要选择地质条件较差的淤泥层。喷锚支护最大的特点是可以自己调节到最佳的状态，而且不会出现局部荷载过大的现象，其灵活性较好，可是这种支护方式很容易使基坑的变形过大。对于锚杆施工超过地红线的情况，就要提前与有关单位进行协调，并且要最终达成书面的同意。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3桩锚支护

桩锚支护通常用在土层的性能较好，或者是土层薄弱的地方，工程基坑深度比较深时，对锚杆的参数也有了更高的要求，在锚索锚头锁定的过程中，适当的增加预应力，预应力值控制在锚索轴向拉力标准值的75%-90%，一般来讲， 预加的预应力越大，桩项的位移变化越小。

2.4自立式支护

悬臂式排桩支护和自立式支护是水泥搅拌桩挡墙支护的最主要的两种不同的形式，水泥搅拌桩挡墙支护具有非常明显的优势，即使不需要支撑，也能够让地下的工程及施工机械的正常的进行工作。根据施工机械的施工处理要求我们可以知道，为了确保地下工程和土方开挖工程能够顺利进行，一般都会在不大于6米的开挖深度下进行。

3深基坑支护技术的要点

3.1支护种类多

随着我国科技的不断进步，基坑的类型也正在逐渐增加，支挡型和加固型是最常见的两种支护类型。深基坑支护的最基本原则就是保证基础工程施工的稳定性和安全性，在确保地下施工空间已经得到保证的前提下，选择一种合适的支护方式进行施工。

3.2基坑深度更深

近些年，我国的高层建筑的高度正在逐渐增高，这就对基础的稳定性和承载能力提出了更高的要求。我们一-般会采用加深基础深度的方式来进行施工,这也在无形中使基坑的深度加深。在一些大城市中，基坑深度甚至超过了20米，对基坑的支护技术增添了很大的难度。

3.3基坑施工难度增加

地下管线系统正在随着我国城市的不断发展而增加，地质结构显得非常复杂，基坑深度的不断增加，使得地下施工空间变得越来越小，这些都对基坑施工增添了很大的难度，同时，也对建筑基础施工买下了很大的安全隐患。

4常规深基坑支护技术在建筑工程中的应用

4.1锚杆支护技术

锚杆支护施工技术通常都是通过已经成孔的灌注和固定钢绞线来完成，钢绞线在灌注孔中的锚固力可以对工程起到支护作用。在实际的施工过程当中，必须要注意全面性,对施工现场所记录的所有数据，都要详细掌握。

4.2土钉支护技术

在建筑工程施工当中采用土钉支护技术，具有良好的整体性和稳定性。为了更好的提升建筑施工的整体性，就要提前对外力因素进行掌握，这样才能避免出现塌陷或其他情况。

4.3护坡桩支护技术

施工机械是护坡桩经常使用的一种方式，在施工过程中，需要把浆液输送到灌注桩内部，等到浆液压入以后，还要注意按照由上向下的顺序进行输送，待浆液应达到了预定的高度时，才能够放入骨料和钢筋。最后，对于桩体本身也需要进行高压补浆，只有这样，才能够保证工程的最终质量和支护的最终效果。

5结语

综上所述，建筑工程在应用深基坑支护技术的过程中,必须要充分了解深基坑的结构,同时,全面了解工程附近的实际环境情况,了解支护的需求与特点,特别是丰水区以及杂填区域,应选择正确的施工技术全面实施支护措施,进而提高深基坑支护基本结构的稳定性,促使后续施工工程的顺利进行。

参考文献

[1]深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用探讨[J].赵永立.住宅与房地产. 2019(33)

(2深基坑支护施工技术在建筑工程中的交简小.能使现代物业(中旬刊) 201909

论文作者:李佩

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a980fced0f0ad983637b83d.html