# 民用建筑给排水工程施工质量常见问题及预防措施分析论文_衣忠政

（中建安装集团有限公司，山东 烟台 210023）摘要：众所周知，在现阶段的建筑安装工程施工各项工作中，民用建筑给排水工程占据极为重要的地位，某种程度上将影响到整个建筑工程的质量。笔者在本文就现阶段民用建筑给排水工程施工质量常见问题进行简要分析，并且结合自身工作经验提出一些有效的相应预防措施，以供参考。关键词：民用建筑；给排水；施工问题；预防措施 引言： 在现阶段的建筑工程施工过程中，民用建筑给排水工程堪称是一个非常重要的组成部分，这一环节的整体施工质量的优劣将在某种程度上对整个建筑工程的质量产生影响。客观而言，在当前阶段的居民建筑给排水工程施工的具体环节中，如操作人员专业性不强、质量管理体制不够完善等都会对整个施工质量造成较大影响[1]。鉴于此，在日常施工过程中，相关部门和相关人员必须要结合实际情况全面分析以及排查排水施工中的各项问题以及弊端，充分做好各类预防措施，确保整个工程效率和质量达到预期效果。 一、解读建筑材料的使用问题以及相关预防措施 （一）材料产生质量差异的具体原因 客观而言，现阶段民用建筑给排水工程施工过程中经常出现各种问题以及弊端。比方说最常见的建筑工程中所使用的管材一旦出现存以下几种缺陷和问题，如管材裂缝较多、管材有砂眼问题、管材规格以及尺寸不达标、管材管壁厚薄不够均匀等相关问题，都会影响到整个给排水的施工质量，造成各种渗漏现象的发生。 （二）如何有效预防材料质量问题 笔者建议，想要有效解决建筑材料的质量问题以及使用问题，相关工作人员必须要确保居民建筑中所涉及到的原材料、成品、半成品以及相关设备证明齐全，需要具备包括产品合格证、技术说明书以及检验部门出示的检验证明等。这些证明以及证件在产品正式在工程中应用前，必须要得到专业监理工程师全面检验和正式确认。与此同时，在整个建筑工程中所使用的管材以及卫生洁具等材料的选择上相关人员必须要做到精挑细选。工作人员应首选生产技术先进、保质保量的厂家。此外，相关人员在日常工作中还需要全面做好防锈防水等设备材料的其他保护、防护工作。 二、解读预留孔洞的位置问题以及相关预防措施 （一）预留孔洞位置差异产生的主因 在具体的民用建筑给排水工程施工工作中，在图纸的具体会审相关工作时，倘若土建专业以及排水专业施工图之间产生问题，比方说错、碰、漏等现象，相关工作人员并没有能够在第一时间发现且做出相应补救措施，又或者在进行土建相关工作时出现孔洞错位以及埋漏现象等问题，都在某种程度上会造成预留孔洞位置形成不同的差异。 （二）如何有效解决预留孔洞位置问题 想要有效改善和解决预留孔洞的位置相关问题，笔者建议相关工作人员应当注意以下几方面内容：首先，专业技术人员们在取得施工图纸后，必须要全面学习、熟悉和了解图纸中的主体内容以及相关重点、要点和特点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且充分了解图纸中的整个设计目的以及设计意图意图，合理有效的采取科学化的施工方法，全面性、有针对性的在图纸审核阶段对相应问题提前进行各项审核工作，确保能够在正式施工之前完成一些不合理设计的整改工作；其次而言，工作人员在具体施工过程中对楼板、混凝土梁及墙上预留孔进行具体施工时，专业人员应在设计图纸上对相应管道位置以及标高等工作提前进行规划，并且做出较为准确的孔洞标记。此外，在混凝土具体浇筑过程中，应有专业人士或者指定人士对模盒以及埋件进行互相监督互相配合工作，避免移位情况的发生；再次来说，在混凝土浇筑实施工作之前，相关技术人员必须对土建的具体施工项目进行详细检查。主要涉及到的检查项目涵盖：1.专业人员应对地下室的外墙套管预埋件的相关位置进行科学化标高检查；2.相关技术人员必须确认水泵高度、水泵的基础位置和水池的预埋套管是否达到相关标准要求；3.全面检测屋面、卫生间、厨房、水池等预留空位是否准确无误；4.检查通风口相关设施是否落实；5.全面检查空调水管留孔尺寸是否达到标准等。 三、解读厨房卫生间渗漏问题以及相关预防措施 （一）厨卫产生渗漏的多种原因分析 厨房和卫生间的渗漏问题必须要得到应有重视。在土建浇筑混凝土的日常施工过程中，一旦漏振以及过振等情况发生，蜂窝麻面就会在箱体出现，客观而言，在箱底部以及侧壁的汇集处最为容易出现这种情况而产生各种漏水问题。据笔者了解，现阶段卫生间以及厨房地面根本无坡或者坡向不符都可能会产生各种淤水情况。而下层住户铺设的各类电线管如排风扇、开关、插座、照明等预埋在卫生间以及厨房的楼板中，一旦在整个建筑施工过程中混凝土楼板的厚度没有达到一定标准，会对其强度进行大幅度减弱，导致漏水问题出现。 （二）如何有效预防厨卫渗漏现象发生 想要有效预防厨房和卫生间各种渗漏现象的产生，笔者建议相关人员应做到以下几方面工作：1.工作人员在卫生间的浇筑混凝土工程达到初凝时刻，采用较为优质的水泥将沉箱侧壁所提前预留出的穿墙套管全面封堵，然后将水贮满沉箱，经过一周时间后仔细观察沉箱底部是否漏水，若发现漏水情况，工作人员可采用水泥浆在漏水点进行均匀涂抹，倘若漏水情况较为严重，工作人员则可以先将水泥浆涂刷在漏水的缝隙处，随后应用防水油膏进行后续处理；2.全面落实好防水层的相关处理工作。笔者建议，工作人员在施工过程中应确保防水涂膜在2mm左右，其整个垂直面应涂抹到楼面至少200mm以上，并且整个浴室的垂直面一定要确保在700mm以上[2]。除此之外，整个涂抹过程一定确保为两次来进行，这个环节也堪称为厨卫防水具体工作中最为关键的一道程序；3；注重保护层的相关施工细节，在现阶段的给排水施工过程中，想要确保防水层不被沉箱内的管道安装施工所破坏，笔者建议相关工作人员采用水泥砂浆对整个防水层添加一个20mm厚度的保护层。 结束语： 综上所述，伴随着科学技术的不断发展以及整个生产工艺的不断提高，给排水工程已经日益朝向一个高参数化的趋势大踏步发展。鉴于此，相关工作人员必须要不断对给排水施工中的相关质量问题进行总结和归纳，并且做好各种防范措施，力争让民用建筑的给排水施工质量迈上一个新的台阶。参考文献[1]徐建平.建筑给排水施工中的渗漏问题处理分析[J].住宅与房地产,2016,(21).[2]姜庆.建筑给排水施工管理探讨[J].工程技术究,2017,(7):149+154.作者简介：衣忠政（1990.09-），男，山东烟台人，中建安装集团有限公司，大学本科，初级工程师，研究方向：给排水科学与工程。

论文作者:衣忠政

论文发表刊物:《知识-力量》2019年12月60期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a9b9db54f2c61e142f90d5b.html