# 浅谈新型外加剂聚羧酸在现代混凝土施工中的应用论文_林毅

金华市城建混凝土有限公司 浙江金华 321000

摘要：聚羧酸外加剂作为一种新型的高性能化学外加剂，已经在国内大部分工程中投入使用，并取得了理想效果。聚酸外加剂的优越性性能，已逐步开始应用于混凝土预制构件这一特珠领域，推动了预制构件低能耗、自动化生产。本文主要从聚羧酸减水剂的应用角度出发，重点阐述了聚羧酸减水剂在混凝土结构工程施工中的应用。

关键词：聚羧酸系外加剂；混凝土施工；应用

一、简述聚羧酸外加剂以及发展现状

1.1简述聚羧酸外加剂

聚羧酸减水剂作为高性能的减水剂，在混凝土中主要起到水泥分散剂的作用。聚羧酸减水剂被广泛的用在高层建筑，公路桥梁的工程中。这种外加剂绿色环保，并且不容易燃烧，也不容易爆炸，运输非常方便。在许多建筑工程的混凝土施工中，传统的外加剂已经无法满足工程的需要。聚羧酸是一种高性能的减水剂，其分散性能超好，可以有效的增加混凝土的强度，还可以使得混凝土收缩降低，其有害物质的含量非常低，使得混凝土有着良好的和易性、并且有效的改善混凝土的强度。聚羧酸减水剂有着良好的性能优势与环保特点，非常适用于混凝土工程的需要。

1.2聚羧酸外加剂国内外发展现状

国外对于聚羧酸减水剂的研究非常长，其技术水平现在已经非常成熟。聚羧酸减水剂是非常重要的混凝土外加剂，其极大的提高了高强混凝土力学的性能，并且其操作比较简单，可以使用在各种混凝土施工工艺中。在实际的应用中，传统的减水剂在现代的建筑工程中其问题慢慢显露出来了，这些问题也不容易克服，因此国外上个世纪的八十年代就已经开始研发新型的减水剂，以石油化工产品作为原料，经过多年的努力，聚羧酸减水剂被研发出来了，这种减水剂的减水率非常高，坍落度损失非常小，目前被广泛应用在各种混凝土工程项目中。

创造出混凝土施工技术的新局面。

在我国聚羧酸减水剂的研发比较晚，其使用量也比较少，仅仅只用在重大的工程项目中。我国水泥年产量现如今已经己=突破九亿吨，但是混凝土掺入外加剂还不到百分之三十，参照国外外加剂发展的轨迹来看，我国混凝土外加剂的市场还是非常可观的。我国上海从2001年开始批量生产聚羧酸减水剂，其产量与销售逐年增高。

二、混凝土原材料、配合比和基本性能

通过实验室进行的模拟浇筑试验，得出结论，混凝土作为主体的施工材料，其混合的比例范围比较大，而对于其中的一些矿渣粉以及膨胀剂等，其物理减水性能很明显，特别是在细度的莫属方面，碎石和自来水的配合比例要符合国家规定的要求，而水和胶的混合比例在1：3左右，这种混合比例比较能够适应当前的需要。在混凝土的施工中，特别是一些实验设备的处理下，不同环境和温度的混凝土其坍塌程度会有所不同，我国也有专门的测算办法，在实验室中进行混凝土的搅拌，并分别装在不同的塑料桶之内，加盖处理好，放入到相应温度的恒温箱内，一段时间后采取晾干，采用科学的测算仪器，测定其坍落度。将测定的溶液装在混凝土塑料桶内，加盖后放入到相应的恒温箱里。从试验数据可以看出：

（1）通常情况下，自制的密实性能较好的微膨胀混凝土结构，其坍落度大概在245毫米左右，而经过混合搅拌后的膨胀土混凝土，其坍扩度可以达到630毫米，含气量要在2.5%左右，沁水率也比较低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆按照《混凝土泵送施工技术规程》，我国对混凝土结构之间的压力要小，满足基本的沁水率的要求。

（2）当混凝土坍落度和扩度保持良好的情况下，周围环境对于混凝土物理性能的影响比较小，而当环境中的温度达到20度左右，混凝土的物理性能会发生变化，特别是在停止坍落停放了一段时间后，可分别保持在240毫米左右，坍扩度的范围也比较大，在停放过程达到8小时左右时，坍落度会在整体的范围内达到最佳的程度，如果这个过程发生了一定的损失，损失的性能比较小，仍然可以适应当前的泵送需要。

一般情况下，对于高效的减水剂来说，其改性后的坍落度控制性能较好，可以最大限度的减少高性能泵送设备，使混凝土保持在一定的范围之内，如果出现天气炎热或是环境恶劣的情况，膨胀混凝土结构的流动性比较大，则无法满足当前的要求。因此，可以说，这是一项高科技的减水剂技术，可以达到理想的结果，在此基础上进行一定的物理改性，使配比后的混凝土流失性降低，即使在高温的情况下，仍可以保证施工的顺利进行。

三、聚羧酸外加剂对混凝土和易性及强度质量的影响

3.1减水剂的作用机理

减水剂尽管种类各异，但是作用机理是一样的。表面活性剂加人水溶液中后，其分子中的亲水基团指向溶液，憎水基团指向空气，固体或者非极性的液体作定向的排列，形成了一种定向的吸附膜，进而降低水表面的张力以及二相间界面的张力。这就是聚羧酸减水剂表面的活性作用。在水泥的浆体里面掺入聚羧酸减水剂之后，聚羧酸减水剂分子里面的憎水基团定向的吸附在水泥质点的表面，其亲水基团则指向水溶液，水泥颗粒的表面形成了单分子，或者多分子的吸附膜。那么在电斥力的作用之下，就打开了水泥内絮凝结构，将里面的游离水放出来，这就是聚羧酸外加剂的分子吸附而产生的分散作用。

3.2聚羧酸外加剂对和易性的影响

一般认为聚羧酸外加剂通过主链吸附在水泥颗粒上，淡基等离子集团吸附在水泥颗粒上起锚固作用，聚氧乙烯基侧链悬挂于溶液中，并多少盘绕在一起。吸附力量增大，其分散能力越大，提高了混凝土的流动性。聚羧酸外加剂对水泥浆体的分散性强，混凝土坍落度损失小，一般可保证1一2小时内不影响泵送性能，并且在保证坍落度损失的前提下，不应响混凝土的凝结时间。

3.3聚羧酸外加剂对强度的影响

聚羧酸外加剂对强度改善效果明显。掺入聚羧酸外加剂后能显著提高混凝土的早期强度，对于缩短工期有一定帮助。在保持流动性及水泥用量不变的条件下，可减少拌和水量10%一15%，从而降低了水灰比，使混凝土强度提高15%一20%，特别是早期强度提高更为显著。混凝土结构物的表面光洁度好，体积稳定性好，干燥收缩小。且在合成中不使用甲醛等有害物质，属于环保产品。同时，碱含量低，对控制混凝土的碱含量，防止发生碱一骨料反应十分有利。

3.4现场施工中的注意事项

（1）当外加剂为胶状、液态或块状固体时，必须先制成一定浓度的溶液，每次用前

摇匀或拌匀，并从混凝土拌和水中扣除外加剂溶液的用水量，当外加剂为粉末的时候，加入到水泥与骨料中同时进行搅拌，凝结块一定不能混入到里面。

（2）在实际施工中，外加剂的掺入要根据工程中混凝土实际需要，也要考虑到施工条件一样施工的工艺流程。

（3）在加入外加剂之前要进行检验，要做对比试配与试验，进而确定最佳的掺量。

（4）在实际工作中，外加剂掺量一定要准确，其计量误差大约在2%，不然就会影响到工程的质量，进而延误工期，甚至造成事故。在混凝土掺入外加剂其每个环节的操作都要十分注意，对后掺的或干掺的要延长搅拌时间。在运输过程中要注意保持混凝土的匀质性，避免离析。掺入引气减水剂的时候，要采用高频振捣器振动排气。

四、结束语

总而言之，我国大多数建筑工程施工中混凝土是主要材料，其物理性能要随着当地环境的变化而有所改变，做好聚羧酸减水剂处理工作，保证项目实施的稳定性，促进我国建筑行业健康稳定的可持续发展。

参考文献：

[1]赵明发.聚羧酸外加剂在高性能混凝土中的应用[J].商品混凝土2013,17（11）：83-85.

[2]苏之峰.聚羧酸系减水剂在混凝土施工中的应用[J].桥梁工程，2013,25（18）:63-65.

[3]江文辉.试论混凝土外加剂在工程中的应用[J].商品混凝土，2014,21（15）：163-165

论文作者:林毅

论文发表刊物:《基层建设》2016年12期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6a9eb1b93926d45f20f1b8a9.html