# 浅析建筑工程土建施工中桩基础施工技术论文_孙荣

摘要：现如今，我国是经济迅猛发展的新时期，建筑工程的建设技术得到了全面的提升。在建筑工程的建设中，需要对于不同阶段的建筑工艺进行关注，其中在建筑工程施工的前期阶段中，建筑桩基础施工技术就具有重要的意义，需要承受建筑的压力。桩基础施工建设中能够应用的技术形式较为多样化，需要根据施工的基础条件以及施工技术对于具体的应用进行选择。基于此，本文对于不同类型的建筑工程桩基础应用以及其中需要关注的技术重点进行关注，旨在通过文章的探讨，提升整体的桩基础施工工艺应用水平。

关键词：建筑工程；桩基础；施工技术

引言

我国建筑行业得到了飞速的发展，促进了我国经济发展，施工技术应用也日益成熟。我国东北和西部等地区建筑市场仍有较大上升空间，提高施工质量和施工效率对建筑行业的发展具有重要的作用。桩基础技术是建筑工程的关键环节，分析桩基础技术的应用情况，可以促进建筑业行的发展。建筑施工时为避免地基不完善，地质灾害等因素影响地基的稳定性，可以应用桩基础技术，解决地基不稳问题，以此提高地基坚固性。桩基础技术在建筑工程土建中得到了广泛的应用，可以提升施工质量与施工效率。

1桩基础技术的定义

随着建筑行业的不断发展，到现如今，已经有了非常多的施工工艺以及成桩的形式，而且这些工艺以及形式还非常的容易产生变化。我们从桩基施工的整体出发来看，桩的一部分通常会露在地面上方，而还有一部分则会埋在地面的下方。在实际施工中，通常会将桩基施工材料的不同将桩基分成两种，分别是灌注桩以及预制桩。在进行土建工程项目施工建设的过程当中，在施工现场直接浇筑施工形成的桩基就是灌注桩，也就是通过利用桩机导管向着桩基的内部进行浇筑混凝土，在进行灌注桩的施工过程当中，要确保浇筑施工的连续性，这样才能够确保灌注桩具有整体性，保证施工的质量能够符合相关的要求。而预制桩在进行施工的时候，通常情况下桩身的部分都是前期在厂房就已经完成了施工，使用预制桩能够有效的提升土地的承载力，让建筑物能够所具有的耐压性能够得到加大的提升。对于建筑工程项目而言，桩基的重要性不言而喻，因此，在进行桩基施工的过程当中，通过对于先进施工技术的应用来提升桩基的质量，从而达到提升整个建筑工程项目质量的目的。

2建筑工程建设中桩基础应用的相关重要技术

2.1护筒埋设

（1）护筒由钢板加工制作而成，为保证其刚度，避免发生变形，钢板的厚度应达到20mm，同时还要在其上下两端与中部外侧进行加强筋的焊接。（2）钢护筒的内径需要比桩径略大，具体内径以钻孔实际情况为依据确定。（3）钢护筒的高度应与地面保持相平。（4）钢护筒的中心线应和桩中线保持重合，平面偏差不能超过30mm，倾斜度不超过1%。（5）钢护筒连接部位要求钢护筒中没有突出物，且应防止漏水、抗拉和抗压。（6）将钢护筒埋设好以后，对其顶部实际标高进行测量，并做好相关记录，同时由监理工程师进行检查复核。

2.2灌注桩施工技术

在实际土建施工中，常用的灌注桩施工技术包括沉管成孔，泥浆护壁成孔和干作业成孔，在施工工艺方面存在较大差异。无论运用哪一种具体的灌注桩施工技术，均需要密切关注桩体施工强度，如若出现断桩现象，应及时更换再进行后续混凝土浇筑操作，并注意以下问题：①关注混凝土搅拌与运输过程，根据桩基结构特点，合理进行浇筑施工；②合理控制混凝土浇筑速度，满足桩基结构稳定的前提下，适当提升混凝土施工强度；③浇筑完毕的混凝土需要制定科学有效的养护方案并贯彻落实，进而提升灌注桩施工强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工开始前，需要严格要求成孔质量，包括桩位偏差、孔径、桩孔垂直度以及孔底的沉渣厚度，以此保证应用技术过程中符合工程标准与规范。桩孔的垂直度（K）可以通过K=EH×100%公式计算，其中：E-桩孔的偏心距；H-孔径器下落深度；r0-吊绳与护筒放样中心点的偏差值；h0-护筒顶与吊点间高度，通过上述公式可进一步得出K=r0（H+h0）/H·h0×100%。沉渣层的厚度与介质电阻率中的电压值变化相关，V1代表恒定交流电压，Rx为桩基础底层岩性电阻值，推导公式为V2=R/（Rx+R）·V1。针对沉管桩施工技术，相比操作流程较为简单且成本较低，是目前采用最为广泛的灌注桩。在施工时，因沉管灌注桩桩体横截面因素，需注意桩基断裂问题。因此可结合实际工程情况，采用Y型沉管灌注桩的横截面，增加桩基横截面的表面积，达到提升承载力的效果。此外，施工时应严格控制拔管速度，作业人员做好防护措施。针对钻孔灌注桩施工技术，注意钻孔时的速度控制，并在钻进过程中多次测试泥浆指标变化情况。注意清孔时保持做空内泥浆面高于地下水位2m左右，避免塌孔情况出现。针对挖孔桩施工技术，注意挖孔混凝土工程，即护壁混凝土工程与桩蕊混凝土工程需要考虑室外温度对混凝土凝结的影响，保证浇筑过程的连续性。

2.3旋挖桩基础施工技术

在大型建筑、公路和桥梁等桩基础施工当中，旋挖桩施工技术得到广泛应用，其具有较为明显的优势。不仅能够提升桩基础施工的效果，而且能够保障较高的精度，不会在施工中产生较大噪音，具有施工便捷和易于管理等特点。在运用该施工方式时，需要自重较大的机械设备，因此应该对场地进行合理规划。首先，需要对护筒进行埋设[3]。护筒在桩基础施工中能够起到校正桩位和定位的作用，维持水位高差。在设置护筒时应该确保其深度达到相关要求，通常应该深入黏土层0.5m，顶端与地面距离超过0.3m。为了保障护筒的稳定性，还应该运用黏土进行填护处理，标识牌的设置能够起到警示作用。其次，进行成孔施工。施工人员应该提前对土层实际情况进行勘察，钻孔时采用专门的旋挖钻机，合理调节泥浆粘度与比重，在施工中要避免塌孔问题的出现。泥浆比例是决定施工效果的主要因素，黏土类型的差异性也会对其比重产生影响。最后，应该进行清孔施工。确保深度符合设计值后停止钻进，提出钻头开展一次清孔。对泥浆的相关指标进行测试，防止出现较大的超标问题。对于孔内的沉淀物加以清理，完成清孔后对其深度进行测量。在二次清孔当中，需要对沉污值进行测量，通常要使用能够标准锤。二次清孔采用加气或者水泵等方式，应控制孔底沉渣在15cm以内。

2.4做好钢筋笼安装和混凝土灌注工作

在进行配制混凝土的时候，一般情况下都会用到一种材料，它就是硅灰，但是，因为这种材料其具有一定的特殊性，其能够阻碍混凝土的成型，让混凝土的结构不断的紧缩，情况要是严重一些，甚至会导致混凝土出现断裂，导致对于整个施工的进度还有建筑物的质量产生影响，因此，在现如今，需要找到一种新型的材料来替换掉这种物质。

结语

在建筑工程施工的过程中，需要对于建筑施工的基础部分进行有效的关注，其中建筑桩基础施工技术就具有重要的意义，能够承受建筑的压力，保证建筑工程在建设过程以及使用过程中所具有的稳定性以及安全性。因此，在相关建筑技术的研究中，需要对于桩基础施工的技术进行有效的关注以及研究，对于不同施工技术中存在的优势以及问题进行分析，结合目前的技术发展手段，促进技术在应用层次中展开。此外，技术的应用也需要根据实际的工程应用环境以及应用的条件进行选择。

参考文献

［1］李亚冉.浅谈建筑工程中桩基础技术的应用［J］.山东农业工程学院学报，2016，33（2）：160-161.

［2］马勇锋，蒋文斌.建筑工程土建施工中桩基础施工技术［J］.建材与装饰，2016（8）：37-38.

论文作者:孙荣

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6abd62dc907218c51c24781a.html