# 高层建筑消防电气设计中的几个问题分析论文_阮旭文

杭州余杭建筑设计院有限公司 浙江杭州 311000

摘要：在近几十年的发展中，我国重点发展城市经济，使得城市人口逐年增加，造成城市建筑用地相对不足，尤其是北上广等大城市。为解决城市建筑用地问题，我国在城市进行高层楼房建造，建筑的层数越来越多，很大程度上解决了建筑用地不足问题。但是，由于高层建筑上下不便，往往只能通过电梯、楼梯实现上下楼，因此，一旦发生意外事故，尤其是火灾，对建筑本身和建筑内人员的生命安全将产生严重的影响。而火灾的发生具有很大的不确定性，因此，必须重视高层建筑的消防设计。论文分析了高层建筑消防设计的重要性以及高层建筑中火灾的特点，指出现阶段高层建筑消防设计中存在的问题，并提出了整改措施。

关键词：高层建筑；消防设计；问题；思考

引言：

调查显示，大型商业建筑、工厂、居民建筑等发生火灾，人员伤亡情况最严重。此类建筑由于人流量大、人群相对集中，对建筑消防系统提出了更高要求。高层建筑由于楼层多、人员密集，一旦发生火灾，就可能造成非常严重的后果。所以，高层建筑使用者和居民愈加注重消防电气设计与控制，唯有科学合理的消防系统才能在火灾发生的第一时间做出即时响应，防止火灾蔓延。为此，对高层建筑消防电气设计与控制进行分析是重要的，现实意义巨大。

1高层建筑消防设计的重要性

2017年以来，我国高层建筑共发生火灾5046起，直接财产损失超8000万元。近10年来，全国共发生高层建筑火灾3.1万起，死亡474人，直接财产损失15.6亿元。目前，我国已建成投入使用的高层建筑（24米以上的公共建筑和27米以上的住宅建筑）61.9万栋，百米以上的超高层建筑6457栋，采用易燃可燃外保温材料的有4.2万栋，包括6206栋违规使用外保温材料。我国百米以上超高层建筑年均增长率高达8%，是世界平均增长率的2.5倍。为满足日益增加的城市人口的需求，我国的建筑物越来越高大，这些高大建筑物的建立很好解决了人们建筑面积不足的问题[1]。现阶段，我们不仅仅可以在高层建筑上居住，高层建筑上还有停车场所、维修场所、各种娱乐场所，甚至有些建筑上还有游泳池、高尔夫球场等运动场所，这样的高层建筑给人们带来了很大的便利，也使得在有限的空间里完成了看似不可完成的建筑量。但是，某些建筑内人员火灾意识差；各种各样的场所混杂，难免有容易发生火灾的场所；现阶段高层建筑的消防设计未能完全达到要求，这就使得在高层建筑中有发生火灾的几率。众所周知的，从高层建筑的上部到建筑外部，通常只有楼梯和电梯。但发生火灾时，电梯是不允许使用的，因此，一旦发生火灾，只有几条楼梯供数量庞大人群使用；对处于高层建筑低层的人员而言，假若楼梯过于拥挤，可以通过逃生绳进行逃生，但对于处于高层的人员，只有楼梯1条通道，而且楼层数越高，下楼的难度也会越高，楼道内的烟雾浓度也越高。因此，一定要加强高层建筑的消防设计，防止火灾现象的发生；即使发生了火灾，也要保证可以通过一定的措施进行灭火，以保证高层建筑内人员的安全。

2现阶段的高层建筑消防设计中存在的问题

2.1建筑内自动灭火设施缺乏妥善的管理和维护

为解决城市内建筑面积有限的问题，我国批准了越来越多的高层建筑的建造，但安全是一切的基础。我国对高层建筑内的防火设施有明确的规定，除少量不适宜场所以外，其他场所和位置必须配备必要的自动灭火设施，当发生火灾时，这些自动灭火设施将根据消防联动实现自动灭火，这些设施对火灾的控制是很有帮助的，但目前，大多数高层建筑往往因为后期管理和维护不善，在发生火灾时难以正常启动[2]。

2.2高层建筑的消防救援场地设计不合理

由于火灾发生的原因有很大的不确定性，因而对于高层建筑而言，想要完全避免火灾是不可能也不现实的。当发生小的火灾时，一般可以通过建筑内部设备进行自行灭火，一旦无法进行灭火时，将要出动消防人员。但现阶段很多建筑的设计都不利于消防人员实施灭火，高层建筑本身就是集多种功能于一体的建筑，其内部结构复杂，因此，在救火过程中难度也很大。为此，大多数高层建筑都设计有必备的消防救援场地，但现阶段的消防救援场地却存在攀爬困难、面积狭小、安全性差等现状，十分不利于消防人员在上面实施灭火行动[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3消防报警系统安装不符合要求

在高层建筑中，消防报警系统的安装通常都有以下两点要求：首先，线路安裝要求消防自动报警系统安装的每个环节都是有相应的要求，且都是十分严格，需要按照其标准进行安装，线路的安装就需要对线路的完整性和能承受的电压等级进行检查，保证线路安装后使用过程中不会轻易出现问题，然后线路能够正常有序的工作。然后线路容易受到其他因素的影响，所以在线路安装时需要采用金属管对线路进行保护。其次，安裝探测器要求因为房屋的高度、深度以及房屋的作用都讲会对探测器位置的确定走着影响，所以需要根据实际的情况选择不同的探测器以及探测器安装位置的确定。当无法确定房屋对探测器的影响时，需要采用模拟火灾的方法来判断应该选择怎样的探测器以及确定其安装位置。但是由于设计或安装人员的疏忽，或是安装过程中没有严格按照标准来执行，导致安装质量受到影响。

3高层建筑消防设计的整改措施

3.1国家有关部门要对建筑的建造加强管理

高层建筑由于其适应社会发展需求的特点逐渐成为社会的潮流，但安全是一切的基础，在高层建筑建造时，一定要保证高层建筑的建造符合国家的安全要求。为保证高层建筑的建造真正能按要求完成，国家有关部门务必要落实好监督工作。一是建筑承重构件一定要具有合理的耐火极限，二是建筑要有完善的疏散通道，三是建筑内要有必要的消防设备，四是建筑要有合理的消防救援场地[4]。

3.2定期对消防设计进行检查

古人云：居安思危，思则有备，有备无患。在高层建筑中，发生火灾的原因有着很大的不确定性，建筑内的人员虽处于居安的状态，但一定要有思危的意识。现阶段，大多数的火灾都是由于建筑内人员的火灾意识淡薄引起的。因此，必须定期进行消防设计检查，一是查有否违规物品，一旦发现，必须放到合理位置，或由检查人员带走；二是检查消防设备，务必要保证设备的可用性，一旦有损坏，立即进行维修。

3.3明确划分开发商和建筑内人员的责任

文中已经提及到，高层建筑内火灾发生的原因具有很大的不确定性，原因可能是由于建筑设计不合理，也可能是因为建筑内人员违规物品的使用。因此，为增加开发商和建筑内人员的防火意识，有必要明确划分火灾的责任。通过责任的划分，将起到一定的警示作用，同时，也会加强开发商和建筑内人员的防火意识[5]。

3.4进行必要的消防演习

尽管采取了很多必要措施。但火灾仍有一定的发生概率，因此，要对建筑内人员进行必要的消防演习。通过演习，一是可以提高建筑内人员的逃生能力；二是可以检验消防设计的合理性，如果发现不合理的地方，可以进行及时的整改。

4结束语

高层建筑的建造解决了我国城市建筑面积不足的问题，对城市的发展和建设起到了很大的推动作用。但要想发挥高层建筑的功能，保证建筑内人员的安全，就必须要加强高层建筑的消防设计。本文分析了高层建筑消防设计现存的问题，并提出了整改措施，希望可以对高层建筑的消防设计起到一定的指导作用。

参考文献：

[1]薛民俭.高层建筑消防电气设计中的几个问题探析[J].工程技术：引文版，2016（8）：00027-00027.

[2]王德豪.浅谈高层建筑消防电气设计中的几个问题[J].工程技术：全文版，2016（8）：00011-00011.

[3]贺龙勃.超高层公共建筑消防电气设计中的几个技术问题[J].工程技术：全文版，2016（12）：00045-00045.

[4]周娜，穆春阳.分析高层建筑消防电气设计的相关问题[J].建筑工程技术与设计，2015（7）.

[5]王汉晶.试析高层建筑消防电气设计中应注意的问题[J].城市建设理论研究：电子版，2014（19）.

论文作者:阮旭文

论文发表刊物:《基层建设》2018年第10期

论文发表时间:2018/6/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ae00ac1451f75f2b64ac21f.html