# 高效节水灌溉技术在农田水利工程中应用论文_任秀芳

费县水利局 山东省临沂市 273400

摘要：我国是一个农业大国，而农业是用水大户，农田水利灌溉问题直接影响农业的发展质量。近几年，我国的水利工程建设逐渐普及，农田水利灌溉节水技术的应用更是为现代农业的规模化发展提供了用水保障。但是，由于地理、环境等多方面因素的影响，导致水利灌溉节水技术的应用受到限制。基于此，本文阐述当前常见的节水技术，对影响节水灌溉技术在农田水利工程中应用的因素及其需要注意的问题进行分析，最后提出农田水利工程中的高效节水灌溉技术措施。

关键词：农田水利；节水技术；影响因素

引言

随着农田水利工程的日益发展，国家制定了高产、增产的战略目标，同时借助自身掌握的技术和建设农田灌溉设施等方法，建造了许多的农田水利工程，使得农业生产抵抗自然灾害和恶劣气候条件的能力得到了极大的提高。灌溉工程施农田水利工程建设领域中的重要组成之一，其方法是借助人工手段或者设施将水输送到农田上，目的是维持农作物的健康生长。农田水利灌溉技术与水土环境、土壤土质、农作物生长特点和条件等有着非常密切的联系，节水灌溉这一良好理念能够有效的解决目前农田水利灌溉存在的问题，此外，节水灌溉技术的应用和创新也是当前农业发展的热点。

1农田水利灌溉节水技术的应用

1.1喷灌式节水灌溉技术

喷灌式节水灌溉技术主要应用于大面积农田，具体实施办法是利用喷灌机运行时的压力带动卷盘，然后促使水资源通过软管灌溉农田。在实际应用中，可以通过架设喷头来扩大灌溉面积，而且喷管的路线能根据农田的实际需要进行调整，保证农田各个方向、区域都能得到灌溉。该项技术操作较为简便，农户能自行进行操作，而且对一些地形较为特殊的农田能有效地进行灌溉。但是，该项技术需要应用大量的设备通道，不仅会占用农田面积，而且前期需要较大的资金投入，并不适用于小规模的农田种植户。

1.2微灌式节水灌溉技术

这种灌溉技术非常适用于棉花种植和大棚种植，特别是新疆南疆干旱少雨地区的棉花种植和一些蔬菜类农作物的种植。微灌式技术可以根据实际种植农作物的具体用水需要来进行灌溉，以此来决定一个固定的灌溉周期。使用滴灌或者是微喷的方式来进行工作，事先要在准备进行喷灌作业的农田中，建立相应的通水管道，然后在管道附近安装灌水装置。

1.3滴灌节水技术在农田水利工程中的应用研究

滴灌技术是目前节水灌溉的主流技术之一，采取该灌溉技术可以有效提高水资源的利用效率，提高农田水利灌溉的工作质量。但是该节水技术应用时，需要投资较高的成本，为了实现农田的稳定收益，一般情况下主要用于高附加值的农田作物。如名贵药材和稀有水果等。为了有效加快滴灌技术的推广，实现我国水资源的高效率利用，相关的科研小组已经着手研究降低滴灌成本的方式，并将改良后的滴灌技术推广到相关农田水利工程当中[2]。例如，目前我国的大棚蔬菜种植采取滴灌技术、果树种植采取滴灌技术、花卉种植采取滴灌技术，提高了蔬菜、水果、花卉的种植质量与安全，实现了水资源的最大化利用。滴灌节水技术的优势在于，可以避免在灌溉过程中水资源在农田表面的蒸发，确保水资源可以精准的输入到农作物的根系，提高了农田灌溉的水资源利用效率[3]。在我国的西北地区采取滴灌技术，确保水资源可以直达农作物的根部，为农作物提高及时的养分。在滴灌技术应用时，可以根据不同生长时期的水分需求量合理的调整灌溉量，降低农田农药的喷洒和化肥的过度使用，提高农作物最终的品质与产量，为农户创造更多的经济收益。在农田水利工程开展滴灌节水技术时，由于其投资成本较高、故障维修较为繁琐，当滴灌出水量较少时，容易造成管道盐分的堵塞，进而影响到农田滴灌的整体效果。在实际推广过程中遇到一定阻碍，部分农户没有正确的认识到滴灌的优势，影响到我国滴灌节水技术的推广。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4渠道防渗技术

此项技术一方面使用物理法和化学法来改变原有渠道的土壤的渗透能力，进而实现不透水的目的。另一方面是使用防水布、水泥、砖块等材料对渠道进行修缮。渠道防渗技术的特征主要是借助技术手段来有效减少渠道在送水过程中的渗透损失，降低了地下水位，杜绝土壤出现盐碱化的情况的发生。与此同时，使用渠道防渗技术还能够提升送水的速度，进而提高农业作业的效率。

2实现高效节水灌溉的具体措施

2.1完善农田水利工程的维护管理

暴雨、雷电、寒潮等恶劣天气都会对灌溉设施产生很大的影响和破坏，同时人为因素一会对其产生影响。因此，在农田水利工程的维护管理过程中，一定要将每个人的责任落实到位，明确职责。使用分级管理的方法，将责任落实到工程所在范围内的人员居住点上。以此同时，相关政府部门可以使用专业能力较高的水利人员，制定科学合理的方案，使得工程能够获得良好的管理，此外，还可以发动广大人民群众，共同参与到农田水利工程的建设和维护工作当中去。

2.2成立专门的高效节水灌溉规划设计的实施机构

成立该机构的主要目的是为了节水灌溉工程的顺利实施。有关部门的领导和一些专业人员应当在规划的初期阶段就应成立一个专业的领导小组，包括水利、建筑、监察、财政以及发改委等部门的专业人员。

2.3优化配置水资源

优化配置水资源的主要目的就是避免水资源浪费，保护生态环境。因此，相关部门在实际生产中需要贯彻农田水利可持续发展原则，对生活用水、生产用水和生态用水等统筹规划，科学监测与评估水利工程建设对环境造成的影响。并依据总量控制、配额管理的原则分配水资源，明确每一个灌区、每一个用水单位农田灌溉的用水总量、具体指标等。与此同时，可以通过教育培训工作的开展树立各个灌区与用水单位的节约用水理念，号召广大人民群众节约水资源，实现现代农业可持续发展。

2.4优化灌溉量和灌溉时间

要想顺利实现节水灌溉的目标，不仅需要人们考虑其作业范围，还要仔细的考虑灌溉量和灌溉的时间。所以，在进行灌溉的时候，要提前对农作物的苗期、拔苗期等各个生长周期情况有一个非常清楚的了解，并且将每个生长周期的水蒸发量看成一个不变的量值，这样有助于人们确定合适的灌溉量和灌溉时间。在实际的灌溉过程中，水资源的浪费主要是由水渗透与蒸发、土壤水下渗两种情况造成的。对其造成的水资源损失量进行计算，并且根据损失程度来适当的调整水量，建立科学合理的模型，找到农作物在每个生长周期的最佳灌溉量和灌溉时间，最大程度上减少水资源的浪费。

2.5加强技术方面的支持

通过实践得出的结论表明，不是所有的新式灌溉技术和方法都适用于当地农田，在实际操作过程中需要因地制宜地选择工程技术和措施，保证所有新式的、先进的技术能够得到最好的使用。使用时应当考虑本地的实际情况，优先选择性价比最高的技术和方案，以最少的投入来保证农田水利工程高效节水方案能够有可靠的技术支持。

结语

现代农业的发展已经离不开农田水利灌溉节水技术的应用，这不仅是提高农业产量的需要，也是响应国家节约水资源号召的重要举措。国家及相关部门应加大资金投入，重视农田水利建设；各地政府部门需要加大对农业生产者的支持力度，推广应用灌溉节水技术，为现代农业稳定、可持续发展提供保障。

参考文献

[1]刘妍萍.创新节水灌溉技术促进农业发展的建议[J].南方农业，2015，6（2）：171-174.

[2]张鲁吉，王昊.节水灌溉技术在农田水利工程中的应用[J].吉林农业，2018，07:80.

论文作者:任秀芳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6afbae827dcaaf1c25ea3a52.html