# 红外测温技术在变电运行中的应用论文_陆树忠

陆树忠

（广东电网有限责任公司潮州供电局 广东潮州 521021）

摘要：随着我国经济水平的日益发展，我国电网事业的蓬勃发展，电网规模日益扩大，而变电设备也大量的涌出，这样就对变电器设备的检测技术提出了越来越多的要求。红外测温技术主要是对电力设备中的温度进行检测，当设备温度升高时进行故障诊断与预警，从而实现设备的安全运行。红外测温技术在电力系统中的应用能够有效的保障电力系统的稳定运行。

关键词：红外测温技术；变电运行；应用

一、红外测温技术的概述

1.1红外测温技术的含义

红外测温技术包括红外辐射的产生、转换和传播等技术，科技含量较高。根据不同种类的电波属性的不同将其分为微波、无线电波、紫外线、可见光、R射线和X射线等。红外线介于可见光和无线电波的之间。红外线又分为三种类型，包括：近红外、中红外和远红外。

1.2红外测温技术的工作原理

红外测温技术即基于在红外线的作用，对变电站系统内部的设备实施温度检测操作的技术，主要为红外线的基本工作原理。站在本质层面而言，主要是借助红外测温仪器来接收变电设备传送出的红外线，测量温度，从实践层面来说，红外测温系统一般是通过镜头完成红外线接收工作，再通过电信号转换操作，待内部系统实施处理操作后，按照图像呈现到显示屏中，以便数据观察与记录，最终编制可行的维修方案。

1.3红外测温技术的优点

相比以往探测技术，红外测温技术具有如下很多优点。一、远距离测量：运用红外线，不接触被测量物体，而且响应的速度非常快；二、高效率：能同时对多个物体进行测量；三、安全性高：除高温物体外，高压带电的物体、高速运动的物体以及不易接触的物体均可用红外测温技术进行测量；四、准确性高：测量的结果一般不受被测物体温度的影响。

1.4红外测温技术的应用优势

（1）红外测温技术在测量时可以距离被检测物体非常远，而传统的测温检测通常是由工作人员人为接触完成，这在变电站尤其是高压线路的检测中显得尤其危险，而红外测温技术能够远距离对温度进行检测，不仅能够得出非常准确的温度数据，并且能够极大地保障工作人员的人身安全。

（2）红外测温技术的测量精度非常高，这是传统的检测技术无法相比的。传统的检测通常是工作人员进行接触后进行测量，容易产生误差，而红外测温仪器是现代化的高科技产品，不仅能够对发热的物体进行扫描，而且能够把扫描得到形成图像显现出来，直观地使人们观测到哪些物体正在发热。这样能够使工作人员在检测时对被检测的设备有直观的印象，极大地提升了工作效率，并且测量精度也具有非常大的提升。

（3）红外测温技术需要携带的设备非常少，不用携带其他的配合设备，工作人员很容易进行携带并得到非常准确的信息，促进了工作效率的提高。

二、红外测温技术在变电运维中的具体应用分析

2.1表面温度辨别法

就所需检测设备的每一查看部位表面温度水平而言，经过与有关红外确诊技能使用标准展开比照，科学选取有关主设备的环境参照体、正常相。一经发现有些设备发热是受电流致热所形成的，或者是受电磁效应所引起的，可经由检测获取的设备表面温度水平，再联系不一样设备的具体情况，来对设备存在何种异常情况展开断定、处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆表面温度区分法一起有着实用性佳、操作便捷的优势特征，在使用实践中获取了可观的成效，值得注意的是，假如负荷较小、毛病点发热状况不明显时，便无法对毛病断定准确性予以保证。鉴于此，表面温度区分法只是适用于相对简略的外部热毛病的断定。

2.2独立工作

红外测温技能归于现代先进技能，具有成像速度快、工作效率高的特点。红外测温设备在扫描过程中，能够取得对比精确的监测数据，这就是该设备与传统温度丈量设备的差异。随着电力系统的不断建造，有关设备的数量继续添加，各个设备的运转负荷、毛病率也随之添加。电网公司需求先进的设备进行设备检查，才干满意现代电网发展的需求。别的，电力设备存在一定的危险性，需求坚持一定的间隔，这就给修理人员提出了难题。红外测温设备能够快速、精确、实时地进行温度检查，满意电力系统的发展需求。电力系统对设备精细性请求对比高，请求精确断定设备的毛病方位，以及温度反常规模，红外测温设备契合这一请求。传统的测温设备需求计算机、绘图等辅佐设备和软件，才干完成电力系统的修理和维护。但是，红外测温技能不需求其他设备作为辅佐，也无需额外的监测设备。其自身具有专门的红外检查功用，能够精确、及时地取得有关的监测结果。

2.3在隔离开关监测中的具体应用

隔离开关是变电站运行中重要的部件之一，发挥隔离作用来保护变电站的运行。由于某些因素的影响，在实际应用时，隔离开关会发生温度异常问题，影响其功能。例如，在日常的操作中，隔离开关反复的操作不到位，就会使接触部位的电阻值增加，从而使隔离开关产生发热的问题；在长期的使用过程中，隔离开关叶片发生氧化现象，而且氧化膜会干扰电流，电阻值增加，引起发热的问题。为了解决上述问题，可以使用红外测温技术来监测隔离开关的切口的温度，并发现存在的异常问题，以避免隔离开关连续发热引起设备产生故障。

2.4检测电压致热性缺陷

致使呈现电压制热型毛病的主要原因即是设备的内部绝缘反常，且电压的散布不正常，或者是电流的走漏较大，终究使得设备呈现了反常状况。而制热型毛病主要是受电压影响，同电流并不存在直接的联系。针对这种反常发热的状况进行判别，一般能够运用同类比较法或者是温升值反常来进行判别。若一样种类的温差数值超越30%，就能够断定设备存在严重缺点。对红外测温技能进行应用，通过热谱图来剖析，而且比照剖析设备在正常与反常状况的热谱图，正确地判别出设备的详细构成以及表面温度，归纳性地判别并剖析设备的运转状况。

2.5线夹发热检测中的实际应用

线夹是变电站的重要组成部分，但实际上受到许多因素的影响，会发生发热的现象。具体来说，包括以下异常情况：在变电站运行中，电线长时间暴露于空气中，使弹簧夹被氧化，线夹松动，接触不良，引起发热，这是促使线夹的发热的原因之一；操作人员在日常生活中由于操作不当，使线夹变得松动，也会引起发热现象。红外温度测量技术可用于安装或维护线夹时温度的检查。一旦线夹发热，应采取相应的措施降低产生故障的可能性。

三、结语

综上，科技进步已经让红外测温技术有超范围的应用，在变电运维中也开始有很好的运用，能及时准确监控变电设备的运行情况，确保变电设备安全、稳定的运行，因此相关人员要在现有技术的基础上不断深入研究，同时不断总结经验教训，提升该技术，加大红外测温技术在变电运维中更科学、更全面的应用，我们一定要重视红外测温技术的应用。

参考文献：

[1]覃黎，赵娜.浅谈红外测温技术在500kV变电运行中的应用[J].中国新技术新产品，2012.

[2]黄山.红外测温技术在高压输电线路中的应用[J].企业技术开发，2013.

[3]苗俊.探讨红外测温技术在高压输电线路中的应用[J].科技咨询，2013.

[4]唐卫华.红外测温技术在变电运行中的应用分析[J].中国新技术新产品，2012，（16）.

论文作者:陆树忠

论文发表刊物:《云南电业》2019年6期

论文发表时间:2019/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b0ff3d08ff8ce716592673c.html