# 论电气仪表工程安装与调试论文_杨建

（迪尔集团有限公司 272000）

摘要：目前我国的电力系统日趋完善，电气仪表是电力器械设备的重要组成部分也是关键部分，稍有偏差就会给整个电力系统的运转带来很大的影响。所以安装工人在进行电气仪表的安装和调试的时候必须严格遵守规范流程和技术，对每一个环节进行严格的质量把关。本文就来探讨一下电气仪表工程的安装和调试的要点和注意事项，希望对读者有所帮助。

关键词：电气仪表；安装；调试

1、前言

安装电气仪表是个十分复杂的工程，所以在进行安装和调试的过程中一定要按照一定的原则进行安装。还要求工人有一定的专业技能，才能保证电气仪表工程的安装和调试顺利完成。电气仪表除了受到人为因素的干扰以为还受其他因素的影响，所以在实际施工过程中要严格遵守安装原则，避免影响因素的影响。下面我们具体来看下。

2、电气仪表安装原则

电气仪表工程比较复杂而且还很专业，所以一定要遵守安装的基本原则，进行科学规范的操作，保证安装电气仪表的质量过关。电气仪表安装基本原则有：首先，对电气仪表要采用密封安装手段进行。不同电气仪表之间以及不同仪表部件之间连接要牢固。其次，对于管道上的电气仪表，在施工前要对安装部位进行清理，避免灰尘和锈迹对电气仪表使用产生影响。而且一定要确保管道安装完成后在安装电气仪表。最后，必须严格按照施工图纸来确定安装电气仪表位置，如果图纸未标注要注意安装位置的环境，安装在便于观察的地方，光线要明亮，空间要尽可能宽阔，还要尽可能保证安装位置的干净和干燥。

3、电气仪表的安装的注意问题分析

电气仪表的安装除了要严格遵守安装原则以外，还要注意在安装施工过程的影响因素和各种注意事项，我们具体来看一下。

3.1电气仪表安装质量影响因素

影响电气仪表安装的质量因素有以下几点，施工中要尽量避免。一是，施工人员的影响，由于有些施工工人并没有较高的专业技能，导致安装过程出现质量问题；或者安装工人缺乏责任心和业务素质也容易导致安装电气仪表产生质量问题。二是，施工技术方案不匹配的影响，施工技术和材料不断更新，但是安装方案还是延续传统方式，无法发挥新技术和新材料的优势。三是，土建施工没有严格按照图纸进行施工，导致电气仪表按照图纸施工时，出现实际情况与图纸不符合的情况，产生配合失调的现象[1]。四是，天气等环境影响，施工平台遇到恶劣气候的现象时有发生，这对设备和材料都有直接影响，所以在施工过程中要尽可能避开这些不利气候。五是，采购的电气仪表设备有质量问题。比如设备材料的本身的质量问题，或在运输过程中没有规范保管导致产生质量问题，都会对后期电气仪表的安装产生影响。

3.2安装电气仪表前的准备

安装电气仪表之前工作人员应该做好与调试相关的工作，在依照施工方案进行安装各个设备。一般情况下，要先准备可行性设计方案，以及分析方案中的方法和原理。施工前，要对图纸和方案进行详细的解读，掌握了相关工艺和技能之后再进行采购原料和设备。相关人员在采购时一定要注意材料和设备的质量以及是否符合施工方案的设计要求。与此同时还要对安装电气仪表的环境现场进行评估。最后检测安装前的基本工具是否合格，做好提前的规划和布局，然后根据安装说明书和图纸进行安装[2]。

3.3电气仪表安装的注意事项

首先，如果电气仪表具有现场观测和远程监控的功能，要注意仪表盘位置，确保观察人员能正常观察和操作，仔细核对安装位置以及各预留洞口是否要符合设计图纸要求。其次，根据施工现场情况，合理规划，尤其是对仪表附属管路安装的时候。不能影响主要管线布设和整齐，要严格按规范的程序进行操作。最后，安装完成以后，要做好电气仪表的保护工作，不要在后期使用的时候受到人为或者其他因素的破坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4电气仪表安装的方案

首先电气仪表的设备运输方案，其中仪表的运输，因为大部分仪表较小，质量较强，运输起来较为方便，工人装卸搬运过程中要轻拿轻放，仪表的存放也要严格按照说明书进行。盘台运输之前要包装好，防止运输途中破坏表面的油漆，一般用汽车运输，运输途中要固定好盘台，避免磕碰。其次盘台的安装方案，根据平台基础和盘台的标高和重量选择合适的钢材。根据盘台设计的尺寸进行下料，成排安装的时候，盘与盘之间要留2毫米左右的距离。盘基础的安装应该在土建二次抹平施工前进行。根据图纸确定安装位置，盘基础高度应该高于二次抹平后地面10-20毫米。盘台安装应该在基础施工验收后，开箱时不能以盘台为支点，严禁撬棍乱撬，包装材料及时清理。然后正式安装盘台，盘台安装要牢固，接地要良好。最后就是电缆的铺设，应该严格按照图纸设计的制定路径进行铺设，选择抗干扰性较好电缆，保证信号的良好传递。

4、电气仪表的调试

等电气仪表安装完成以后还不能结束工作，还要对电气仪表进行调试，下面我们简单的分析一下电气仪表的一般流程和在不同工作环境下的调试方法。

4.1电气仪表调试的一般流程

在电气仪表安装完成以后要对电气仪表进行调试，就是试运行，观察仪表的运行是否正常，在调试过程中一定要按技术规范操作，大体流程包括一下几点。首先，要对安装的仪表和设备进行通电检测，确保仪表的各部分管道和接线连接都正确。其次，在空载及带负荷的情况下运行，观察不同状态下的电气仪表的反应和变化[3]。最后对设备进行超载测试，在超载情况下，看一下电气仪表的异常运作，并检查设备能否正常运转。

4.2不同环境下电气仪表的调试方法

在进行电气仪表的调试以前，要对周围的环境进行具体分析，不同的环境和安装位置所采用的调试方法略有差别，保证电气仪表的调试具有针对性。具体来说，电气仪表调试可分为三阶段，单体试车和联动试车以及设计运行试车。首先，单体试车阶段，主要检查单体仪表的运行，主要是指示性仪表。通过对仪表控制室控制还有对管路检测仪表的检测，来确保他们都能正常运转。其次，联动试车阶段，通过水代料使整个体统运行，检测系统的控制和显示等是否能正常工作，如果成功工作那整个系统就可以进行试运行了。最后，设计运行试车，也就说通过正式生产的方式来检测仪表[4]。调试工作必须由委托单位和施工方共同完成，运行合格以后才能进行签署交接文件，整个电气仪表工程就能完成了。

4.3确保信号的稳定

信号对电气仪表来说是十分重要的，在调试过程中要防止信号干扰，提高信号传递的准确性。首先，要选择高科技的设备，保证技术达标，使整个电气仪表精确而且高效。其次，要选择干扰性较小的电缆，保证电流正常运输和信号的有效传递。如果选择的电缆不合适，在调试过程中信号错误的话，会使整个过程中产生失误。因此在电气仪表的安装和调试过程中一定要严格审核各个环节，保证电气仪表安装和调试一次性成功，保证整个电力系统的正常运转。

5、结语

综上所述，由于我国电力系统的规模不断扩大和完善，我国的电气仪表工程的施工量也不断增加，所以为了保证电力系统的正常运行，在进行电气仪表的安装和调试时一定要严谨，保证电气仪表的质量和正常运转。相信通过电气仪表安装和调试的技术不断完善，我国的电力系统会进一步完善，保障我国供电能力的更加完善。

参考文献

[1]苑朝鸣,李姿.浅谈机电工程中电气仪表安装和调试要点[J].南方农机,2019(15).

[2]陈莉莉.电气仪表工程安装与调试应注意的问题[J].2016(12).

[3]张淼,张峰,史明,等.电气仪表自动化安装与调试[J].建筑工程技术与设计,2017(17):165-165.

[4]崔张瑜.电气自动化仪表工程的安装与调试[J].黑龙江冶金,039 (002):120,122.

论文作者:杨建

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b3325be3f47c0ab5280bbd2.html