# 浅析水利水电工程中水闸施工技术论文_王大雨

中国葛洲坝集团第二工程有限公司 四川成都 610091

摘要：随着我国经济社会的不断发展，水利水电工程施工水平也在持续提高。当前水利水电工程的主要任务是科学优化水资源配置，预防控制水灾，从而保障人们群众财产安全。而水闸施工是整个水利水电工程施工的重要组成部分，其重要性不言而喻。本文分析了水闸工程的重要意义，并分析水闸施工中的难点，最后提出若干合理的应对策略。

关键词：水利水电工程；水闸施工；应对策略

近年来，我国经济社会水平持续提高，各项基础工程建设有序推进。水利水电工程作为国民经济重要组成部分，充分发挥科学优化水资源的作用，很好的保障了人民群众的日常生活。而水闸施工技术作为保证水利水电工程项目安全运行的重要技术，面对着施工工序繁琐、工程量日益增加等因素，需要更好的水闸施工中的质量控制。

1、水闸工程的重要性

目前我国各行业都在迅速发展，对于电力的需求也是在持续增加，这就为水利水电工程提供了更大的发展空间。而水利水电是可再生清洁能源，对于日益增加的能源需求是极为重要的补充之一，为我国经济社会可持续发展提供重要保障。水闸作为最常见的水利工程之一，能够很好的促进地方积极发展，通过建设相关的水利工程，能够大大提高水利资源的利用效率，建立更加科学更加专业的资源管理模式。水闸工程施工技术已经成为水利水电人员研究重点，做好其质量管控有着重大的意义。

2、水利水电工程中的水闸施工技术难点

2.1水闸施工前技术

做好施工前的准备，是水闸工程能够顺利进行的重要保障。在施工之前，施工人员要认识到准备工作的重要性，也要注意到施工管理的作用，这样才可以从整体上促进工程高质量完成。只有科学专业的设计，才能让施工工艺得到准确的使用。采取切实有效的措施进行针对性的设计，严格按照施工目的合理进行规划，特别是水闸施工技术必须加强重视，严格按照施工要求和规定科学进行施工，在施工完成后对其进行仔细的检查和审核，确保施工符合施工需要。

2.2开挖工程

开挖工程是水闸施工过程中最大的难点之一。开挖工程是整个水闸施工的基础，需要的工期长，施工环境复杂，施工难度大。在开挖之前，要根据相关施工规定仔细研究，科学确定断面。在开挖施工中要保护断面，尽力避免出现开挖的过程中出现断面不稳定的情况出现。开挖工程对于深度有着极其严格的要求，必须根据工程实际情况细致计算，避免出现偏差，同时要注意考虑到地基稳定性，避免影响工程质量。所以，在开挖过程中，务必严格遵循设计要求，确定好相关尺寸，保证每一项数据和角度都能够完全符合工程项目建设需要，才可以开展正式施工。

2.3混凝土工程

混凝土施工在整个水闸工程中最为常见，但是也是最容易出问题的。工程施工对于混凝土的需求很大，所以在施工前就要对混凝土原材料严格把关，保证进场的混凝土都是符合施工要求的。混凝土工程必须对需要的材料进行准确配比，一旦出现配比不准确的情况，将大大降低混凝土性能，导致混凝土结构稳定性出现问题。出现裂缝是混凝土施工中经常遇到的问题，主要原因就是温度变化问题，这将直接影响工程质量水平。在施工中，因为内外温差的客观存在，将产生温度应力，导致已经浇筑成功的混凝土出现裂缝。这就需要在浇筑成模后，按照要求科学控制温度，避免出现温差变化造成内外温度差异，最终保证混凝土结构稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4金属结构工程

在水闸施工中，金属结构施工是重要的组成部分。如果只是使用混凝土，整个工程就没有足够的支撑力，这就需要金属结构的辅助。水闸工程框架的搭建，主要的依靠就是钢筋等材料，而水闸模型的建立最重要的就是金属工程。为了有效提高金属结构的稳定，就需要设计人员根据工程实际进行科学专业的设计。工程中使用的钢筋等材料必须在采购时就要符合施工要求，在进场前还需要严格检测，保证材料符合施工要求。在施工过程中，金属结构存在着不稳定性，因此在浇筑过程中要按照相关规定保护好金属结构，避免出现因为浇筑而影响结构稳定。

3、水利水电工程水闸施工技术质量控制的有效措施

3.1加强水闸施工的质量管理工作

在水利水电工程项目中，只有对水闸工程重视程度提高了，才能从根本上提升工程项目的稳定性。一是要加强对施工全过程管理。要提高重视程度，保证每一道工序每一个细节都要达到规定的质量标准，避免出现不达标的问题。二是要按照程序及时解决问题。对于施工中发现的问题，要按照规定按照程序处理，能第一时间解决的立即解决。但是对于困难问题，必须按照程序准确及时上报，坚决防止瞒报漏报的情况出现。三是做好竣工评估。在工程完工之后，必须要对整体工程的质量进行科学检查评估，保证工程达到标准。如果没有问题检验合格，还要注意出具准确全面的检测报告。

3.2加强水闸施工中施工设备和材料的控制

做好水闸施工中施工设备和材料控制，是水闸工程高质量运行的重要保障。在进行水闸施工之前，采购的材料必须与设计要求一致，使施工效率显著提升。施工设备的使用必须详细进行记录，同时还要定期对其进行维护，使设备可以保持良好的使用性能，必须追究责任人，及时更换材料；严格落实质量安全责任制，如果处理问题需要按照施工制度进行调查和处理。水利工程监理需要发挥自身工作优势，提高检查频率，并对施工情况进行准确、真实的记录，结合施工实际情况对水利工程施工质量评定表进行填写；如果自主评估没有问题，由现场监理工程师进行再次检查，并对工程进行质量评级，

3.3加强技术培训，树立安全意识

做好施工人员的培训和管理，是提高水闸工程施工水平的重要保障。一是要加强专业力量配备。在条件允许的情况下多配备专业人员，为高质量开展施工提供专业支持。二是要加强人员培训。定期组织专家进行专业培训，让一线施工人员能够及时了解并掌握最新的专业知识，从而持续提升相关人员的专业水平，为水闸工程施工管理顺利进行提供人才保障。三是做好人员分配。在水闸工程施工中，管理人员要根据整体施工情况和各环节的要求，对施工人员进行科学合理安排，摆布好每一位工作人员的工作，从而实现人力资源的合理分配。

4结论

总之，在我国经济社会迅速发展的过程中，水利水电工程的作用越发重要。不但可以对水资源进行科学调节，而且有效的降低洪水等灾害出现的可能。所以，在水利水电工程建设中，要做好水闸工程的施工管理。专业人员要加强水闸施工技术的研究，科学合理的掌握水闸施工难点，通过加强施工全过程质量管理、材料管控和人员培训等措施，有效提升水闸工程施工管理水平，让水利水电工程更好的发挥其价值作用，促进水利水电行业的可持续健康发展。

参考文献：

[1]王一凡.浅谈水利水电工程中的水闸施工技术[J].科技与创新，2017，12（24）：19-22.

[2]李玉娟，高淑丽.对水利水电工程中水闸施工技术与管理的探讨[J].科学技术创新，2018，35（02）：140-141.

论文作者:王大雨

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b5fca451034d2659a7e9b6f.html