# 建筑给排水的施工现状探讨给排水的新技术论文_左中臣

身份证号：41052719831105XXXX

摘要：建筑与人们生活存在密切联系，是影响人类生存质量重要因素，其中，给排水系统属于建筑中重要组成部分，对于建筑结构有着重要影响。近些年，建筑行业取得令人瞩目的成绩，给排水计技术随之发展，为建筑行业进一步发展提供助推力。以下根据给排水的施工实践经验，针对于给排水技术问题展开深入的探讨，并提出有效的新技术。

关键词：建筑给排水；施工现状；给排水新技术

1建筑给排水施工技术

1.1给排水施工前准备工作

使用白灰把要开挖的路段标明，并依据图纸设计要求，测量出要开挖的宽度。一般工程第一段的开挖宽度一般是1.5米。明确好开挖路线和挖掘宽度后，才能够使用切割机挖掘路面表面的沥青外层和路基层，然后再使用挖掘机挖掘。另外，开挖时应依据图纸和规定要求来明确管道插进检查井长度、井间管道设置长度和两管端头之间保留间距；给需要排水的地方实施排水处理，但是排水过程不可以使地面出现过多的沉降，从而影响到周围构筑物的正常使用和维护。由于有些工程处于市中心，所以在开挖前一定要先查明地下是否有预埋管线、其他构筑物的具体位置，以避免施工时造成管道安全问题。

1.2给排水管道铺设

管道铺设的核心就是管材的选取和管道的安装及连接，而材质选取的好坏直接关联到管道施工质量。有关的技术人员还需要对进场的材料质量进行抽样检验。使用前，需要先清理管道表层的污泥杂质方能进行下管施工，解决好垫层后方可实施下管步骤。工程中可使用汽车吊装和人工相结合的方法自下游往上游放管道。放置管道时应该注意：使用吊车下管时，吊车至少距沟槽边缘大于1米，以避免沟壁塌方；放置管道时要防止管道与沟槽支撑构件相撞。管道放置合格才可以进行管道的安装。安装时先保证管道已经被垫稳，而且管道的缝宽平稳，管道中没有任何杂物。使用混凝土把每个管道的管座捣实，而且保证混凝土与管壁牢固浇注，再使用回填土把管座残余空隙填实。

1.3排水管道严密性试验

管道装置完成后，需要依据排水管道的紧密性试验，以保证排水管道完全无渗水现象发生。通常排水管道的严密性试验使用闭水法实施，在实施闭水试验时先保证管道安装正确，沟槽内没有积水，所有提前留出的洞口都已经封堵，实施闭水试验时应选取从上游到下游分布试验，而且需要在检查井与管道被灌水24小时之后进行。管道工程属于隐蔽工程，因此，排水管道工程的完善一定要建立在主体结构工程完善的基础之上。在施工期间要尽可能解决各种困难，确保整体工程施工质量达到最好，再把检查施工质量提到更加高的水平，从而完成其目标要求。

2新技术在建筑给排水系统中的运用

2.1实现对热水系统的优化

现阶段，绝大部分公共浴室采用无循环热水系统，且多采用定时供应的方法。通常情况下，冷水在人们洗澡之前排出最多，这一问题在多数集中热水系统中均有体现，造成对于水资源的严重浪费。此外，无循环系统的优势十分显著，具体表现为投资改造额不大，且具有简单化的管线布置，同时具有较高的执行度，且收益速度较快，当前市面上主要采用立管中热水循环以及干管中热水循环系统，对于节水与节能有着显著的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2加快对中水的开发

建筑污水在经过资源化的处理后会成为中水，比如，通过采取有效的措施对生活污水、工业废水以及冷却水等进行有效的处理，而后这些经过处理的水可用于道路与绿地的浇洒。总而言之，对于污水废水的有效处理，可以有效的减少对水资源的浪费，实现经济效益与社会效益的双收。

2.3同层排水技术

该技术在建筑中的应用方式目前有三种，一种是假墙式，一种是垫层式，最后一种则是降板式。大多数建筑的同层排水方式都会选择假墙式。但是后期应用中则更多的会使用降板式。这是因为降板式同层排水地漏异味较小，排水也相对较为通畅。垫层法使用的相对较少，主要会使用到房屋的改造中，这主要是因为该种方式很容易造成污水外溢。所以在技术选择过程中，需要依照实际的需要进行选择。

3建筑给排水实用新技术的发展趋势

（1）就目前建筑领域的市场发展来看，加强新型的给排水管材的建设，不仅能防止水质污染、建筑材质损坏的影响，还能够突出新型管材的优点。针对水质方面的设备应用，加大对材料，材质的选购很有必要。为此，采用先进的给排水节能设备及时对水质做出初级的优化，减少因为水压过高而导致的水浪费，在节水配置上采用品质较好的配水器，完善因为水浪费导致的噪声污染效果，通过减压节省水资源的方法对整个节水新技术做出最后的效果监测。

（2）由于大多数热水系统都采用定时供应的模式，其缺点是严重浪费了水资源，根据目前建筑领域新技术采用的无限循环热水系统将会应用到生活实际中来。针对建筑领域的无线循环热水系统包括干管、立管中的热水循环，都能够达到立竿见影的效果。

（3）对于现在水污染的情况来说，提倡优化水资源系统已是建筑行业的重要课程，对于生活污水、设备的排水及其他污水都是通过中水的节能设置来完成的。中水开发是以节水功能适当处理，再利用到生活中的道路清洗、灌溉树木、冲洗杂物等都统称为中水工程，通过水资源的优质处理，使其功能越来越广泛，降低了水资源的浪费。一方面，将自然环境下的雨水充分合理的利用，进行城市美化灌溉，生活冲洗等，提升对家庭水表的使用限制，推广智能水表和IC卡水表，完善节水目标。另一方面，采用真空气压的作用，对器具污物快速清洗，达到节约的目的，通过合理完善节水系统对各种生活废水的处理，使其社会经济效益不断提升。

（4）建筑领域的给排水也包括同层给排水新技术，在一些房屋改建中有少许的用户选择垫高地面的方法，最终导致了“地水外漏”。大部分建筑工程中都会采用假墙式的给排水，它与降板式给排水密不可分，由于居民住户对排水不畅导致的异味进行反馈，同层排水也加大了新技术解决由地漏溢水造成的问题。因此，在应用新型同层给排水新技术的同时，要分析建筑本身的特点，合理的使用给排水方式。

4结束语

建筑给排水系统涉及的方面较多，应不断总结设计和施工安装过程中的经验教训，全面掌握并正确使用规范。在满足设计规范的同时，也要了解实际用户的需求，遇到各种问题时具体分析，逐步加深对施工规范的理解。

参考文献：

[1]许敏达.现代建筑给排水设计中存在的问题及对策[J].科技致富向导，2011（03）.

[2]庞长蜂，建筑设备安装工程质量管理，天津科学技术出版社，2000.

论文作者:左中臣

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b66d93893f2cb55182d5f06.html