# 探析房屋建筑装配式混凝土结构施工的关键技术论文_任良杰

身份证号码：34220119790420XXXX

摘要：随着我国经济快速发展，房屋建筑数量越来越多。建筑行业发展的同时，也在一定程度上推动了建筑技术的发展，出现了很多新技术，它们不仅提升了建筑质量，还缓解了建筑生产与环境之间的矛盾。在所有新技术中，装配式混凝土结构技术作为一种绿色工艺技术且优势颇多，因此被用于各种建筑工程。但这种建筑技术应用时间短并且尚处于研究阶段，需要在工程建设实践中不断加强其技术研发和结构优化，以避免因技术不成熟而造成损失。

关键词：房屋建筑;装配式;混凝土;结构;关键技术

引言

为了实现房屋建筑施工的节能减排，建设绿色工程，并有效的利用装配式混凝土结构施工技术。由于房屋建筑装配式混凝土结构施工有很多优点，因此被用于各种建筑工程中。装配式混凝土结构施工的施工速度快，对周边环境影响小，可以减少大量的人工和材料，从而降低建筑工程的造价。而如何有效的利用新技术的优点为工程带来便利成为当前建筑业需要研究的课题。装配式混凝土结构技术应用时间短，因此，要避免因技术不成熟而造成的损失。下面就装配式混凝土结构施工的关键技术简述如下。

1装配式混凝土建筑施工技术优势

1.1节能减排

在我国大力推行“绿色建筑”背景下，装配式混凝土施工技术为其提供了有利条件。因装配式混凝土施工通常采用预制材料，这就极大避免了在现场施工时材料与资源的浪费，为我国能源的合理利用带来了新的发展方式，更减少了现场施工给周围环境带来的影响。同时，装配式建筑施工技术的应用也给周围居民带来了诸多方便，这与我国建筑行业与社会环境协调发展的目标相一致。

1.2缩短施工工期

在房屋建筑工程中，应用装配式混凝土结构施工技术首先需要将所有应用到的红砖材料放置主体外墙内，这与传统建筑主体封顶后再进行材料运送和放置方式相比，有着节约施工时间、减小投入量的优势。同时，当建筑主体结构封顶后，再对外围进行封闭施工，这就给后期内墙砌筑施工提供了诸多便利，并能缩短施工工期。若应用传统施工技术，则需要在主体结构封顶一半时才开始施工，而装配式混凝土可以实现外墙粉刷等同步工程，从根本上提升了资金运转效率，并降低施工风险。

1.3减少工程造价

此外，房屋建筑装配式混凝土结构施工技术的应用还可以有效节约工程造价。装配式混凝土构件一般在工厂内完成，施工现场只需要专业技术人才指导施工，再加上施工主要用到的机械为吊装机械，这就极大减少了人工成本，降低人工费用支出，从而减少工程造价。装配式混凝土施工技术还能降低安全事故发生率，这为我国房屋建筑行业健康发展提供了保障。

2房屋建筑装配式混凝土结构的关键技术分析

目前，我国采用的装配式混凝土结构技术有多种施工形式。如剪力墙、填充墙、楼梯、阳台等不同部位的构件施工。不同形式的结构施工应注意施工易出现的质量问题，以免影响建筑工程的使用功能。

2.1NPC施工技术

NPC施工技术是房屋建筑装配式混凝土结构的其中一种施工技术。这种施工技术的构件主要是有效的连接混凝土墙板、墙梁的紧密连接。当水平构件与竖向构件连接时，通常在竖向构件上预留钢筋以便于搭接。由于剪力墙是预制安装的，因此这种施工技术可以减少外墙作业的难度，降低施工成本，大大减少材料的浪费，为绿色建筑的发展带来新的机遇。NPC施工技术还可以避免因材料的不同而造成的裂缝，使不同部位的连接更加可靠、安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2PC施工技术

PC施工技术也是装配式建筑施工的一种形式。这种施工技术预制的构件主要有空调板、填充墙、楼梯等，通过PC施工，有效的控制不同材料间的连接，减小施工缝隙，使不同材料粘贴的更加紧密，保证了混凝土结构工程的保温性能。预制构件的完成是在工厂内进行的，因此，现场施工更加方便，安全性高，材料能有效的利用，而且减小对环境的污染及对周围环境的影响。PC施工技术尤其能大大减少工程量，如混凝土的浇筑、养护等施工工序等，减少因混凝土强度形成而需要的时间。

2.3剪力墙施工技术

混凝土剪力墙施工技术主要用于房屋的阳台、楼梯等部位，这种结构的施工应用较多，为建筑工程的节能减排提供了有利条件。由于外墙的保温是在预制时完成的，减小因混凝土和保温单独施工导致的材料结合达不到要求，从而造成人工的浪费。PC施工技术也存在很多问题，混凝土剪力墙自重大，需要的吊装机械要求高，因而在某方面来讲，实施起来有一定的困难。根据现场施工条件，合理选择施工方式，加快建设工程的进度和质量。

3装配式混凝土结构施工技术要点

3.1预制墙板的施工技术要点

①混凝土灌浆技术要点：在房屋建筑中，应用装配式混凝土结构施工技术进行灌浆操作时，首先应明确施工现场应用到的灌浆材料和机械设备，一般情况下使用搅拌机对材料进行搅拌。在搅拌过程中，需要对水泥等各类材料放置到搅拌机内，并添加适量的水，搅拌结束后静置一段时间，之后开展灌浆施工。灌浆施工温度应始终保持在5℃~40℃内，若施工温度过低或过高，则都会影响施工效果。在灌浆工程开始前，还要对灌浆材料做好阳光防护工作，当灌浆材料在初步凝结15min内，及时用完剩余材料。此外，在灌浆过程中还需要用水处理构件表面，目的是达到降温、湿润作用；②PC板安装技术要点：在对PC板进行安装时，首先需要固定临时固定夹，当PC板构件进入施工现场后，依据PC板标准按照要求，将PC板放置于堆放架中，同时预留好吊环并进行吊装。这里需要重点注意的是，在PC板进行安装时，要仔细检查预制板之间缝隙问题，保持PC板紧密相连。拼接结束后，则可以对PC板进行校正，校正完成后进行混凝土浇筑；③墙体混凝土浇筑技术要点：墙体混凝土浇筑工程前需要在底部提前浇筑3~5cm的减石子水泥砂浆，目的是减缓混凝土石子摩擦，防止出现漏浆情况。带砂浆浇注结束后，就可进行混凝土浇筑工作。通常情况下，墙体混凝土浇筑技术一般采取分层浇筑，且要求浇筑高度应保持在40cm左右，并保持每次浇筑时间间隔不大于混凝土初凝时间，避免出现裂缝。

3.2预制叠合阳台板的安装施工技术要点

在对预制阳台吊装过程中，需要注意以下安装施工技术要点：①在阳台板吊装时，应系好预留吊环，且检查一些吊环安装是否牢固，质量是否完好，以免发生工程事故；②预制叠合阳台板在安装过程中，当阳台板离作业面超过50cm时，必须停下调整位置，分析是否继续安装，若继续安装应保持速度缓慢，然后对准标准控制线放好阳台板，确定阳台水平位置；③当阳台板安装完毕后，进行最后一次校正工作，检查水平、高度均符合安装要求；④预制叠合板安装施工要点：在对预制叠合板进行安装时，可以采取模数化吊装梁安装技术，为了确保工程安全，在吊装过程中要时刻保持平缓，保证叠合板不出现晃动，保持工程平稳进行。

结语

装配式混凝土结构技术能够被广泛运用是因为它在一定程度上满足了社会的需要，降低了混凝土对环境的污染和破坏，代表了建筑行业未来发展方向。但是这项技术还存在很多不足，需要对其继续进行研究分析，不断完善优化，解决不足之处，推进我国建筑业的健康持续发展。

参考文献

[1]李冉.装配整体式混凝土结构施工技术与发展[J].四川水泥，2018（06）：276-277.

[2]韩超，吴金花.集成外装饰住宅产业化预制构件的生产技术[J].混凝土，2016（03）.

[3]陈莉．装配式混凝土建筑建安工程造价研究［D］．杭州:浙江大学，2018．

论文作者:任良杰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b783ec541c49a8e8e739704.html