# 基于养老住宅的建筑设计方法分析论文_从俊伟

从俊伟

（深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司，江苏南京210005）

摘要：我国是一个人口众多的国家，但同时老龄化问题也越来越严重，按比例来说，几乎已经占了全国总人口的30%，而有关人口老龄化随之而来的老年人居住问题也成了我们首要关注的对象。本文以养老住宅为出发点，以关怀老人为根本，探索适合老人居住的住宅设计方法，以使设计出的住宅更加适合老年人居住。

关键词：老年人；住宅；建筑设计

前言

随着我国人口老龄化趋势加快，设计适应老年人需求的住宅十分必要。我国当前的住宅不仅数量上不能满足老年人居住所需，而且其环境、结构、设施等许多方面都不能适应老年人的需要。为此，住宅设计要尽量满足老年人的生活需求，其配套设施应完整完善。

1老年人的居住设计现状

在人口老龄化问题出现之前，我国的许多城镇为社会上的孤寡老人建立了一些救济性、福利性的养老院。如今我们已经处在老年化社会之中。随着传统家庭结构和观念的改变，社会养老已经成为历史发展的必然趋势，养老院已经不仅是供孤寡老人使用，许多子女不方便照顾的老人也将家安在了那里。

养老院和老年性质的居住建筑成为今后我国老人的主要养之地。养老院和老年性质的居住建筑决不是孤立设置的，它主要的目的是方便老人之间的相互照应和交流。最近几年，在发展中国家，为了不断的提高老年人获得更美好生活的可能性，正在选择“自助而助”的政策。既制定一种鼓励和促进老年人积极参与社会发展的国家政策，使老年人既是社会发展的行动者，也是社会发展的受益者。反映了对老年人的正确认识和尊重，鼓励老人自立自强。因此，老人理想的“伊甸园”，实际上就是具有社区格外医疗设施的准家居环境，是真正的“老年人之家”。但是在我国，目前老年人居住环境不是设计成宾馆式独立的形式，就是设备质量环境太差，走向极端，不能普遍为大部分老年人使用。

2养老住宅建筑设计原则

2.1非刻意性

养老设计原则不是普通化设计，普通化设计显示传达的信息，例如无障碍设计专门给特殊人士使用，普通化设计不能将使用者列出来，而是通过潜移默化的方式去满足人的需要，从满足人的心理需要，针对老年群体的特点，普通化设计要给老人创造便利，设计要拉近人与人之间的距离，最大程度的缓减老年人的孤寂感。

2.2简洁性

进行普通化设计要注重操作性，设计理念要容易理解，这样在实际操作起来不会造成严重的后果，设计的形式体现以人为本，要以使用者的舒适度为主，设施或是工具的设计要让使用者实际体验为主。

2.3综合性

综合性设计原则要体现在设计普遍适用性，不是有针对性的群体，同时能拉近人与人之间的距离，设计的综合性根据老人的生活状态以及身体性能进行，例如台阶的设置，通过调查，根据大部分老人的需求，如果大部分老人不希望有专业电梯，那么就不要设置，不然造成设备的浪费。

2.4减少心理障碍

有些设计师没有全面的了解老年人生活特点就进行理念上的设计，设计的内容很多都没有派上用场，一些设置会对老人生活造成一定的困难，与老人生活的独立生活能力无关，一些空间设计的难易程度，设计师很难去掌握，为了避免这样的情况发生，要降低设施使用的难度，老人愿意去走到户外去体验，活动频率提高，有利于老人的身体锻炼。

3养老住宅建筑设计要点分析

3.1规模设计方面

一般一所老年公寓最好是可以容纳200人左右的规模，如果太小就会导致管理及服务的成本偏高，建造的一些公共设施也会较为浪费，而且老人太少的话会过于冷清，不利于集体活动的开展；相反，如果规模过大的话，管理起来会比较复杂，不能做到更加细微的服务。

3.2总的布局方面

（1）应当建造四合院的房屋形式，其楼层的高度为三层楼最佳。每个楼与楼、层与层之间相贯通，且居室朝南布置，东西两向适宜布置成活动室或娱乐场所等，另外，庭院内还应设有专门的绿化区及种植区等。

（2）为老龄人开设一些户外环境及景色。在进行布局设计时，最好安排一些适合老人的活动项目，例如建设一些老人娱乐活动中心或者是健身中心等等，满足老年人的生理、心理和社会方面的种种特殊需要，以充实他们的生活内容，提高生活质量。此外，还应适当地布置一些喷泉、花园、长亭等景观，可供老年人们观赏；在建设公寓的时候，还要合理地安排通风位置，计算采光条件等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3竖向交通设计

由于老人有其特殊性，因此对反应能力、调整能力逐渐降低的老年人而言，在楼梯上行或下行时，如若踏步尺度不均衡，会造成行走楼梯的困难。而踏面下方透空，对于拄杖老年人而言，容易造成打滑失控或摔伤。通过色彩和照明的提示，引起过往老年人注意，可以提高通行安全的保障力。二层及以上楼层设有老年人的生活用房、医疗保健用房、公共活动用房的养老设施应设无障碍电梯，且至少1台为医用电梯，且要控制电梯的速度不可过快，可减少患有心脏病、高血压等症老年人搭乘电梯时的不适感。

3.4住宅门厅设计

很多住宅设计将门厅缩小并简化，而门厅恰恰是现代人居住观念改变，生活水平提高的表现，它的功能越来越多，并受到居住者特别是老年人的重视。而很多的住宅入户门较小，给使用拐杖及轮椅的老年人带来不便。而老人们普遍认为门厅空间最需要增加的三项设施就是：坐凳、扶手及储藏空间，因为老年人进入家门，需要小憩、换鞋以及随手搁置手中物品的过渡空间。由于户门及门厅空间后期改造非常困难，因此住宅设计在适老性设计中，应确保必要的户门宽度及门厅空间。户门应考虑拐杖、轮椅通行时的宽度，标准中要求其有效宽度不应小于1m，门扇开启端的墙垛净尺寸不应小于0.40m，而门厅空间在设计时，应进行综合考虑，增强其适应性。户门宜偏中心设置，另一边留出0.40～0.60m的功能空间。一般情况下，可以设置为储藏间；有老年人使用时，可以进行安装扶手、添加坐凳及鞋柜等的必要改造；有使用轮椅时，可以改造成简单的挂衣服、放小物品的空间，以留出必要的开门空间。

3.5起居室和卧室设计

起居室的设计要能满足老年人的日常生活需要，空间面积不宜过大，以免引起空旷感，考虑到老年人的身体状况，合理选用家具和布局。如选用高度较高的沙发，这个靠背能够支撑颈部老人坐下去，能够促进身体的血液循环。另外，还应在沙发边、墙壁等部位设置扶手，以减少老人起身费力感，同时对老人是一个很好的外力支撑；起居室应向着朝阳的方向，方便老人晒太阳，对老年人的身体是一个很好的帮助；老人对阳光的识别度低，因此对照度的要求比年轻人要高得多，为了方便老年人的衣食起居，起居室内应保证有足够的阳光和亮度，同时要避免眩光，降低老年人视觉模糊。

卧室作为重要的休息空间，其设计是否合理直接影响到老人的休息质量和身体健康。居室空间过大的话，他们就很容易产生一种孤独感，因此建造居室时尽量要符合经济适用的原则，合理地安排室内的空间，且对室内的布置也应尽量地简洁、宽敞明亮。在卧室设计时，应特别注意到床的摆放，免靠近窗户或门，这是因为老年人体弱更容易受到风寒的侵袭。除此以外还应考虑到方便老年人上下床和摆放东西，因此床的两侧应都能上下并带有床头柜。

3.6厨卫空间设计

厨卫空间是老年人最容易发生危险且需要辅助较多的空间。因此，宜将厨卫空间适当开敞，以增强空间的通透性、安全性、以及操作的方便性、连贯性。厨房和卫生间适宜将至少一面墙体设计为非承重墙，并且注意管线配合。使用轮椅的居住者回转空间需要1.50m。标准中关于老人的规定为“老年人使用的厨房面积不应小于4.5m2。供轮椅使用者使用的厨房，面积不应小于6m2……”而住宅中厨房的尺寸较小，尤其在保障性住房中，有些尺寸甚至低于住宅设计规范的要求。设计者应注意到，轮椅人使用的操作台下面一般都留有一定的空间，而与厨房相邻的往往是餐厅、起居室等非限定性空间，如果将厨房部分开敞，充分利用这两部分的面积，既可满足要求充分利用这两部分的面积，还将对老年人的生活提供很大帮助；增加厨房的自然采光与通风性能；老年人在厨房作业时，其他厨房成员可以一目了然地看到老年人的情况，当老年人发生危险时能够得到及时帮助；使用轮椅的人可以得到很大便利，轮椅在厨房的进出及操作更方便。

老年人身体不灵活，因此卫生间的设置应尽量防滑尽量避免一些不安全的因素。卫生间宜设浴凳、沐浴而不是浴缸同时应设置相关的水平的或竖直的扶手这样可以给老人外力的支撑更加安全和舒适。卫生间还应保证通风，如果通风不好，很容易造成老人洗浴时缺氧这些都是安全隐患。坐便器应考虑到老年人起立蹲下的方便高度应适当加高这样对老年人的活动更为方便。此外，将卫生间与卧室连为一体，可增强卫生间的自然通风与通风性能。

4结语

综上所述，老年住宅设计对于老龄化社会的我国来说有着重要意义，这是为老人提供一个良好的居住环境、减少老人心理孤单的方式之一。做好老年建筑设计，要了解老年建筑设计原则，掌握具体的设计方法，然后进行不断的优化，为老年的生活带来更多的舒适与快乐。

参考文献：

[1]赵峰，付佳．老年住宅细部设计[J]．山西建筑，2010（31）

[2]巩继红．关于老年居住建筑设计的思考[J]．甘肃科技，2011（10）

论文作者:从俊伟

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年8月下

论文发表时间:2016/8/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b8b5f07533460df96d645b1.html