# 提高钢结构成品质量论文_房维庄

(山东电力建设第三工程公司 山东青岛 266100)

摘要：目前，随着业主要求的不断提高，对钢结构质量的要求也越来越高了，那么，如何保证钢结构的成品质量，也成为了钢结构监造研究的课题，特别是对成品构件的防护，已成为钢结构监造的重中之重。

关键词：提高 钢结构 成品质量

目前，国内的的钢结构加工厂，钢结构的制作质量都是不错的，但是在部分加工厂里，不注重钢结构成品质量的防护，使得钢结构在出厂前，外观质量很差，通过多年的钢结构监造经验，并与多个钢结构加工厂共同研究，摸索出了一整套提高钢结构成品质量的方法，与大家一起共勉。

一、磁力吊具的使用

钢结构生产工序在整个下料阶段，包括下料前钢板的吊运(图)，分割后小件钢板的吊运(图)，建议工厂使用磁力吊具。磁力吊具吸盘底部平滑，使用后不易产生凹痕，对钢板母材表面没有伤害，且磁力吊具使用方便，操作简单。

二、布带柔性吊具的使用

构件在组装、焊接、钻孔、校正等工作流程中，会不断的来回的吊运翻转。这些繁琐的工序如果都使用起重钳，将会产生大量挂钩凹痕。组装完毕后进行的焊接、钻孔、校正翻转等工序可选用柔性布带吊具(图)，柔性吊具不产生任何印痕。使用柔性布带需注意的安全事项：因钢结构上下翼缘板边缘切割后比较锋利，使用柔性带吊运前要采取锋利边缘包角，否则钢结构锋利的边缘容易将柔性带割断发生安全事故。

三、点焊防护板

对于较大、较重构件的吊运，为了安全起见，建议工厂还是选择使用起重钳进行吊运。 但是越重的构件使用起重钳操作后留下的凹痕就会越深，对钢板母材的破坏力就会越大。对此,我们专门设计出了一个防护方案，就是找出钢结构上下翼缘板的平衡吊点，在平衡点处加焊防护板(图)，防护板的大小厚度可以根据构件整体重量来确定。整个生产过程中,起重钳使用时尽量挂在防护板区域内，防护板直到抛丸前才可以打磨清除，这样既可以避免凹痕的出现，也保护了钢板母材不受伤害。

四、防护布与柔性带的结合使用

防护布与柔性带结合适用于油漆后的成品构件吊运周转。成品构件的吊运禁止使用起重钳，因为使用起重钳会直接破坏漆涂层，造成后期出厂时多次返工修补，浪费大量人力物力，增加成本,延误工期。构件在油漆固化干透后，用柔性布带加防护布吊运是理想的吊运方式。吊运前在构件上找出平衡吊点，在吊点区域缠绕防护布(大件需考虑包角问题)，然后使用柔性布带吊具缠绕在防护布上进行吊运(图)，这样吊运能够保护油漆表面不会受到损坏。

五、改进吊运吊具，完善吊运方式

钢结构生产中大小件不一，重量体积差别较大，大件可选用起重钳，小件可灵活选择吊运方式，重量不同的构件在保障安全的前提下可选择不同的吊具。针对钢结构中吊运较小的构件，我们设计了2款吊具，这两款吊具都具备安全、方便、快捷的特点，且两款吊具使用中基本不会产生挂钩凹痕。

吊具1：用30～40mm钢筋弯制，使用前挂钩上面可缠防护布插入构件端头腹板两侧(图)，提吊上翼板，方便快捷实用，为了安全起见适合1吨以下较小构件，该吊具成品使用后不产生任何挂钩凹痕。

吊具2：与吊具1同一道理，吊具2是用钢板制作焊接而成(图)，设计吊装能力10吨，为了安全起见规定3吨以内的构件可用此吊具。该吊具适用于钢结构的所有生产工序，不会产生挂钩凹痕。

以上是我在多年监造工作中总结的一点经验,虽然简单但是很实用。随着科技的发展、生产水平的进步，在我们的不断努力下，原材料到成品过程中的防护工艺也会日益完善,产品的质量日趋完美,让设备满足更多客户的需求。

论文作者:房维庄

论文发表刊物:《电力设备》2016年第13期

论文发表时间:2016/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b96c56dce2efd0fef9c3ffb.html