# 建筑给排水管道防渗漏施工技术要点汪艳论文_汪艳 郭洪璐

摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的建筑给排水管道建设发展也有了改善。在建筑工程中，给排水管道渗漏是经常产生的一种现象，其容易对建筑功能、结构造成一定的危害。随着城市经济的大力发展，供水需求量、管道长度也在不断增加，所以必须重视这样的问题，采用新技术、新工艺等，从而强化解决给排水系统的渗漏问题。笔者针对建筑给排水管道渗漏的原因及对策进行了分析，具体如下。

关键词：建筑给排水管道；防渗漏；施工技术要点

引言

建筑工程自身所涉及的范围比较广，对于建筑给排水管道防渗漏技术的要求非常高。然而在施工当中，建筑给排水管道防渗漏施工技术很容易受到相关因素的影响，因此，在这当中就需要对建筑给排水管道施工管理机制进行完善，对施工管理计划进行有效优化，确保施工质量符合要求，从而保证建筑给排水管道防渗漏技术和时代的发展需求相适应。

1建筑给排水管道防渗漏施工技术现状

建筑给排水管道防渗漏施工容易受到多种因素影响，施工材料的选择一定程度上影响着施工进程，质量较差的施工材料会影响施工质量，导致出现给排水管道渗漏的问题。目前我国的建筑给排水管道防渗漏施工技术正处于发展阶段，相关的设备技术水平与标准建筑给排水管道防渗漏施工技术有一定的差距，不能适应社会发展的需要。我国部分地区建筑施工管理机制不健全，为了适应市场发展，盲目的追求利益，导致内部管理机制混乱，一定程度上阻碍建筑工程施工进程。政府及相关部门对建筑给排水管道防渗漏施工技术不重视，资金投入力度较小，相关的施工设备没有进行及时的更新，影响了施工质量。目前的建筑施工技术人员专业化水平较低，对建筑给排水管道防渗漏施工技术认识不深入，对施工设计环节不明晰，施工过程中安全管理意识较薄弱，相关的企业不重视施工人员的技能培训工作，没有将施工安全知识传授给施工人员，一定程度上增加了建筑施工的安全风险。部分施工企业对建筑施工的监督管理工作不到位，监管力度较少，导致施工现场出现偷工减料的情况，影响了正常的施工进程。

2建筑给排水管道渗漏的原因

2.1管道内部的质量不合格

在进行施工的时候，给排水管道内部的质量会影响施工的开展。如果其中所采用的管道材料不合格，那么就可能产生渗漏的现象。此外，管材和管件不配套、粘结质量不达标等，均可能导致渗漏形成。而且在实际的操作中，给排水管道材料、零部件不合格的现象非常多见。构成给排水管道的部件包括了管材、弯头、三通、水咀、阀门等，若这些部件产生了变形、裂痕、滑丝、腐蚀的现象，就可能破坏给排水管道的密封圈。而且在进行施工的时候，也可能产生渗漏现象，影响施工的总体质量。

2.2设计不合理

在铺设与规划管道的过程中，因为没有充分考虑管顶覆土的压力和地面负荷。因此供水管网覆土的深度仍然存在一些问题。比如管材在一定时间的负荷之下，容易产生损坏。而且在给排水管道工程设计中，很多工程都产生了预留洞位置、卫生器型号等方面的不足，同时也缺乏统一的标准与规范。所以在施工的时候可能产生混凝土板面凿洞、补洞的现象，最终产生渗漏的现象。

3技术要点分析研究

3.1管道穿墙面防渗漏技术

对于管道穿墙面防渗技术来说，其在给排水管道防渗施工当中有着普遍的应用，由于给排水管道工程施工难度比较高，通常需要进行穿墙施工。在给排水施工当中，需要对周边环境做好合理的检测，对管道周边的缝隙采用泥沙进行填平，避免给排水管道产生渗水的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工当中，人员需及时在现场做好相应的勘察工作，重视管道之间的间隔，同时采用相应的防水材料做好缝隙的填充。在给排水管道施工当中，还需要对给排水管道和楼面所产生的缝隙加强重视，在缝隙填充中，尽可能地选取环保类材料进行填充，并且，还需要做好相应的保护工作，采用良好的防水套对管道做好保护，确保后续相关施工的安全。加强对于给排水管道的监督工作，在穿墙施工过程中，需要对人员的安全加强重视。在对管道进行套管安装时，需要按照管道周边环境合理安装套管，确保套管能够在水平位置，对墙面经常产生渗水的位置需要采用防渗材料进行填充及固定，防止墙体因为长期的渗水而对建筑产生影响。

3.2事前预控措施

对于给排水渗漏问题的事前控制要点主要包括以下几点：①要做好施工图的设计与会审。在开展设计工作之前，必须要沟通施工要求，特别是随着城市管线系统愈发复杂，给排水系统很可能与其他系统临近，相互影响，例如在给排水开挖施工阶段，很可能因触碰电力线路、光纤线路等导致施工受阻，所以更要多方考量，以保证设计质量。在完成管道施工图设计之后，必须要做好会审，要让其他相关单位与部门人员明确图纸要求，了解设计意图，以此为基础去规划工艺流程，此外还要与其他相关工程施工图纸进行对照，进而排除存在矛盾的部分，保证图纸的可靠性。例如针对卫生间等集中了纵横排水管的大量集中的关键区域，必须要通过进一步分析去衡量排水管的相关数据，包括管径、标高、坡度与清扫口、检查口、地漏位置等等，分析数据是否合理。对于排水管的埋深也应当合理处理，这样才能在保证立管最高水位维持正常的前提下，避免底层下水口出现渗水问题。做好图纸设计与会审，许多可能导致出现渗漏的问题都能够得以解决；②要做好原材料的质量控制。因给排水施工涉及的管道材料众多，且质量无法统一，所以实际选择管材时应当严格把好质量关，避免在工程施工过程中使用不合格品。在开始安装作业之前，必须要对于管道的外观进行应逐根检测，一旦出现裂痕、砂眼、裂痕及管件承插口、检查口、清扫口等各部分配件的质量问题，必须要及时开展通水试验，了解管道情况，避免后续产生更加严重的影响。

3.3采取先进的防渗漏技术

给排水管道一般选择铸铁管道、U-PVC管道，因此安装过程中必须要检查管道有没有裂开。而且安装铸铁管道时，需要完成凸筋打磨的操作，再连接平直管道，填充也必须达到一定的要求。若是连接处在楼板下面，则要通过填充材料来促使管道受力达到要求。在安装U-PVC管道的时候，必须先清理干净，而且也要进行稳定的粘结。若是管道穿过了墙面，则要通过套管进行穿墙处理，促使套管两边水平高度一致。不仅如此，也要与穿越楼板的要求相同，同时采用密实材料来进行操作，促使管道的受力更加合理。最后，若是墙面和管道交接处产生了渗漏，则要在关键位置来对给排水施工进行操作。在进行施工之前，还必须要进行磨毛处理，清理空洞，促使工作面维持一定的整洁度，同时开展管道连接方面的工作，再处理预留孔洞的封口。

结语

总之，对于建筑给排水管道工程施工来说，其在一定程度上对建筑施工实际的应用效果有着很大的影响，然而在实际的施工应用中管道往往可能会产生渗漏问题。造成管道产生渗漏问题的因素非常多，其主要与管道施工材料和施工技术及质量等方面有联系。为了防止管道渗漏对建筑工程整体产生很大的影响，需要做好建筑给排水管道防渗技术管理工作，有效防止渗漏问题的出现。

参考文献

[1]陈伯伟.给水排水工程中防渗漏处理及预防措施研究[J].绿色环保建材，2019（5）：224.

[2]申朝阳.给水排水工程中防渗漏处理及预防措施浅述[J].城市建设理论研究：电子版，2019（9）：77.

[3]原峰.给水排水工程中防渗漏处理及预防措施初探[J].建材与装饰，2018（49）：50-51.

[4]常枭珏.建筑给排水管道防渗漏施工技术要点研究[J].建材与装饰，2018（50）：9-10.

论文作者:汪艳 郭洪璐

论文发表刊物:《城镇建设》2020年4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6be08026f38cb4ccfc920406.html