# 探讨如何深化配网带电作业安全管理论文_王宇鹏

（内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海电业局配电带电作业中心 内蒙古乌海市 016000）

摘要：随着电网发展进入超高压、大容量时代，电网的安全稳定运行成为社会经济发展的重要保障。带电作业不同于一般的停电检修作业，带电作业对操作技能的要求很严格，操作步骤和动作方式都必须保证严格的安全要求，可以说是一个非常繁琐的过程。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对深化配网带电作业安全管理提出了一些建议，仅供参考。

关键词：配网带电作业；存在的问题；安全管理

引言

现如今，随着时代的不断发展和进步，对于供电质量要求不断提升的背景下，带电作业能够有效提升供电的持续性、可靠性，与停电作业相比，带电作业极大地保障了经济效益及社会效益，所以，带停电作业具有非常大的意义。供电企业应加大对带电作业方式的安全管理力度，将其作为电力规划中的重点内容，结合实际的检修需求，科学选择带电作业方法，保障检修工作的有效性和安全性。

1、配电线路不停电作业的必要性

1.1线路限制

由于不同配电线路的具体实际条件不同，有时受到线路限制的影响，并非所有双电源供电模式都能满足。根据这一假设，为了不影响消费者的电力需求，并确保消费者的生活和工作需求，需要在修理电线时采用不停电的工作方式，以减轻相关的限线影响。

1.2客户要求

电力的重要性是显而易见的，对社会生产和普通人民的日常生活都有重要影响。随着社会经济的迅速发展，电力企业面临着额外的负担和挑战，电力用户的规模不断扩大，人们对电力供应的可靠性和稳定性的要求日益增加，特别是在企业的一些客户的参与下，由于自己的生产需要，电力供应要求更加严格，而且停电对他们的影响更大。因此，业主的电力需求和要求决定了供电单位应在不停电的情况下发展工作。

2、配电线路存在的问题

配电线路作为电力系统中直接将电能输送给用户的纽带，其稳定运行对于保证用电质量有着非常的作用，然而在实际的供电过程中，经常会出现设备故障影响供电质量。（1）在配电线路运行的过程中，线路和设备突然脱落，或者线路与外界金属、地面等接触，会造成线路及设备短路，在一瞬间会产生极大的电流，这样可能会导致配电线路受损或者设备损坏，这种故障比较常见，主要原因是线路的固定存在隐患，在线路架空及穿过建筑物时，要保证线路的绝缘性能，避免线路与外界接触，造成线路短路。（2）管理手段落后，效率低，安全性差。工作模式完全依靠人力，过程资料、基础数据记录、追踪参与的人多，工作量大，出错率高，无法实时掌握工器具性能，甚至危及作业安全。

3、深化配网带电作业安全管理措施

3.1注重信息采集与设置

在对配电线路带电作业进行维护时，工作人员需要对准确采集配电线路的信息情况，确保每条线路都能正常跟踪运行。与此同时，电力企业还要加大配电线路的监控管理，促使其管理制度更加系统化。电力企业在对配电线路进行实施自动预警系统管理之后，这样不仅可以防止配电线路遭到人为破坏，还能确保配电线路安全运行。另外，自动预警系统还能对天气状况予以预警，促使工作人员能够提前做好防御工作，避免因天气情况令配电线路遭到破坏。相关电力部门还要做好自我管辖区域的变压器维护工作，提高电力检修工作效率，实现配网自动化，通过实时监测，及时发现线路隐藏隐患，并借助小电流实施自主选择设备，借助无线通信实现配网终端设备故障定位、故障隔离等技术，保障线路的稳定性。因此，建设配电线路制度管理体系化，建立自动预警系统，强化信息采集意识，确保配电线路能够正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2隔离刀闸绝缘遮蔽罩

（1）材质选择：基于加工性能，本项目选择HDPE板(高密度聚乙烯板)作为绝缘基材。该材料熔点约为130℃，相对密度为0.941～0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好;介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。由于PE属于热塑性材料，所以加工时可以采用熔接技术，而且方便折弯加工异形工件。（2）外形设计：外形设计主要根据10kV隔离刀闸现场安装情况设计，一般台架上的线路隔离刀闸采用倒装方式。所以绝缘罩主体采用哈弗结构设计，可以张开及合拢。合拢后绝缘罩将隔离刀闸全部罩住，实现对其绝缘隔离的目的。绝缘罩两边设计有管状延长遮蔽，主要用于隔离刀闸两端引线引出，同时利用引线辅助绝缘罩固定。绝缘罩一侧设计有绝缘弹簧夹钳，利用操作杆与设计绝缘弹簧夹钳连接，操作夹钳分合，带动绝缘罩分合。具备如下功能及优点:①结构设计满足绝缘强度高、安全可靠、坚固耐用、装配简单的要求，已综合考虑机械强度、物理作用力、绝缘距离等要素。②选用合适的安装结构，满足地电位绝缘操作杆安装方式。③安全设计，合理选择合适的绝缘材料，减少工具重量的同时，保证工具的安全使用。通过实际应用验证，这种绝缘遮蔽罩现场安装便捷，使用满足带电作业规程要求，具备推广应用的价值;以此次研究为基础，开展绝缘遮蔽和绝缘包裹等隔离装置的匹配性研发及应用，应该是未来10kV配网带电作业工作中的重点方向。

3.3旁路作业法

在实际操作中，巡回工作方法也常常用作不停电的工作方法，它是指通过引入巡回电缆临时供电，然后对需要修理的线路进行停电修理，而且由于已经临时供电，修理过程中不会影响用户的供电情况，从而实现了不停电修理。该方法应用范围广泛，技术要求高，工作量大，但作为不断停电的主要工作方法，应用价值仍然很高。及其工作方法:①对于实际工作线路，首先通过电缆旁路工作。②切断需要工作的线路电源并进行工作。③工作后用负荷开关将旁路电缆退出使用。

3.4基于物联网的带电作业工器具全生命管理技术

（1）数据质量高：研发了体积小、精度高、可靠的高性能抗干扰RFID无源标签，通过RFID射频设备对工器具进行扫描，可以使识别准确率达到100%，从而提高了数据的质量和准确性。（2）高效：传统的库房管理模式，在作业人员出入库时，都需要人为干预进行工器具的记录与清点，降低了工作效率；而用无人值守库房管理，无需人为干涉，系统会全自动且快速准确地自动记录并保存数据，大幅提高了工作效率。（3）时效性强：无人化管理能够实时传输数据，极大地提升了管理人员对库房的监控与管理力度，并且由于实时采集上传，数据的时效性也得到了极大的体现，可以更加准确地对工器具进行修缮，实现更加科学化的管理。（4）集中化管理：所有的库房工器具信息在入库时全部上传至云服务器，从而将传统的数据集中起来，以利于管理员的统一管理，并实现所有工器具数据共享的机制。（5）到期提醒：管理员只需通过系统界面简单设置，就可实现工器具到期试验和归还时间提醒，只要临近试验和归还时间，系统就会发出提示信息，从而保障了工器具性能以及财产安全。（6）适用范围广：无人值守管理不仅可用于电力系统，还可用于很多其他传统行业。

结束语

综上所述，运用注重带电作业信息采集与设置、隔离刀闸绝缘遮蔽罩、旁路作业法、基于物联网的带电作业工器具全生命管理技术，在安全管理下带电作业实现了技术的提升和工作效率的提升，规范了带电作业工作形式，因而具备良好的推广价值。

参考文献

[1]刘欣宇,蔡剑彪,方强.配网带电作业概述及安全管理探讨[J].电子世界,2018(12):57+59.

[2]黄昀.提高河源配电网带电作业化率的思考[J].机电工程技术, 2018,47(05):115-116+156.

[3]王文强.配电线路带电作业安全问题综合评价分析[J].低碳世界, 2017(36):125-126.

[4]崔博,刘政.探究配网系统带电作业中影响安全的因素[J].电子测试,2017(23):134-135.

[5]郭伟安.配网带电作业安全管控探究[J].通讯世界,2017(19):199 -200.

论文作者:王宇鹏

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c01439b3ac504725b14e5d5.html