# 对于采集系统的台区用户识别的分析论文_郑剑伟

（浙江诚信人才资源交流服务有限公司 310012）

摘要：随着构建发电输电和配电以适应用户需求的变化、恢复设备停运的电力企业运营方式将被具有自愈、互动、分布式、发达交易市场和优化资产等特点的现代智能电网所取代。为配合智能电网推进，智能营销的理沦构建与技术研发迫在眉睫。目前用电信息采集系统主要通过收集表档案信息，然后利用集中器和采集器进行户表数妇采集，这样经常出现表档案录入错误，录入重复，少录、多录等问题。在台区切割时，切割到其他台区的电表无法再进行数据采集，影响抄读成功率，影响了采集成功率。

关健词:用电信息采集系统;用户台区属性;集中器;采集器;智能电表;电力载波通信

1技术原理

低压电力线载波通信，主要应用在220/380 V的低压电力网，以台区变压器为单位进行低压侧的组网。考虑到低压电力线载波通信在跨变压器台区的情况下，因为存在两个变压器的信号隔离衰减，载波通信效果将大大降低，在正常变压器负载运行的一般情况下，往往是不能通信成功的，而在同一变压器下就比较容易通信成功，所以，可以根据检测终端是否能够成功接收到测试主机发送的数据帧，来判别该计量装置是否属于该台区。

采用低压电力线载波进行点对点通信，在台变低压侧三相出线母线接人测试主机并按照A, B, C三相顺序分别发送包含各自相位信息在内的电力线载波通信数据帧(三相接人，三相载波，分相发送)，在计量装置所在位置接人检测终端，以接收测试主机发送的通信数据帧(单相接人，单相载波接收)。

通信数据帧格式举例，如表1所示。说明:通信数据帧里的数据组信息，以8个字节为一组，可以为空、1组或多组，每组数据可以固定为O1H, 加装了凝露控制器，消除凝露引起的金属部件锈蚀现象，避免因内部潮湿而发生短路事故。改单层壳体为双层中空壳体，提高了机械强度。 改单层箱门为双层箱门，门上留有换气孔，有利于通风散热。 预留安装三相电源转换器的空间，必要时可解决小容量三相负荷的供电问题。箱盖底部留有带有防雨功能的换气孔，有利于通风散热。

用户资料判定方法:看下火线走向。从表箱沿着下火线，寻找变压器，找到对应变压器后，查看变压器标识牌，记录台区名称及编号。判定工作中应注意以下两点。

(1）对于复杂线路注意线路的连接关系，绝缘子是明显的分断标志。

(2)下火线是2根，说明到表箱的电源是单相+零线;是3根，说明到表箱的电源是两相十零线;是4根，说明到表箱的电源是三相+零线。

3基于集中器的载波测试功能识别台区

3.1硬件模块构成

图2是载波测试仪器的硬件模块构成示意图，测试主机采用三相四线电源接人(用于单相节点测试时也可以仅接人单相电源)，检测终端采用单相电源接人，在电源的设计上考虑了可靠性保护措施。信号由电力线经稠合器、带通滤波器和前级放大器进人载波处理模块，经过处理后通过功率放大器和稠合器发送至电力线上，完成信号在电力线上的发送和接收。工频同步处理模块，在载波发射端调制发送时，将调制信号与工频信号保持同步;在接收端，按照工频信号进行载波解调。接收增益自动调节控制，可以在不同本地白噪声大小的情况下，保持最佳的信号接收灵敏度。时钟电路可以使测试仪器发送的通信帧包含正确的通信时间;测试仪器可以将收到的数据保存在存储器中。通过红外接口与手持机(掌机)通信，由掌机来

读取并显示测试仪器的收发通信情况，并作结果判定。

3.2用电信息采集系统结构

采集系统本地通信方式采用集中器+采集器十智能电表。集中器、采集器和智能电表组成二级数据传输网络，采集器采集多个智能电表数据信息，集中器与多个采集器交换数据，集中器与采集器的本地通信采用窄带电力线载波，采集器与智能表之间的通信采用RS485总线方式，见图3。

(2)选择一个采集器和一块智能电表，并记录其通信地址。应用集中器的扩展功能。载波测试功能，在集中器中录人对应的集中器和智能电表地址，开始测试。如果载波测试提示成功，则该采集器和集中器就同属于一个台区。集中器和台区变压器一一对应，采集器和一个表箱智能电表对应，从而判断出用户电表的台区属性。

4结语

在供电技术的发展过程中，电力作为一种能源，一种商品，和人们的生活息息相关。而电力营销作为供电企业生产过程中的一环，其作用日益显现，成为供电企业降低成本，增加利润的重要手段和方式。因此，营销方式发生了巨大的变化，从原来的粗放式管理到现在精细化的管理模式转变。在实际生产当中，由于管理模式转变，对各项技术指标以及客户信息的准确性提出了更高的要求。在供电企业营销普查当中发现在台区交叉处存在客户所属台区与营销系统信息不符，但又因为电力线路繁多或地埋等情况无法识别。在采集系统模式下，充分灵活运用上述几种台区识别方法，可以提高基础资料准确度，进而开展线损分台区考核，建立健全台区承包机制，准确找到台区线损高的源头并制定降损措施。同时有效解决了采集系统采集成功率的主要制约因素之一:用户台区属性问题，从而提高采集系统的实用化率。

论文作者:郑剑伟

论文发表刊物:《电力设备》2016年第10期

论文发表时间:2016/7/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c043cdd7c78aaf1f9c57bd6.html