# 土木工程施工中混凝土楼板裂缝技术研究探讨论文_肖纯

摘要：随着我国建筑事业的不断发展，同时在建筑施工过程中的问题也是层出不穷，特别是在土木工程施工中混凝土楼板裂缝问题尤为突出，引起了社会的高度重视。如今控制楼板裂缝技术已成为现代施工技术的关键，下文就土木工程中出现混凝土楼板裂缝的原因进行了简要分析，并概况了解决楼板裂缝的防范措施与处理方法。

关键词：土木工程；楼板裂缝；措施

引 言

混凝土由水、水泥、砂石骨等其他附加材料混合而成的非均质脆性材料，同时也是目前世界上工程建筑上应用最为广泛的人造材料。在我国土木工程施工中也越来越多的采用了现浇混凝土楼板技术，虽然现浇混凝土楼板结构能大大提高建筑物的抗压、抗震性能，但是现浇混凝土楼板裂缝问题也层出不穷，影响了建筑的外观效果，同时给建筑物承载能力带来很大的影响，使建筑的潜在安全隐患越来越大。楼板裂缝问题主要突出在楼板表面龟裂，楼板外层出现不规则裂缝，贯通内层的纵横向裂缝。这些裂缝情况较轻的将影响建筑物的美观和作用，裂缝程度高的会影响建筑的隔热、防水，甚至严重威胁着居住人员的生命安全。有效的控制混凝土楼板裂缝的产生，是保障建筑工程的施工质量，达到建筑物的整体效果和安全的重要组成部分。

1混凝土楼板裂缝的原因

我国现代土木工程施工大多是采用现浇混凝土楼板技术，而现浇混凝土楼板会产生诸多裂缝，经过研究人员的研究成果和施工人员的实际经验，分析了裂缝产生的四个主要原因。

1.1施工设计不当

由于现代土木工程施工的设计要求偏重与楼板建筑的承受强度，大范围的采用现浇混凝土楼板技术，未充分全面的认识到混凝土收缩和温差等因素的影响，导致在混凝土添加的钢筋数量也稀少；对于较长较宽的建筑物并未延伸浇灌空缺的缝隙处；在设计选用的施工楼板厚度可能偏小。

1.2使用的混凝土材料差

在混凝土的混合材料的选择上没有选用符合建筑设施标准的材料，如果使用不合格的水泥、沙石、钢筋和外加的材料制成的混凝土容易产生凝结。水泥质量的保证是关系到浇筑楼板收缩问题的关键，随着高强度混凝土在建筑中的广泛应用，水泥的用量也在逐渐增加，因而产生的热量也会提高，混凝土出现大面积的收缩变形，之后更容易使浇筑的楼板产生大面积的裂缝。

1.3在施工中方法不当

为了尽快完成施工任务，盲目的抓施工进度，未严格的按照建筑施工规范进行建设，使用离析的混凝土，并且过早的拆除施工模版等各种施工方法的不当容易产生楼板裂缝。

1.4施工管理不规范

施工单位缺乏明确的责任制度，未对施工进程进行监督，从而施工质量不能得到保证，在进行混凝土浇筑之后没有对混泥土楼板进行规范的养护，没有对浇筑的楼板进行按时的洒水和通风，对施工的管理力度小等管理方面的因素也导致了裂缝的产生。

2楼面裂缝的种类

（1）结构裂缝。现代施工的现浇楼板技术由于要求建筑物的墙体刚度相对加强，但楼板的刚度却随之减弱了，同时造成楼板的薄弱部位容易产生部分的结构裂缝。

（2）构造裂缝。在施工过程对各个位置楼板的混凝土浇筑厚度不同，导致有些地方出现裂缝。

（3）温度裂缝。由于水泥的温度过高没有得到及时的缓解以及气候的变化，导致混凝土因热胀冷缩造成了楼板裂缝的产生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3混凝土楼板裂缝的防范措施

3.1在施工设计方面

（1）一般建筑物的设计都存在楼板的转角处，由于转角的承受压力相对集中，往往承受的压力过大将导致楼板裂缝出现，因而在设计楼板时应尽量减少楼板的转角。

（2）由于许多建筑物的楼板长度、厚度参差不齐，建筑设计人员应该严格按照建筑物的涉及面和规范要求进行设计，根据楼板的实际长度设置混凝土浇筑的延伸、收缩及厚度的加深。

3.2选用材料方面

（1）混凝土浇筑的楼板出现裂缝的主要原因之一是由于水泥热量的温度过高及降温不及时导致混凝土的凝结，可以选用如粉煤灰、水泥等降低水泥的温度来配制高效能的混凝土。

（2）根据实际经验掺加添加剂，掺加具有膨胀、减少、缓凝特性的添加剂，从而改善混凝土拌搅物的粘粘性、补水性及流动性，同时可以降低用水量和提高混凝土的强度。

3.3施工方面

（1）制定科学合理的施工限期和速度，在保证施工质量的同时可以缓解建筑的承受压力。

（2）选用稳定性好和强度高的模版，并配备足够数量的模版，使建筑施工过程中有强大的支撑架，保证施工工作的正常运行，同时保证施工人员的人身安全。

（3）严格按照建筑施工的要求进行施工，对已经完成浇筑的楼板做好通风工作，并及时进行洒水降温，确保混凝土楼板温度的均衡，同时预防了裂缝的产生。

3.4施工管理方面

（1）建立健全的责任管理体制，确保施工责任的落实，加强对施工技术和施工质量的监督。

（2）明确施工过程的纪律要求、制定出科学合理的施工计划，统一优化管理体制。

（3）加强施工人员技术与素质方面的培训，提高整个建筑施工的质量，从施工源头预防施工问题的出现。

4混凝土楼板裂缝的处理方法

4.1在楼板表面进行涂抹

针对混凝土楼板表层出现的龟裂等裂缝情况，首先是将出现龟裂的地方进行清洗，待其晾干后用水泥浆进行表面涂刷封闭，最后压平，做好后续的养护工作。

4.2挖槽填补

对于裂缝面积较大和较深的楼板，沿着楼板裂缝将混凝土挖成U型槽，并用水进行冲洗，去除槽内杂质之后，再用水泥砂浆等材料进行填补，在短时间要小心注意对挖槽填补处进行日常养护，以确保楼板的强度和耐性。

4.3加固楼板结构

当混凝土楼板出现大面积的裂缝，将会对楼板结构的使用性能和作用造成很大影响。采用对裂缝处进行加固的方法，在裂缝处加固一层钢筋网，再在钢筋网表面进行混凝土浇筑，对于较深的板缝处可采用高压浇筑，固定楼板的整体结构来提高楼板的整体性能。板底较深的裂缝需请专业的人员采用复合纤维等高强度材料对裂缝进行填补，使用粘贴性强的材料进行填补，有助于楼板建筑的固定并起到美观的作用。

5结束语

混凝土楼板裂缝问题在如今土木工程施工中时常出现，裂缝产生的原因是多层次多方面的。首先我们要仔细找出实际施工过程中出现裂缝的具体原因，做到对症下药。其次，建筑施工时要做好混凝土楼板裂缝的防范措施，按照要求和相关的规范做好施工防范工作，在源头上避免混凝土楼板裂缝的出现。最后，针对施工已经出现的混凝土楼板裂缝问题，在设计施工、材料选用、施工方法、施工管理等四个方面找出与实际相符的解决措施，保证裂缝的有效及时的修复[3]。混凝土楼板裂缝得到处理可以对减少建筑工程施工的费用、确保施工人员的安全、促进施工工程的进程等等方面发挥特殊的作用，为建筑施工的发展提供有利的保障，从而建造出安全、舒适、美观的建筑。

参考文献

[1]黄喜.建筑工程后浇带施工技术[J].科技创新导报.2016（10）.

[2]郭林昌.刍议引起房屋裂缝成因及处理裂缝的施工措施[J].中国房地产业.2015（03）.

论文作者:肖纯

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c0ee098ee93ea13d62ed52e.html