# 农村生活污水处理技术研究进展论文_王胜旗

中共天津市宁河区委组织部 天津市 301500

摘要：随着农村生活水平的提高，给全国农村人居环境的整治工作提出了新的要求，其中农村生活污水处理就占据了重要的地位，但是因为受到了农村生活方式、水量、组织排放等因素影响，农村生活污水处理与城市污水的处理有着很大的差距，一体化污水处理设备有着处理效果稳定，建设周期短和成本低等的特点，就成为农村污水治理的关键方法。下面就基于作者实际工作经验，分析农村生活污水的处理技术，希望可以为有关从业人员带来帮助。

关键词：农村建设；生活污水；处理工艺

前言

农村生活污水主要包含洗涤、厨房用水、人、畜粪尿和家禽的养殖废水等等，而污染物则是以有机污染物为主的，相对城镇化生活污水，农村的生活污水有着分散性强、污染物成分简单，容易处理和水量变化较大的特点，本文主要对其进行探讨。

1 农村地区的污水处理技术应用现状分析

1.1 厌氧沼气处理

生活污水的厌氧沼气池主要是采用了常温厌氧发酵技术按照“多级自流，逐级降解”的原理，建立I级厌氧发酵、Ⅱ级兼性消化过滤的新装置。它由厌氧发酵、兼性 消化过滤、污水回流和填料等工艺组成。生活污水中大部分有机物经厌氧发酵后产生沼气，发酵后的污水进人兼性消化过滤池，部分未分解的有机物得到进一步降解。沉淀下来的部分有机质和活性污泥回流到厌氧发酵池内提高厌氧发酵的效果，达到净化处理的目的。沼气池是污水资源化的单元，副产品沼泽、沼液中就含油大量营养成分的有机肥，若是直接排放，会污染环境，可以回用至农业生产阶段，或者是后接污水处理单元的处理。该技术通常应用在单户、联户地分散处理中，若是其中存在着蔬菜种植、畜禽养殖，就可以形成不同产业结构沼气的利用。

1.2 人工湿地系统

人工湿地则是采用芦苇、水竹、灯芯草等湿生植物、碎石和动物的作用，经过逐级过滤的方式，吸收污水，进而实现对污水净化的目的。就人工快速渗滤系统来讲，人工湿度系统的运行操作较为简单，除去拥有人工快速渗滤系统去除有机物的功能，这个系统还可以过滤出磷、氮等重金属物质。

1.3 稳定塘

稳定塘主要是采用人工修整的方式，设置出防渗层和围堤池塘，经过塘内水生生态系统自然生物净化功能，能够净化污水。为实现社会经济和环境的效益，在塘内种植一些经济植物、观赏性的水生植物，能够对环境进行美化，但是需及时打捞衰败的植物，放养一些水生的植物，有着良好的经济效益。而稳定塘就COD、总氮等去除率分别在百分之六十、百分之三十。系统的维护较为简单，运行费用低，需要尽可能的远离居民点，定期对底泥进行清理，做好塘底、四壁地防渗工作，处理效果受到了气温变化的影响，所以不宜应用在北方寒冷的地区。

1.4 小型的一体化污水处理装置

农村生活污水小型一体化污水处理装置主要是一体化埋地式的设备，其中包含地埋箱体、污水提升泵、污泥回流泵、生化处理成套的设备。小型一体化污水处置装置还有着占地面积小，抗冲击能力强，维护便利，模块化设计以及运行方式的灵活，能够实施全面的控制，基本上可以实施无人管理自动化的运行。当前小型的一体化污水处理装置所采用的工艺较多，如：rCAA好氧、厌氧反复耦合污泥减量化技术，但是建设吨水的成本高，不太适宜在经济水平低的地区所使用。

2 我国农村地区的生活污水处理问题分析

2.1 相关的规范和技术标准缺乏

在现阶段，我们研究成果还处在试验研究的阶段，而小部分技术虽应用在实际中，但是面对这么庞大地农村地区，就有点捉襟见肘。在现阶段，急需一个经济、高效、低能耗高产出、容易维护管理的农村生活污水处理技术，并且关于农村地区的生活污水排放标准就是当前所面临的主要问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 生活污水的处理效率较低

在现阶段我国绝大部分的农村地区污水是随意的排放，经过天然或者人工操作的方式，进行排水沟的开挖，引入附近溪流或者是直接的渗入到地下。

2.3技术选择不能做好因地制宜的原则，工程项目的施工不能玩去遵循设计的要求

在农村生活污水的处理阶段，我们地方政府部门缺乏统筹兼顾和统一规划地意识，现阶段主要是以CDP为主要的政绩考核标准下，有关政府部门对农村生活污水产生、排放缺乏了解，使得一些污水处理工程发挥不到最佳的效果，存在着资源的浪费问题。这类工程主要是由当地施工队伍所承建的，分散建设容易造成资金的不够，将会对工程项目建设质量有着严重的影响。

3 加强对农村生活污水处理的建议措施

3.1提升村民水环境保护的意识

一些农村居民没有缺水危机感及水资源保护意识，认为水是取之不尽，用之不竭资源，使得水资源产生浪费，另外对污水排放对环境影响的意识不高。因此对农村生活污水的处理没有良好的认识。所以，我们必须加强对农村地区节水、用水宣传的力度，普及有关的节水、用水意识，进而全面的调动出广大农民群众节水用水的积极性，制定出可行的农村生活用水的定额，就源头上削减农村生活排污的水量。

3.2加强对农村生活污水治理的措施

加强农村生活污水治理将会使得生活污水的有序排放，及时的进行处理。在现阶段，农村生活污水处理的方法为下面两种：第一，把生活污水纳入至市政管网中，这主要是应用在距离市区和城镇比较近，经济基础好的一些农村。而绝大部分的农村距离县城较远，居住的分散，经济基础差，不太适合采用这种方式，所以建议采取另外一种处理的方法，就是依农村聚集为依托，建立污水就地处理的设施。因为农村生活污水中的主要含有有机物、氮磷、营养盐、病毒和细菌，在选择污水处理设施的时候，还需充分考虑对有机物、氮磷等是否有效的处理，尽可能地符合污水资源的利用标准。

3.3 加大投资的力度，建立健全有关管理的机制

以政府投资作为主体，建立完善的农村生活污水治理的转向资金，采取资金、实物和贴息的方式，以扶持和帮助农村生活污水处理设施的建设、运行、维护。环保、农业和财政部门的协同配合，以促进农村生活污水处理设施的建设。

3.4 对剩余的污泥进行妥善处理，以避免污泥的二次污染

农村污水处理设施所产生的污泥需要及时的进行妥善处理，建议污泥首先经减量化、稳定性和无害化的处理之后，采取农业利用的方式进行处理，以实现资源化的利用，也能够把多余的污泥运送到城镇污水厂进行统一的处理，结合实际的情况，采取移动式的农村污泥处理设备进行现场污泥的处理，并且使得其资源化的利用。

3.5 重视运行维护人才的培训工作，加强运行管理体制的建设

因为农村生活污水的处理设施分布较为分散，监管的难度较大，农村地区缺乏有关专业人员。所以，我们必须建立在线监测系统、远程控制的系统，注重对人才队伍建设，建立运行管理的体系，在村民中间做好宣传的工作，积极的争取当地居民支持、参与。

结束语

总之，提高农居生活环境，进行农村污水处理势在必行。在针对污水处理过程中要因地制宜，合理规划，酌情选择，依据农村的经济实力和技术力量，选择高效率、低能耗、低成本的工艺。

参考文献：

[1]帖靖玺.钟云.郑正等.二级串联人工湿地处理农村生活污水的脱氮除磷研究[J].中国给水排水，2007，23（1）：88-92.

[2]黄翔峰.何少林.陈广等.高效藻类塘系统处理农村污水脱氮除磷及其强化研究[J].环境工程，2008，26（1）：7-10.

[3]杨键.娄山杰.一种新型环境友好污水处理工艺―蚯蚓生态滤池[J].中国资源综合利用，2008，26（1）：16-19.

论文作者:王胜旗

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c12d6088116327e5d49918c.html