# 水位计与人工观测水位对比分析论文_辛友谊

陕西省宝鸡水文水资源勘测局拓石水文站 陕西宝鸡 721006

摘要: 雷达水位计是集自动测量、采集、存储水位资料的先进仪器设备，本文以拓石水文站人工水位与自计水位对比观测资料为基础，进行了整理、计算、分析，验证该站的自计水位计的观测数值，是否符合水位观测规范要求，为今后在水位观测工作中实践应用。

主题词：人工水位 雷达水位计 试验分析 水文站

一、前言

随着水文事业的不断发展，一批先进的水文测报设施、仪器逐步配发到改造后的测站。拓石水文站是渭河中游综合治理项目，于2003年6月正式投入运行。为了提高水文测验科技含量和自动化水平，减少劳动强度，保证测验精度，适应现代社会对水文测验的要求。2014年3月，本站安装了西安泽源信息科技有限公司的雷达水位计，经过近两年的使用，系统技术性能比较稳定。水位通过人工与自记对比观测，过渡到实行水位自记观测，使水位计的应用满足了本站的测验任务要求。减轻了水文职工的劳动强度，缩短测报历时，实现水位观测的自动化、数字化、提高工作效率，同时，可以减少由于观测经验的差异带来的水位观测误差和偶然因素出现的差错，提高水位观测资料的精度和可靠性。

二、雷达水位计系统简介

1、水位计的组成部分

雷达水位测量控制器、测量端机、雷达传感器、温度传感器、传输电缆等。

2、工作原理

当超声波在传感器（波源）以某一固定声速发射，通过空气介质传播，遇到水面后被反射，仪器测得声波往返于传感器到水面之间的时间t，乘以声速v得到距离。再用传感器安装高程Ho减去其所测至水面距离既得水位。

既：Hp=Ho-v*t/2

三、水位对比原始资料

本次比测分析，选择拓石水文站2015年3月至10月，共8个月人工基本水尺水位观测数据与雷达水位计水位观测数据进行对比分析。

四、计算分析及评定

根据水位观测标准（GB/T 50138-2010），比测结果应符合置信水平95%的综合不确定度应为3cm,系统误差应为±1cm；波浪问题突出的近海地区水位站，综合不确定度可放宽至5cm。

其不确定度应按下列公式计算

1、系统不确定度：

从比测结果可以看出，自计水位计的观测数值和人工观测数值

均符合水位观测规范要求，综合不确定度最大值0.1小于3cm；系统误差最大值0.1在±1cm范围内，符合置信水平95％的误差要求。

五、结论

雷达超声波水位计2015年2月7日使用后，结构紧凑，性能稳定，工作可靠，能够实现水位的自动存储与传输，观测精度按现有规范完全满足精度要求。对水文工作实现自动化和提高工作效率有重要意义。

参考文献

1、 水利部 水位观测标准（GB/T 50138-2010）

2、 水利部 水位资料整编规范（SL 247-2012）

论文作者:辛友谊

论文发表刊物:《防护工程》2019年11期

论文发表时间:2019/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c2aa5c4486c0e2713cf0b4a.html