# 混凝土施工技术在水利水电施工中的应用论文_徐震宇

杭州长汇建设有限公司 浙江省 311106

摘要：混凝土施工技术在水利水电工程建设中的实践应用，能够有效提升水利水电工程建设的质量，提升工程施工的结构稳定性。混凝土施工技术在工程实践中，需要保证混凝土配比的科学性，严格控制每一道施工工序，配合有效的结构施工设计、现场施工管理、落实混凝土结构养护工作等，延长水利水电工程的使用周期，推动我国民生工程建设发展。

关键词：水利水电工程；混凝土结构；施工

1水利水电混凝土施工技术的应用要点

1.1混凝土材料配比

水泥是影响混凝土结构的关键因素，因此在施工前期，施工人员需要根据实际水利水电工程的需求去合理选择水泥原材料。在采购结束后，还需要对水泥材料进行质量检测，只有达到施工标准的材料才能投入使用。在制作混凝土过程中，还需要添加适量的细沙和辅料，如果还没有达到施工标准，还需要向其中添加适量的添加剂，既能够降低水热化的出现概率，还能避免出现混凝土裂缝情况，从而提高水利水电工程建筑的质量。

1.2混凝土搅拌

（1）需要严格的计算混凝土搅拌所需要的各种材料使用量，只有准确计算之后才可以进行充分的搅拌。与此同时，在进行搅拌时，要做到准确计算，另外还要在一定程度上结合搅拌过程中的顺序以标准温度等将搅拌工作进行做好，这样才能减少混凝土在搅拌过程中出现不必要的损耗，同时保证搅拌的混凝土整体质量。

（2）在对混凝土运输时，一定要对防粘液进行科学合理的涂刷，这样做能达到降低离析问题出现的目的。

1.3混凝土浇筑

混凝土浇筑严格秉承“分层摊铺、分层振捣”的施工原则，单块混凝土结构面板共分为3次摊铺，每层厚度控制在25～30cm，摊铺间隔控制在15min内。在最后一层摊铺完成后，可开始进行首次滑模滑移，滑移的具体过程要参考第一层混凝土材料的摊铺厚度，此后每间隔15min开始滑移一次，滑移速度需要控制在2.3m/h左右。施工过程中，需根据实际情况进行有效调整。滑移完成后，要严格落实人工修整措施、压实措施、抹面措施，并在初凝时进行二次压实。分层振捣需要对振捣棒的插入深度进行有效控制，一般要以插入下层混凝土5～10cm，以确保混凝土的整体性，避免出现过度振捣等情况。

1.4混凝土养护

在混凝土完成浇筑后进行养护，如果混凝土浇筑是受到外界温度影响不大时，就能利用自然养护方式，但在炎热的夏季或者寒冷的动机，就要开展人工养护。一般状况下，在对混凝土进行养护的过程中，一定要将其保湿以及保温等方面工作进行做好，甚至还要在混凝土的上面铺上湿草，这样做的目的能对降低表面在散热过程中的速度，进一步降低其内部以及表面之间存在的温差，这样也是可以在一定程度上降低因为温度差比较大导致其混凝土出现干缩和裂缝等问题，因此这点需要引起相关人员的高度重视，从而保证其混凝土自身的浇筑质量，提高水利水电工程的整体施工质量。

2水利水电工程中混凝土技术的实践

2.1应用于水闸底板施工中

在水利水电工程中，混凝土施工技术实践的内容之一就是水闸底板。在工程中对水闸底板进行浇筑时，预先在施工区域的软体地基上进行混凝土层的铺设，并将混凝土层的铺设厚度设计在8-10cm，以实现对工程软土地基的保护，也避免地基结构和水流的直接接触。同时，在混凝土浇筑前，还要在水闸周围布置下侧模板，防止浇筑过程中受压力影响而导致水闸底板浇筑变形情况的发生。最后在水闸底板浇筑结束后，将钢筋穿插与建筑混凝土结构中，以提升其结构强度和稳定性。

2.2应用于水闸闸墩施工中

在闸墩施工中，因其预埋结构复杂程度较高，闸墩具有高度大、厚度小的特征，同时，门槽内钢筋分布十分密集，给混凝土施工增加了不小的难度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆倘若浇筑施工控制不当，就会导致施工缝的倾斜度不达标，混凝土结构也会出现缝隙，进而影响闸墩施工质量，一部分水分也会渗透进入缝隙，所以，在闸槽施工中，应当严格计算浇筑误差，特别是闸墩厚度与垂直度引起的误差，适当预留空间，为二次浇筑做准备。对于水闸底板与闸墩连接处，也要进行混凝土浇筑，防止二者因沉降作用而相互分离。

2.3应用于土石坝施工中

土石坝作为该工程的主要挡水建筑物，是工程的保障基础。在土石坝施工实践中，施工技术人员采用分缝分块技术，对土石坝进行分块浇筑，不仅施工速度较快，还能够避免混凝土结构裂缝的发生。并且分缝分块浇筑技术对于浇筑温度的要求也较为宽松，对外界环境影响因素的抵抗能力较强。在土石坝浇筑完成后，还要及时落实维护保养工作，以提升混凝土结构的强度和稳定性，提升水利水电工程建设的整体质量。

3水利水电工程混凝土施工的优化措施

3.1审查设计方案

在混凝土施工技术操作前，必然需要首先明确施工目标和要求，针对设计方案进行详细审查就是重要手段，有助于规避一些错误指导和不良干扰因素。在设计方案的审查中，需要进一步校正各个勘察测量数据，详细了解这些勘察测量数据的准确度，必要时还需要进行复核。在此基础上，按照混凝土施工标准和规范，结合水利水电工程施工现场具体条件，详细分析方案的可行性效果，对于一些相对复杂的水利水电结构，还可以借助于一些三维软件进行模拟分析，研究其后续结构受力特点，规避自身结构不协调产生不良威胁。

3.2严控施工材料

混凝土施工中还需要重点把握好材料方面的控制，避免应用劣质材料，或者是品级不合理的施工材料。针对混凝土配置所需的各类原材料，需要严格审查，保障水泥型号可靠，骨料性能优越，并且都不存在较为严重的杂质，可以保障后续配置拌和的进行。在混凝土拌和过程中，则需要严格控制好各类原材料配比，比如水灰比就是核心内容，应该确保其保持在合理范围之间；而对于各类外加剂同样也需要恰当选用，结合施工条件和质量要求，选择较为合理的减水剂等进行材料性能优化。

3.3做好施工温度控制

混凝土的特性决定了其对于温度的反应十分敏感，因此在混凝土结构施工中，温度是需要重点控制的一项因素，只有维持合理的温度，才能保障混凝土结构的质量和性能。在具体施工中，温度控制应从混凝土材料配制入手，对配合比进行科学的设置，尽可能的减少水泥的用量，或是适当添加粉煤灰降低混凝土结构内部温度。做好混凝土材料的搅拌，搅拌要均匀，且适当加水，避免内外温差过大。此外，浇筑作业尽可能的选择温度较高的天气，有效利用结构的自然散热，或是对浇筑厚度进行适当缩小。在气温较低的天气，混凝土浇筑之后要采取一定的保温措施。

3.4规范施工操作

具体到混凝土施工技术操作过程中，各个施工操作环节同样也应该加大管控力度，避免操作行为的不规范问题出现。对于施工人员需要严格审查，要求其能够持证上岗，熟悉混凝土施工操作流程，对于振捣设备以及其他相关设备具备熟练应用能力，同时提升自身责任意识，规避侥幸心理，避免因为人员带来不良影响。另外，在施工操作过程中，也需要严格控制好各个参数，对于关键时间点以及数量进行严格把关，保障最终形成的混凝土构件可以表现出最强的性能，杜绝任何违规行为。针对施工过程中出现的一些异常问题，也需要及时予以弥补，确保混凝土构件可以稳定凝结。

4结语

综上所述，在水利水电施工过程中，混凝土是一种必不可少的施工原材料，如果想要将水利水电工程整体质量提升，就需要对混凝土施工技术引起高度的重视，从混凝土配比、搅拌、浇筑、养护等多方面加强施工有效性，并在施工中做好施工控制工作，最大程度保障混凝土结构强度达到质量要求，满足水利水电工程的建设需求。

参考文献

[1]邓强.水利水电工程施工中混凝土裂缝处理技术探讨[J].中国标准化, 2019(24):96-97.

[2]樊如景.水利工程混凝土施工存在的问题及解决措施[J].住宅与房地产,2019(33):156.

[3]陈绍辉.水利水电施工过程中的砼裂缝防治措施研究[J].居业,2019 (11):131-132.

论文作者:徐震宇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c55aca34a697a55078cb88f.html