# 浅析水泥生产工艺与设备的发展论文_梁林

华润水泥（封开）有限公司

摘要：水泥作为建筑工程中比不可少的建筑材料之一，在海港工程、交通工程、工业建筑、民用建筑、国防建设等领域都得到了广泛应用。水泥作为现阶段建筑工程中的主要建筑材料，其生产工艺与设备的发展和进步具有重要意义。要跟上时代的步伐，过去水泥产能的低下、设备老化和生产工艺落后等状况逐渐被新型的工艺和设备所取代，从而推动了水泥生产和满足了市场的需求。

关键词：水泥；生产工艺；设备；发展

引言

水泥是我们日常用到和见到的建筑中使用到的主要材料，具有许多其他材料没有的优良性能，例如，与普通塑料相比，水泥不易老化；与钢铁材料相比，水泥不易生锈。因此，水泥生产工艺和设备的发展进步对于我国建筑行业的发展具有重要意义。本文通过对我国水泥生产现状的分析和新型干法水泥生产工艺技术在我国的应用探讨了我国水泥生产工艺的设备的发展。

1 我国水泥生产工艺和设备存在的问题

1.1 落后的水泥生产工艺和设备逐渐被淘汰

我国国土面积广阔。各地由于资源差异、经济技术、交通运输等方面的因素，水泥生产工艺和技术也各式各样，并且每一

种生产工艺与设备都形成了其初具规模的生产线。但是，传统的水泥生产工艺由于技术落后等原因，存在着高能耗、低产量的问题，因此，淘汰落后的生产工艺和设备势在必行，如湿法窑、立波尔窑等能量消耗大、环境污染严重、水泥产量低的生产工艺与设备已被逐渐淘汰，新的能耗低、产量大的生产工艺与设备正被广泛应用开来。

1.2 新型干法工艺与设备应用广泛

新型干法水泥生产工艺与设备因其显著地优越性受到广泛欢迎，成为水泥生产工艺技术的新的发展潮流代表。它以悬浮预热设备技术和预分解技术设备为核心，以现代化的均热、粉磨、运输和环保设备为技术，充分利用新型的科学技术和设备，以达到材料充分利用、产量大量提高、环境污染减少的生产目的。我国对于新型干法水泥生产工艺与设备的研究和使用自上个世纪70年代开始距今已有半个世纪的时间，该技术的研究和应用都有了巨大成果。

2 我国水泥生产工艺和设备的发展和进步

新型水泥生产技术的开发和利用，对于我国建筑行业是一个重大的转折。旧的水泥生产模式，它对材料的利用、工艺的落后、环境的破坏，都不再适应现代化生产和发展的需要了。采用新工艺和设备是现代产业革命的需要，要提高它的利用率和市场占有率，前期的验证，保证各项指标达标，非常重要。在我国，推广新型水泥生产技术，节能降耗，降低污染，构建和谐美丽的大中国意义深远。

2.1 水泥生产原料工艺与设备的进步

传统的水泥生产工艺与设备中对于原料的使用有很大的局限性，许多原料因技术与设备达不到要求而无法使用，新型干法水泥生产工艺出现以来，我国开始利用原料的预均化技术使生产原料的使用范围得到了扩大，随着技术与设备的进步，预均化技术正迅速完善和发展着，其得到的效果也较之刚研究时有了很大进步。同时，原料工艺与技术的进步实现了生产废料的有效利用，节省了资源，提高了原料利用率。

2.2水泥生产制备生料技术和设备进步

多年来，困扰世界上经济发展的能源紧缺的问题，在我们这样一个本来资源就匮乏，加上又是能源消耗大国，更是突出存在。要改善这个局面，只有提高水泥的制备生料水平，才能提高水泥的产量，满足市场上的供应。制备生料要求。在选粉机的环节上就选择磨粉量大的设备，我国自行开发生产的选粉机能满足了市场的需求，节约了水泥生产中的原材料。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而且，经过多年技术的积累，大型的生粉粉磨机也投入市场，能最大限度的满足水泥产业的对量能的需求，粉磨的方式从传统的转变为立式粉磨，这项

2.3水泥生产生料均化工艺的进步

生料的均化工艺和技术高低，直接关系着水泥的质量，提高质量，改变过去的生产工艺，势在必行。传统的工艺是间歇的搅拌空气式，使用它会造成大量的能源浪费，利用率低下。并且，在实际工作中，不同的生产环节有不同的操作方式，没有形成统一的模式来进行指导，造成我们对水泥的质量不能完全放心。经过水泥生产生料工艺改良后，连续式均热化库的新工艺在水泥生产中的广泛使用，使水泥生产和发展更能适应建筑施工的发展需求。新工艺根本上扭转了水泥生产能源消耗大的问题。

2.4水泥生产熟料烧制工艺与设备的进步

我国研究人员在吸收国外先进技术的基础之上独立开发研究出了控制流tG式冷却机，这种冷却机采用的是空气梁供风具有入料均匀等传统冷却机不可比拟的优点另外我国水泥生产所用的燃料主要是煤炭新型干法水泥的熟料烧制主要采用的是无烟煤，减少了环境污染取得了良好的经济效益和环境效益。

2.5水泥生产粉磨工艺与设备的进步

随着我国水泥生产行业的不断发展，旧的粉磨工艺已经不能满足水泥生产工艺和设备的要求，这就需要新型的粉磨机的出现。我国通过大力的研究与开发，改变了粉磨机的材质，使用更加耐磨的材料，使得粉磨机的损耗减小，使用寿命延长，节约了生产成本。粉磨机工艺与设备的进步，降低了机器磨损和材料消耗，提高了利用效率，提高了质量的同时还降低了成本，有效提高了粉磨效率。

2.6水泥生产环保工艺和设备的进步

21世纪以来，环境保护问题越来越受到社会的重视，一个产业的环境保护意识和环保效率已成为衡量其社会效益的重要标准之一，因此，水泥生产也应该注意环境保护工艺与设备的发展。水泥生产因为生产过程中会产生大量废屑、粉磨和各种有害气体而被认为是高污染行业，环境保护工作尤为任重道远。要想实现水泥生产的可持续发展，在生产过程中减少对环境的污染，在生产过程中就应该时刻注意树立环保意识，在每一个生产环节都充分考虑环境因素。新型干法水泥生产工艺与设备盛行以来，由于材料利用率的提高、废料的减少和无烟煤的使用等新技术的使用，环境污染问题已经得到了很大改善，这不但有利于水泥生产行业的健康发展，也有利于社会环境质量的提高。

2.7环境保护工艺与设备的技术进步

水泥工业对环境的污染主要为粉尘污染和排放气体（CO2SO2NOx等）引起的大气污染，它关系到人类的生存环境水泥工业要成为可持续发展的行业必须将环境保护放在重要位置为此，中国制订了<<水泥工业大气污染物排放标准>>的新标准对水泥厂建设和生产提出了更高的要求中国水泥工作者们经过长期不懈努力研制出的环境保护工艺与设备已完全能够满足粉尘以及SO2NOx达标排放。

3结束语

随着我国水泥技术的发展趋势，是以节省资源、节约能源和环境保护为中心，进行清洁生产和高效集约化生产，加强水泥生态化技术和设备的研究、开发，逐步减少天然资源和天然能源的消耗，最大程度地减少环境污染，最大限度地接收、消纳工业废弃物和城市生活垃圾等，使水泥工业达到与环境友好、和谐、共存。新型干法水泥生产技术代表着当今世界水泥生产的潮流，发展新型干法水泥是实现中国水泥工业现代化的必由之路。虽然中国先进的新型干法水泥生产线与国际先进水平已经相接近，但从整体来看，还存在较大差距。为了使中国新型干法水泥生产工艺与设备的主要技术经济指标逐步赶上，甚至超过国际先进水平，同时在环境保护和生态建设方面逐步达到国际先进水平，我们还需要不懈努力。

参考文献：

[1]浅析水泥生产工艺与设备的发展[J].秦福在. 民营科技.2015（03）

[2]浅谈水泥产品生产中的工艺发展与质量控制[J].魏吉龙. 商品混凝土.2013（02）

[3]水泥熟料烧成系统优化控制研究[D].蔡宁.浙江大学 2011

[4]浅析我国水泥生产主要工艺与设备的技术进步[J].周俊. 科学之友（B版）.2009（05）

[5]新型干法水泥生产工艺和新设备介绍[J].张冬梅. 硅谷.2008（22）

论文作者:梁林

论文发表刊物:《基层建设》2019年第9期

论文发表时间:2019/7/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c7a462b751ec535a4630899.html