# 数字化高准确度压力校验仪在计量标准中的应用论文_李璐

哈密地区质量与计量检测所 新疆哈密 839000

摘要：随着经济的不断发展，数字化高准确度压力校验仪在计量工作当中得到了普遍的应用，并且得到了有效的优化和提升。压力发生器、压力模块以及数字压力校验仪、打印机、计算机以及系统的检定软件等之间的专用通讯电缆连线构成了压力表自动检定系统。在实际的工作当中，数字化高准确度压力校验仪能够提高整体工程的工作效率。本文就从数字化压力校验仪的含义以及特点出发，分析了校验仪的工作原理以及其在计量标准中的应用。

关键词：数字化高准确度压力校验仪；计量标准；应用

1 数字压力校验仪

1.1 数字压力校验仪的含义和类型

数字压力校验仪是最新推出的便携式高精度测量仪表。采用优质元器件与自动化测试工艺,利用多CPU进行辅助处理而制成,保证了高精度及可靠性,具有体积小,重量轻,交直流两用等特点。本仪表除通过高精度智能压力模块测量压力；还具有六位半的数字多用表及信号源的直流输入及输出功能，包括电压、电流不同量程的测量与输出。可用作为高精度的测量仪表、校准仪表对压力和差压变送器、压力传感器、普通和精密压力表等进行校验与检定,还具有电位差计、精密毫伏表、精密电流表、冷端温度计等设备以及热电偶分度查算表的功能。可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、计量、自动化等工矿部门和科研单位。

通常数字压力校验仪的类型有三种，即单压力测量数字压力校验仪、带过程信号数字压力校验仪、有源型智能数字压力校验仪。

1.2 数字化压力校验仪的特点和主要功能

数字化压力校验仪的主要特点是采用大屏幕液晶显示屏，并且使用了一机多模块，能够随意的更换模块，电压的精度较高，电流测量以及输出的精度也相对较高，在充电之后能够长时间的进行工作，同时数字化压力校验仪的体积较小，携带也就较为方便。数字化压力校验仪的主要功能是测量压力、电压、电流，并且还能够输出电压和电流。该类型的压力校验表能够选择测量压力的范围，节省了采购的成本，能够根据用户的需求来进行采购，同时还能够随意的配接数字压力模块。目前数字化的压力校验表已经被广泛应用在了计量工作当中。

2 数字化高准确度压力校验仪的工作原理

高准确度的压力校验仪在一定的压力范围内选取若干的典型压力值点，在不同的温度下对相应的压力AD变换值进行检测，制作规范压力——温度——压力AD变换值的曲线，同时树立温度——压力抵偿模型。在进行现场检测的时候，温度检测仪器取得了现场温度信号，而压力传感器取得的是压力AD变换值，压力显示值的获取是通过使用抵偿模型来获取的。压力发生器、数字压力校验仪、计算机、打印机、系统检定软件、压力模块以及它们之间的专用通讯电缆连线构成了压力表自动检定系统。在压力表自动检定体系当中，常采用的检定仪是数字压力校验仪，它配有六个不同量程的压力模块，量程分别是0～1M Pa、0～60M Pa、0～25M Pa、0～6M Pa、0～160M Pa以及０～250K Pa。0.05级是校验仪的标准等级，通常用于检定0.4级的数字压力计以及精密压力表。数字压力校验仪具有高准确度的特点，它的直流电压丈量功能以及２４Ｖ直流电压源的输出功能的精度相对较高，可以用作校验压力变送器。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 如何加强数字化高准确度压力计量标准

3.1 优化选型

数字化高准确度压力校验表的选型优化主要有以下几个方面：

（1）在选择压力校验表的过程中，要根据相关的规定和标准来进行，要保证被检表准确度与压力校验仪准确度要满足1:4的联系。在进行挑选校验仪量程的过程中，采购人员首先要对被检表量程的倍数进行核算，核算的公式为：ｘ＝ΔPv/（Δps×4）。

（2）在进行挑选的时候要按照由大到小的顺序进行。第一只压力校验仪的量程要挑被检表中最大的一块，也就是说P1＝Pmax，并且根据量程的倍数可以知道被检表的量程是P1/x；第二只压力校验仪P２就要选小于P1/x的，并且被检表的量程是P2/x；第三只压力校验仪的量程P3，该量程要小于P2的量程，被检表的量程时P3/x；第四只压力校验仪的量程是P4，在选择的时候要选择小于P3的，被检表的量程为P4/x。在选择校验仪的时候要根据上述办法来进行选择，以此类推，直到最小的被检表量程Pmin能够被选择的压力校验仪所掩盖为止。

3.2 对过程加强管理

在进行密封性试验的过程中要对标准压力仪表的压力值进行严密的观察，保证压力升高和降低的均匀性，不能够出线任何的停滞现象。加压和调压两个部分是压力校验器的主要部分，加压能够使压力值达到预期的标准；调压设备主要是保证压力值达到预期的目标值。也是观察压力值升降的均匀性，但是它主要是针对整个加压的过程中的压力值，要保证不出现跳突现象。同时要保证压力校验器的调节能力能够满足使用标准压力仪表的要求。

根据相关的试验压力，压力校验器承受了10分钟的耐压强度试验，在第六分钟的时候就随标准压力仪表的压力下降值进行观察，在之后的几分钟内压力下降值不能能够大于相关的规定。

在压力校验器切换到真空校验状况之后，经过抽真空到达运报送地址大气压的90%以上，之后就将真空源关掉，再坚持5分钟之后，真空值得丢失不能够大于1%，这才表示压力校验器真空的密封性达到了相关的要求。但是部分压力校验器压力的密封性是按照相关的规定来逐级的增加负荷，每一级负荷都要坚持1分钟，最后压力的下降值不大于该级负荷的1%的就是合格的。具有主动控压的校验器就要先保证操控压力达到了各级负荷之后再将其设置成待机的状态，最后再进行试验。

3.3 加强计量的质量

将数字压力计的数值作为规范量是以往查验工作常用的方式，这种方式会产生较大的估读差错，其结果也不准确。传感器对于压力改变的检测更加的灵敏，数字压力计的定值也是时大时小的。很多人在实际的操作过程中会选择反校的方法，这种方法就是指通过调整压力来使其达到规范值，之后再读取显示出来的数据。反校的方法能够节约校验的时间和精力，还有效的提高了估读的准确性和正确率。但是这种方法也存在着一定的缺点，就是被检表的数值并不能够被作为规范压力值，也就是说这种方法不符合相关的标准和规定。并且这种方法还会误导校验人员，使他们产生误解，导致核算出错，从而影响到检定的成果。针对这一情况，反校验法被提出，这种方法能够保证结果的准确性，能够有效地计算数据，是一种较为科学的方法。

4 结束语

综上，数字化高准确度压力检定仪在进行现场检定的时候能够节省检定的时间，省去了不必要的环节，在后续的安装过程当中不需要对零点的偏移进行考虑，在日后的发展过程中该类型的压力检定仪能够得到进一步的研究和发展。

参考文献

[1]郭晓凤. 数字化高准确度压力测量技术在计量标准中的应用[J]. 中国计量, 2001(1):44-45.

[2]王长江. 压力表检定方法改进及自动化实现[J]. 中国计量, 2010(8):107-108.

[3]宫风顺. 数字式压力校验仪及其应用[J]. 工业计量, 2003(S1).

论文作者:李璐

论文发表刊物:《基层建设》2016年31期

论文发表时间:2017/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6c9310f2bcefdd8ebea5a9e5.html