# 变电运行中容易出现的问题及解决措施梁康常论文_梁康常

梁康常

（广东电网有限责任公司湛江供电局 524002）

摘要：变电运行问题都会成为供电系统供配电的障碍和影响因素，相关人员要在变电运行的初期或准备阶段，便做好监管工作，并将变电运行常见问题一一找出来，解决掉，使其不会影响变电运行效率。变电运行常见问题有多种，如设备问题、操作问题以及检修过程中的问题等，这些问题可能出现在变电运行的每个阶段中，相关人员还要对变电运行全过程进行把关，在分析隐患问题同时，制定解决方案。

关键词：变电运行；问题；解决措施

变电运行问题可能为倒闸操作问题或接地短路问题等，这些问题与设备设施材料质量有关，与工作人员的业务素质和工作能力也有关。相关企业不仅要制定变电运行管理制度，还要针对人员，构建管理体系和信息化监管体系，使其为变电运行保驾护航。本文主要针对变电运行中容易出现的问题及解决措施进行分析。

一、变电运行中容易出现的问题

变电运行问题种类有多种，将设备故障作为研究对象，其主要问题有以下四种，其一变压器问题。首先是振动噪声问题，振动由绕组引发，绕组在正常运行过程中，会受到电磁力直接影响，也会受到电流的间接影响，绕组位于变压器中，其振动必定会引发整个设备失稳[1]。变压器在正常运行状态下，也会发出声音，但这声音均匀有规律，一旦声音异常，则证明变压器出现故障。其次是温度问题，变压器正常运行状态下的温度是一定的，油温也处于正常标准状态，一旦两者的温度飙升，则证明设备故障，相关人员还要对变压设备温度进行定期测量。再次，击穿事故。主要为绝缘击穿，发生在铁芯和线圈绝缘层上，这与油位下降有很大关联，一方面变压器运行会消耗部分油量，另一方面油质变化也会引发油位下降。最后其他方面故障，这些故障发生在防爆管、套管以及呼吸器中。设备长期负荷运行必定会使故障发生部位性能下降。

其二高压断路器故障。该设备异常状态下，其温度、声音以及油位、油质等都有可能失稳。油位正常于断路器运行安全很重要，油位下降很有可能导致爆炸事故。在油量下降时，装置中出现故障电流时，电流会与游离气体结合起来，这便为爆炸制造了条件。在油位下降时，相关人员应考虑加油方式，在加油过程中还要保证带电状态下的加油方式安全可靠。该装置在运行中，其内部还会出现放电现象，其症状主要表现在声音的异常上，在声音出现异常后，相关人员还要根据具体的症状判断原因。另外温度过高问题表现为油箱变色，油质变化，同时还会伴随烧焦的味道。

其三隔热开关问题。该开关架构防腐性能差，所以其在运行中不能受到污染，另外还要保证其运行过程的温度正常。在实际中，开关维护力度差，便会出现温度飙升以及架构污染问题。

其四避雷器问题。避雷器在变电运行中属于不可或缺的存在，相关人员要将其安装在合适的位置处，并与接地处理结合起来，共同保护变电运行设备，使其不会受到雷击影响。但在实际中，避雷器的质量总是不达标，其在应用中，瓷套表面会受到污染，这便会降低避雷效果，主要体现在灭弧功能失效上，原因是瓷套受到污染，其上部的电压分布会失衡[2]。灭弧失效的后果便是连接引线不再受保护，所以其本身很容易出现烧伤问题。另外避雷针出现问题，相关的接地线不仅会发生断裂问题，还会出现锈蚀等症状。绝缘子出现质损，避雷针也会失效。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、变电运行问题解决措施

针对变压器运行问题，可采取的解决措施为：做好变压器定期检修和不定期检查工作，及时发现设备异常，在发现的第一时间，就要做好检查、记录，并将其症状和严重程度等信息上报给上级人员。如果问题很严重，相关人员要立即使该变压器处于停止运行状态，同时开启备用变压器，然后根据变压器的具体症状，采取合适的解决措施。针对套管故障，相关人员要对其爆炸的原因进行分析，还要关闭冷却装置，同时对保护装置以及一次设备进行检查，看其是否有异常状况。变压器温度飙升会导致着火，这也会引发爆炸，相关人员还要对消防设施的状态进行检查，看其是否开启。在检查变压器套管爆炸事故时，还要控制油箱，使其不会出现爆裂问题。

针对高压断路器问题，相关人员可采取的解决措施有：如果油位下降过于严重，相关人员在加油时，还需要做好妥善处理，选择合适的加油方式。开关所在的电路有一定的电流，如果开关处于断电状态，在开关停电过程中，其他的电路保持供电功能，这会使开关温度上升，进而引发灭弧压力与难度增加，为了减轻故障影响，相关人员可对负荷进行调整，使其下降，如此开关温度也会下降[3]。如果灭弧室内依旧保持高温状态，相关人员应使装置处于断电状态，然后对灭弧室内部进行检查，看其是否出现问题。相关人员还要根据断路器的故障类型，决定设备装置的运行状态，如果放电声音比较大或套管有爆炸迹象，相关人员要立即断电，使断路器处于停止运行状态。

针对隔离开关问题，相关人员采取的解决措施如下：相关人员要对隔离开关进行温度测量，一旦发现温度异常现象，立即上报。不同位置的隔离开关故障有不同的处理方式，如果开关位于单母线处，相关人员应通过降低负荷来降温。如果开关位于双母线处，相关人员需要找到发热的开关，然后将其隔离出去，启动另一开关[4]。在负荷运行量和状态改变不了的情况下，相关人员应做好监管工作，找到妥善的解决措施，此时应拒绝停电检修方式，但可以根据温度飙升程度，断开断路器，使隔离开关安全系数提升。开关如果出现锈蚀问题，相关人员还要及时处理，使其防腐性能提升，处理措施要在停电状态下落实，主要利用防锈漆和银灰漆来保证开关的防腐性能和绝缘性能。在开关运行时，相关人员还要保证带电状态下的开关安全性。如果开关出现锈蚀问题，相关人员不仅要做好防腐处理，还要做好检查工作，主要检查构件的腐蚀情况以及轴承症状，还要检查传动杆是否正常，对不正常部位进行防锈处理，如果锈蚀严重，还需要更换新构件。

针对避雷器问题，可采取的措施如下：分析避雷器绝缘子破坏原因，然后从源头处控制问题。故障严重的避雷器应报废，相关人员还要选择合适的避雷器，将其安装在合适的位置处。避雷针如果出现锈蚀等问题，相关人员还要在晴天时，及时更换避雷针。对于绝缘子击穿问题，相关人员应使避雷器处于停电状态，并对避雷器绝缘子故障进行检查。

结语

变电运行常见问题多发生于设备，不同季节的气候变化都会对设备性能产生影响，尤其是夏季的雷雨天气，相关人员不仅要制定问题解决措施，还要编制问题预防文件，使多种问题都得到有效防范，如此设备应用中的安全隐患会减少许多。变电运行问题不可能一次性全部杜绝，相关人员还要对变电运行体系进行优化，使体系整体安全系数提升。

参考文献：

[1]田进梅.变电运行中容易出现的问题及解决措施[J].化工管理，2018（17）：117-118.

[2]潘涛，段毅.变电运行中容易出现的问题及解决措施[J].科技经济市场，2017（06）：24-25+30.

[3]于力.变电运行中容易出现的问题及解决措施[J].中国新技术新产品，2016（22）：40-41.

[4]陈小燕.变电运行中容易出现的问题及解决措施[J].山东工业技术，2016（21）：183.

论文作者:梁康常

论文发表刊物:《河南电力》2018年15期

论文发表时间:2019/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ca03710dbd072a65c5b1d41.html