# 电力施工中变压器和GIS设备安装调试技术分析论文_崔宏鑫1,林树国2,王健3

(1抚顺石化工程建设有限公司 辽宁抚顺 113008;2中国石油哈尔滨石化分公司 黑龙江哈尔滨 150056;3中国石油大庆炼化公司电仪运行中心 黑龙江大庆 163400)

摘要：要想在根本上为供电系统提高安全可靠的保障，电力工作人员首先需要熟悉变压器以及GIS电力设备的安装以及调试工作的具体步骤以及操作规范，与此同时，在进行电力施工的过程中需要严格地按照电力施工的相关规范、电力施工的顺序、电力施工技术标准等展开电力施工作业。对于电力部门来说，需要对变压器以及GIS电力设备的安装以及调试工作进行不断的完善，同时对原先的工作流程进行优化，进一步提高电力设备的管理水平，为后期的供电系统稳定运行打下良好的基础。

关键词：电力施工；变压器和GIS设备；安装调试

引言

变压器、GIS设备能够达到预期效果，在很大程度上与日常维护相关联，并且还和试运前的安装调试工作有着极为密切的联系。如果在安装过程中没有按照相关标准来进行，那么，在实际运行过程中就很有可能会出现各种各样的问题和不足。所以，这就要求相关工作人员在实际安装过程中，不断加强对变压器和GIS安装调试的能力，从根本上确保系统自身的安全运行。

1变压器简介

变压器是现代电力系统中必不可少的一部分，其主要功能就是传输、分配电能。而变压器能否正常运行，最先要看的就是其安装工艺以及调试的质量。变压器的安装工作十分复杂，往往具有多个步骤，并且在实际调试过程中，如果相关工作人员没有保持足够的专注力，就有可能导致其运行出现故障，甚至会危及整个电网的安全和稳定。所以，变压器的安装调试工作在当今电力行业中是一项必不可少的工作。

2变压器的安装调试技术分析

2.1变压器就位分析

在变压器进行整体就位工作之前，需要提前对其方位展开研究，确保其实际位置能够符合相关要求。当变压器就位之后，还应当及时对进线方向和有关位置展开详细的调查和研究工作，主要目的就是为了能够符合相关标准。除此之外，轨道上安装的变压器一定要充分利用变压器止轮器，争取最大限度地将变压器固定好，尽可能避免产生滑位问题。

2.2器身吊罩检查或钻芯检查分析

1）分析变压器不同部位和相关的运输支撑有没有出现移动；2）螺栓有没有达到紧固的状态，其防松方式是否科学合理；3）要确保绝缘屏障完好无损。上述检查完成后，便对变压器开展后续的吊装工作。除此之外，在对其进行起吊工作的过程中，一定要注意避免罩壳以及铁芯两者之间产生碰撞。为了能够减少起吊过程中重心不稳的问题，通常情况下都会将其高度设定在50耀100mm，当符合这一标准后，便能够开展对重心位置的实际检查工作，待其能够达到相关标准后才可以将其缓慢吊至枕木。

2.3回罩注油分析

在经过一系列实验后，如果最终所获取的数据能够符合相关标准，便能够回扣钟罩。注油工作在大多数情况下都是在完成放油且超过16h后才进行的，其主要目的就是为了能够有效地避免器身的暴露时间。

2.4附件安装分析

在进行套管安装工作时，首先要从套管内部穿入引流线；随后要确保套管穿入速度可以在规定的范围内，稳定地移动到引线可穿出套管的位置。在开展冷却装置的安装工作时，首先，将变压器本体上的阀门关闭；其次，要及时将那些临时封闭板去除；再次，要吊起冷却器，在最短时间用橡皮圈固定；最后，将上下连管法兰的螺栓拧紧。

2.5变压器调试分析

2.5.1油中溶解气体分析

绝缘油通过裂解最终能够催生出像H2、CH4等类似气体，一旦变压器内部气体成分或含水量大于正常数值，应当在第一时间检查原因，并做出最快的调整，对其进行综合判断。

2.5.2检查所有分接头电压比、极性或接线组别和绕组直流电阻测量

在开展检查工作过程中，应当仔细检查变压器全部分接头的电压比是否在合理范围内，必须要时刻确保其绕组匝数比能够符合相关标准，确保其不会出现匝间短路的问题。分接头电压比需要和制造厂铭牌数据两者相互吻合，并且一定要符合电压比规律。使用单相变压器开展极性试验，使用三相变压器开展接线组别的试验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5.3测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tan啄和直流泄露电流

测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tan啄能够快速且准确地检测出变压器是否存在受潮、绝缘老化等各类问题或缺陷。一旦变压器出现问题，tan啄也会发生改变。

2.5.4绝缘电阻测试及交流耐压试验

变压器绕组连同套管的绝缘电阻测试可以快速且精确地检测出变压器的绝缘能力。交流耐压试验对于目前的变压器绝缘强度检验工作来说是最为科学合理的一种方式。例如，绕组主绝缘受潮或在进行运输工作时所导致的绕组松动、油中含有杂质等不足。

3电力施工中GIS电力设备的安装以及调试

3.1GIS电力设备安装过程中的重要技术

3.1.1GIS电力设备需要保证良好的密封性

电力施工中的GIS电力设备对于设备自身的密封性以及电力绝缘有着很高的要求，如果电力设备的绝缘层出现漏电的情况，主要是因为气体绝缘介质的泄露，如果出现气体泄露，电力设备一定会产生损坏。另外，GIS电力设备中法兰盘的连接，在法兰盘的接口处需要安装密封圈，而密封圈的安装以及调试工作主要由GIS电力设备的密封效果来决定，因为接口处采用密封圈的方式进行密封，因此，需要首先检查法兰，其中，主要包含了法兰盘接口处的表面是否平滑、划痕以及表面污渍的检查等，紧接着再进行密封性的处理。

3.1.2对于GIS电力设备气室的真空度进行有效的控制

GIS电力设备对于气体的真空度有着极其严格的要求，其最为主要的原因在于有效地控制气室的温度以及水分，在最大程度上避免直接影响电力设备的绝缘效果。在控制气室的真空度时，需要抽空腔内其他的物质以及气体、SF6本身所包含的所有水分。如果需要确保气室绝缘，需要保证腔内的SF6气体的温度始终控制在0度以下。

3.2GIS电力设备的调试

3.2.1对GIS电力设备中主回路的电阻进行检测

当GIS电力设备完成拼装工作以后，首先会牵涉GIS电力设备连接的安全可靠性以及主线、母线相对应相位的定位检测，这项工作对于拼装电力设备来说是特别重要的。

3.2.2GIS电力设备的带电检测

GIS电力设备的带电检测对于GIS电力设备的调试技术有着特别重要的意义，需要在电力施工中大面积的推广GIS电力设备带电检测技术。通过GIS电力设备带电检测技术，可以让电力施工人员及时的察觉到GIS电力设备的故障并及时发出系统警告。在通常情况下，伴随着GIS电力设备使用年限的增加，非常容易产生老化，出现一些安全隐患。如果大面积的推广GIS电力设备带电检测技术，可以对于电力设备的内部进行技术的检测维修。通过这项技术，电力维修人员可以发现巡逻中无法发现的一些设备问题，并且及时地进行检修，做好维修保养工作。其次，通过GIS电力设备带电检测技术，还可以及时地检测到导电杆毛刺的异物移动所引发的放电，这也往往是电压击穿放电事故的原因之一，如果未能及时地发现，则极有可能引发更大的安全事故，造成特别严重的后果。从这里可以看出，在电力系统中大面积推广GIS电力设备带电检测技术具有特别重大的意义。

结束语

变压器的安装以及设备调试工作是整个电力系统中最重要的环节，其直接关系到电力系统的安全稳定，对于电力系统有着非常重要的意义。如果在电力系统中变压器的安装以及调试工作发生问题，会直接影响到电力系统的正常运转。在实际的电力工作中，需要严格遵循施工程序以及施工工艺的要求对变压器进行安装以及调试，在安装以及调试工作中，需要满足电力系统相关的施工标准以及施工规范。

参考文献:

[1]郑祥红.变电设备安装调试与运行维护技术[J].科技创新导报,2018,15(35):43-44.

[2]何天.电力设备安装、调试中的注意事项和常见问题研究[J].建材与装饰,2018(07):231.

[3]张杰.电气设备安装及调试重要性研究[J].中国战略新兴产业,2018(04):205.

[4]张栋梁.110kV变电站设备安装调试技术的要点、难点分析[J].通讯世界,2018(01):225-226.

论文作者:崔宏鑫1,林树国2,王健3

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6cbb065752c1608b51b16441.html