# 浅谈纺织品拉伸性能的检验方法论文_温贸云

四川 620010

摘要：虽然我国已经成为了世界上最大的纺织品出口国，并且出口的数量还在快速增长中，但是我国的纺织业在生产和检测等方面还存在着很多的不足，并且随着人们生活水平的提高，自我健康保护意识的加强，进一步提高了对纺织检测的要求。所以，本文对纺织品拉伸性能的检验方法进行探讨。

关键词：纺织品；拉伸性能；检验方法

一、试验准备

1、条样法

1.1仪器

等速伸长（CRE）试验仪：恒定伸长速率为20mm/min和100mm/min，精确度为±10%；隔距长度为100mm和200mm，精确度为±1mm，夹钳宽度不小于60mm。仪器两夹钳的中心点应处于拉伸轴线上，夹钳的钳口线应与拉力线垂直，夹持面应在同一平面上。夹钳应能握持试样而不使试样打滑，夹钳面应平整，不剪切试样或破坏试样。夹持面上可使用适当的衬垫材料。

1.2试验环境

按照GB6529-2008规定进行预调湿、调湿和试验。仲裁试验采用二级标准大气。

1.3设定隔距长度

对断裂伸长率小于或等于75%的织物，隔距长度为200mm；对断裂伸长率大于75%的织物，隔距长度为100mm±1mm。

1.4设定拉伸速度

根据织物的断裂伸长或伸长率，按下表设定拉伸速度。

1.5试样

①从批样的每一匹中随机剪取至少1m长的全幅作为试验样品，但离匹端至少3m，保证样品没有折皱和明显的疵点。从每一个试验样品剪取两组试样，一组为经向或纵向试样，

另一组为纬向或横向试样，每组试样至少包括5块。如有更高精度要求，应增加试验数量。试样应具有代表性，应避开折皱、疵点，试样距布边至少150mm，保证试样均匀分布于样品上。例如，对于机织物，两块试样不应包括有相同的经纱或纬纱。②每块试样的有效宽度应为50mm（不包括毛边），其长度应能满足隔距长度200mm，如果试样的断裂伸长率超过15%，应满足隔距长度为100mm，按有关双方协议，试样也可采用其他宽度。

2、抓样法

2.1仪器

根据试样的加载方式不同，有三种强力机可以使用，即等速牵引型（CRT）、等加负荷型（CRL）、等速伸长型（CRE）。不同加载方式的强力机的试验结果之间是不能比较的。等速伸长（CRE）试验仪：恒定伸长速率为50mm/min±5mm/min，隔距长度为100mm±1mm，仪器两夹钳的中心点应处于拉力轴线上，夹持的钳口线应与拉力线垂直，夹持面应在同一平面上。夹持应能握持试样而不使试样打滑，夹持面应平整，不剪切试样或破坏试样，夹持面上可使用适当的衬垫材料。一个夹片宽度为25mm，长度至少为40mm，夹片长度方向与拉力方向垂直，另一个夹片与前一个夹片的尺寸相同，其长度方向与拉力方向平行。

2.2试验环境

按照GB6529-2008规定进行预调湿、调湿和试验。仲裁试验采用二级标准大气。

2.3试样

①从批样的每一匹中随机剪取至少1m长的全幅作为试验样品，但离匹端至少2m，保证样品没有折皱和明显的疵点。从每一个试验样品剪取两组试样，一组为经向或纵向试样，另一组为纬向或横向试样，每组试样至少应包括5块，另预备试样若干。如有更高精度要求，应增加试样数量。试样应具有代表性，避开折皱、疵点，试样距布边至少150mm，保证试样均匀分布于样品上。②每块试样的有效宽度应为100mm±2mm，长度至少为150mm。在每块试样距长度方向的一边37.5mm处，画一条平行于该边的标记线。

二、提高我国纺织品检验技术的途径

1、完善检测技术标准体系

现阶段，纺织业的检测技术标准应该根据各国的经济发展水平和文化背景的不同，提出一个既符合实际情况又全面的统一标准或者分等级要求，最好是能在发达和不发达的国家之间找出一个检测协商的平衡点。为了能使国际上认可我国的检测标准，推进我国纺织业面向世界的发展，就必须将我国的检测标准与世界接轨，建立一个完善的先进的检验机构是一项既复杂又高投资的工作。但是如果我国自己建立或制订一个标准体系，不仅需要庞大的资金支持还要有各种先进的高科技力量。

2、高效高速发展的检测仪器

先进的检测仪器能促进纺织品的检测技术得到很大的提升，而且目前机电一体化水平的检测仪器，不仅使检测技术得到快速高校的提升，还推动了企业的快速发展，提高了企业的综合效益水平。计算机的快速发展及广泛运用推动了企业向自动化、智能化的方向前进，使得纺织品的检测既快又准确，并且在某种程度上提升了企业的形象，增加了企业的竞争率。检测技术向高速、高效、多功能的方向发展，使得传统上既单一又浪费时间、耗费精力的检测变的既时又省力的高效多功能的检测。

3、信息化在纺织品检验检测中的推广应用

在“互联网+”与大数据不断发展的时代下，加强互联网、计算机以及大数据在纺织品检验检测行业的广泛应用对提高我国纺织品检验检测技术水平有着莫大的帮助，同时，也有助于整个行业内的信息、资源共享，以及我国纺织品检验检测技术与国际纺织品检验检测技术的对接，进一步提高纺织品检验检测的效率与精度、节约检测成本。因此，我国纺织品检验检测机构要进一步加强对信息化的应用与探索。

4、专业人才的引进与培养

要想进一步加强我国纺织品检验检测技术的发展，与国际纺织品检验检测标准接轨，培养具备纺织品检验检测专业知识、同时兼具计算机相关技能的专门性人才必不可少。因此，加强我国纺织品检验检测人才的培养对我国纺织品检验检测进一步发展至关重要。

结束语

由上可知，需要我们不断地创新开发出新的检测技术，顺应时代的发展潮流，并且争取生产出的纺织品能通过国际上通用的检测标准，从而使我国纺织品真正的实现无障碍的出口，成为真正的纺织品出口大国，进而提高我国的综合经济实力。

参考文献

[1]缪琨.我国纺织品出口现状、制约因素及对策建议[J].对外经贸，2014（12）：35-37.

[2]陈莹.我国纺织品贸易现状分析[J].商场现代化，2014（29）：28.

论文作者:温贸云

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ce87a71d083e34601d17fc0.html